| Кабель | Сопротивление, Ом/км | Выдерживаемое напряжение, В | Тип металла проводника | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANT24-CB03N | Внутренний проводник, 4.6 Внешний проводник, 5.4 | 2500 | Внутренний проводник, Solid BCCAI (2.74 мм) Внешний проводник, Aluminum Tape (7.39 мм) | Радиочастотный кабель расширения для подключения антенны, длина 3 м |
| ANT24-CB06N | Внутренний проводник, 4.6 Внешний проводник, 5.4 | 2500 | Внутренний проводник, Solid BCCAI (2.74 мм) Внешний проводник, Aluminum Tape (7.39 мм) | Радиочастотный кабель расширения для подключения антенны, длина 6 м |
| ANT24-CB09N | Внутренний проводник, 4.6 Внешний проводник, 5.4 | 2500 | Внутренний проводник, Solid BCCAI (2.74 мм) Внешний проводник, Aluminum Tape (7.39 мм) | Радиочастотный кабель расширения для подключения антенны, длина 9 м |
| DUB-C5AB | 93 | 500В/1 мин | Медь | Кабель USB 2.0, длина 5 м |
| DKVM-CB | 376 | 500В/1 мин | Медь | Кабель KVM, длина 1,8 м |
| DEM-CB50 |  |  |  | Кабель для стекирования, длина 0,50 м |
| DEM-CB100 |  |  |  | Кабель для стекирования, длина 1м |

ANT24-CB03N, ANT24-CB06N, ANT24-CB09N

DC resistance:

Inner Conductor ==> 4.6 ohms/km

Outer Conductor ==> 5.4 ohms/km

Voltage withstand:

2500Volts DC

Type of metal form which conductor is made:

Inner Conductor ==> Solid BCCAI (2.74mm)

Outer Conductor ==> Aluminum Tape (7.39mm)

DUB-C5AB:

- resistance   Max. 93 ohm/km at 20degree celsius,

- voltage:  500VAC/1 min

- type of metal form which conductor is made: tinned copper

DKVM-CB

- resistance: Max.376ohm/km at 20degree celsius

- voltage:  500VAC/1 min

- type of metal form which conductor is made: tinned copper