- Купив этот маршрутизатор для организации совместного высокоскоростного доступа к Интернет нескольких компьютеров необходимо получить  учетную запись у провайдера Интернет (ISP).

- Лучше использовать тот же компьютер, к которому подключен маршрутизатор для конфигурирования  ADSL  DSL-510.  DSL-510 работает как DHCP сервер и может назначать все необходимые IP адреса устройствам сети. Обратитесь к руководству по быстрой установке или руководству пользователя на CD-ROM для получения информации о настройке каждого сетевого адаптера для автоматического получения IP адреса.

Проверьте содержимое комплекта

Эти элементы входят в комплект поставки DSL-510:

Если что-либо из перечисленного отсутствует, обратитесь к вашему поставщику.

©2002 D-Link Systems, Inc. All rights reserved. Trademarks or registered trademarks are the property of their respective holders. Software and specifications subject to change without notice. DSL-510.ADSL Router

Подключение ADSL маршрутизатора  DSL-510 к сети

A. 	Вставьте адаптер питания в гнездо на задней панели DSL-510, и включите другой его конец в настенную розетку питания. Индикатор Power загорится, что говорит о правильной работе.

B. 	Вставьте один конец кабеля Ethernet в порт LAN на задней панели DSL-510. Индикатор LAN загорится, что говорит об установившемся соединении.

C. 	Используйте кабель ADSL на основе витой пары (стандартный телефонный кабель – включен в поставку) для соединения с настенной телефонной розеткой. Один конец кабеля подключите к ADSL  порту на задней панели маршрутизатора, другой конец кабеля вставьте в настенную телефонную розетку.

Подключение дополнительных компьютеров к ADSL маршрутизатору        DSL-510

Используя дополнительные кабели Ethernet (CAT5 UTP), подключите компьютеры с сетевыми адаптерами Ethernet к  LAN порту DSL-510, который находится на задней панели маршрутизатора.

Когда Вы пройдете все шаги, описанные в руководстве по быстрой установке, подключенная сеть будет выглядеть, как показано на рисунке:

Конфигурирование настроек IP

Для Microsoft Windows XP

Для Microsoft Windows 2000

Для Microsoft Windows ME

Для Microsoft Windows 98SE

Регистрация на DSL-510

Использование мастера установки

##### Настройка динамического IP адреса

##### Настройка статического IP адреса

##### Настройка режима PPP

##### Настройка режима моста

Проверка подключения к Интернет

# Text boxes

Использование источника питания с

другими характеристиками и напряжением может повлечь выход из строя устройства и потерю гарантии

Выберите из списка вашу сетевую карту или адаптер

A. Гнездо для адаптера питания

• DSL-510 ADSL маршрутизатор

• CD-ROM (содержит руководство пользователя и гарантию)

• Кабель Ethernet (CAT5 UTP прямой)

• Адаптер питания

9В переменного тока, 1A

•ADSL кабель (стандартный телефонный кабель)

B. Порт LAN

Подключение кабеля Ethernet.

Кнопка сброса

Сброс настроек маршрутизатора к  настройкам по умолчанию

## Прежде чем начать

DSL-510

# АDSL маршрутизатор

Дважды щелкните на Сеть

Нажмите OK

Перезагрузите компьютер

Выберите Получить IP адрес автоматически

Откройте Web-браузер и наберите “http://192.168.0.2” в строке адреса. Затем нажмите клавишу Enter или Return.

При регистрации в первый раз имя пользователя и пароль будут следующими:

User name: “admin” Password: “510admin”

Нажмите OK

Уточните информацию у провайдера Интернет (ISP)

При настройке динамического IP адреса, обратитесь к страницам 14-18.

При настройке статического IP адреса, обратитесь к страницам 19-22.

При настройке типа PPP, обратитесь к страницам 23-26.

При настройке режима моста, обратитесь к страницам 27-32.

Нажмите Свойства

Выберите Internet Protocol (TCP/IP)

Правой кнопкой мыши щелкните на иконке Подключение к локальной сети и выберите Свойства.

C. Подключение ADSL кабеля.

Выберите Свойства

Выберите Свойства

Правой кнопкой мыши щелкните на иконке Подключение к локальной сети и выберите Свойства.

# Техническая Поддержка

Последние версии ПО и документацию можно получить на web-сайте 
D-Link

D-Link обеспечивает бесплатную техническую поддержку клиентов в течение гарантийного срока изделия.

Клиенты могут связаться со службой технической поддержки D-Link через наш web-сайт, или по телефону.

Телефоны службы технической поддержки D-Link:

+7 (095) 744 00 99

Техническая Поддержка D-Link через Internet:

support@dlink.ru

Дважды щелкните на Сеть

Нажмите Пуск > выберите Настройка > щелкните на Панель Управления > дважды щелкните на иконке Сеть

Нажмите

###### Run Wizard

Нажмите Close

Нажмите Exit

Вы возвратитесь к закладке Home.

Нажмите Restart

Установка завершена.

Нажмите Пуск > выберите Настройка > щелкните на Панель Управления > дважды щелкните на иконке Сеть и удаленный доступ к сети

Выберите Получить IP адрес автоматически

Нажмите OK

Для подключения к сети, убедитесь, что сетевой адаптер компьютера сконфигурирован правильно. Правой кнопкой  мыши нажмите на иконке Подключение к локальной сети, и затем выберите Свойства.

Выберите Internet Protocol (TCP/IP)

Нажмите Свойства

Не используйте   значения, указанные в этих полях. Они показаны для примера.

Диалоговое окно покажет список установленных компонентов сети.

Нажмите Свойства

Нажмите Internet Protocol (TCP/IP)

Выберите Свойства

Перезапустите Web-браузер (Internet Explorer или Netscape Navigator), свяжитесь с любимым Web-сайтом  для тестирования подключения к Интернет.

Если Вы не уверены, какую установку

выбрать, пожалуйста, свяжитесь со

своим провайдером Интернет.

Выберите Использовать

следующий IP адрес

Не используйте   значения, указанные в этих полях. Они показаны для примера.

Введите в окне все значения. Уточните эти данные у провайдера Интернет. Нажмите OK

Появится окно Свойства: Протокол Интернет (TCP/IP). Введите в окне все значения. Уточните данные у провайдера Интернет (ISP).

Нажмите Close

Вы возвратитесь к закладке Home.

Установка завершена.

Нажмите Restart

Если провайдер Интернет требует настройки режима Bridge Mode, появится следующее окно:

Выберите одну из этих установок.

Нажмите Close

Вы возвратитесь к закладке Home.

Установка завершена.

Нажмите Restart

Не используйте   значения, указанные в этих полях. Они показаны для примера.

Введите в окне все значения и выберите тип подключения. Уточните эту информацию у провайдера Интернет. Нажмите Next

Если провайдер Интернет требует настройки режима PPP (Point-to-Point Protocol), появится следующее окно:

Если Вы не уверены, какую установку

выбрать, пожалуйста, свяжитесь со

своим провайдером Интернет.

Нажмите Next

Выберите PPPoE/PPPoA

Выберите свой часовой пояс.

Нажмите Next

Установите новый пароль. Вы можете установить пароль длиной 8~30 символов.

Нажмите Next

Нажмите Close

Вы возвратитесь к закладке Home.

Установка завершена.

Нажмите Restart

Нажмите Next

Если Вы не уверены, какую установку

выбрать, пожалуйста, свяжитесь со

своим провайдером Интернет.

Выберите Static IP Address

Выберите свой часовой пояс.

Нажмите Next

Установите новый пароль. Вы можете установить пароль длиной 8~30 символов.

Нажмите Next

Нажмите Next

Появится следующее окно.

Появится следующее окно.

Не используйте   значения, указанные в этих полях. Они показаны для примера.

Введите в окне все значения. Уточните эту информацию у провайдера Интернет. Нажмите Next

Если Вы не уверены, какую установку

выбрать, пожалуйста, свяжитесь со

своим провайдером Интернет.

Нажмите Next

Выберите

Bridge Mode

Выберите одну из этих установок.

Выберите свой часовой пояс.

Нажмите Next

Установите новый пароль. Вы можете установить пароль длиной 8~30 символов.

Нажмите Next

Нажмите

###### Run Wizard

Выберите одну из этих установок.

Не используйте   значения, указанные в этих полях. Они показаны для примера.

Введите в окне все значения и выберите тип подключения. Уточните эту информацию у провайдера Интернет. Нажмите Next

Нажмите Next

Нажмите Next

Выберите  Dynamic IP Address

Установите новый пароль. Вы можете установить пароль длиной 8~30 символов.

Нажмите Next

Выберите свой часовой пояс.

Это устройство может быть настроено с  помощью WEB-браузера, например Internet Explorer 6.x, Netscape Navigator 7.x.

Дважды щелкните на Подключение к сети

Нажмите Пуск > выберите Настройка > щелкните на Панель Управления > дважды щелкните на иконке Подключение к сети

Перезагрузите компьютер

Перезагрузите компьютер

Убедитесь, что сетевой адаптер компьютера правильно сконфигурирован. Здесь показана настройка сетевого адаптера для автоматического получения IP адреса от ADSL маршрутизатора

DSL-510.

Выберите автоматическое получение IP адреса.

Выберите автоматическое получение IP адреса.

Диалоговое окно покажет список установленных компонентов сети.

Диалоговое окно покажет список установленных компонентов сети.

Диалоговое окно Сеть покажет список установленных компонентов сети.

Диалоговое окно Сеть покажет список установленных компонентов. сети.

Выберите автоматическое получение IP адреса.

Выберите Получить IP адрес автоматически

Нажмите OK

Нажмите Свойства

Введите в окне все значения и выберите тип подключения. Уточните эту информацию у провайдера Интернет. Нажмите Next

Если провайдер Интернет требует настройки динамического IP адреса, появится следующее окно:

Нажмите Next

Нажмите Next

Если провайдер Интернет требует настройки статического IP адреса, появится следующее окно:

Нажмите

###### Run Wizard

Нажмите Next

Появится следующее окно.

Как только Вы зарегистрировались, появится окно Home.

Появится окно регистрации.

Нажмите Пуск > выберите Настройка > щелкните на Панель Управления > дважды щелкните на иконке Сеть

Нажмите OK

Выберите Получить IP адрес автоматически

Выберите автоматическое получение IP адреса.

Нажмите Свойства

Выберите из списка вашу сетевую карту или адаптер

Появится следующее окно.

Нажмите

###### Run Wizard

Дважды щелкните на Сеть и удаленный доступ к сети