# Прежде чем начать

- Если Вы приобрели этот маршрутизатор для совместного использования высокоскоростного соединения с Интернет несколькими компьютерами, то у Вас должна быть учетная  запись, предоставленная провайдером услуг Интернет (ISP).

- Для настройки беспроводного ADSL маршрутизатора DSL-G604T лучше использовать компьютер,  непосредственно подключенный к нему. DSL-G604T работает как DHCP-сервер и назначит все необходимые IP-адреса в Вашей сети. Обратитесь к Руководству по быстрой установке или Руководству пользователя за информацией о настройке сетевых адаптеров для получения IP-адреса автоматически.

# Проверьте содержимое комплекта

Если что-либо из перечисленного отсутствует, обратитесь к вашему поставщику

## Подключение маршрутизатора к компьютеру

- Подключите кабель адаптера питания к разъему питания на задней панели DSL-G604T, а затем подключите адаптер питания к розетке сети питания. На передней панели устройства загорится индикатор Power, что говорит о правильной работе.

- Подключите один конец кабеля к порту Ethernet (LAN), расположенному на задней панели DSL-G604T, а другой конец кабеля к адаптеру Ethernet или любому доступному порту Ethernet компьютера.

- Подключите телефонный кабель, включенный в поставку к порту ADSL, а затем подключите данный кабель к телефонной линии.

- Посмотрите на индикатор на передней панели маршрутизатора для проверки установленного соединения.

## Настройка параметров IP

Для Microsoft Windows XP

Используя дополнительные кабели Ethernet (UTP категории 5) подключите компьютеры, оснащенные адаптерами Ethernet к портам LAN, расположенным на задней панели DSL-G604T.

Когда Вы выполните все шаги данного Руководства по быстрой установке, Ваша сеть должна выглядеть примерно следующим образом:

## Утилита настройки через         Web-интерфейс

## Настройка соединения WAN

### Настройка Connection 1 типа  PPPoA

Для настройки типа соединения по умолчанию (PPPoA) для Connection 1 выполните приведенные далее шаги. Для изменения типа соединения Connection 1  следуйте описанным ниже инструкциям в соответствии с нужным типом соединения.

#### Настройка Connection 1 типа  PPPoE

Для настройки Connection 1 типа PPPoE выполните приведенные далее шаги. При первом включении устройства некоторые параметры не нуждаются в изменении, но изменения можно внести позднее при необходимости.

### Настройка Connection 1 типа Bridge

Для настройки соединения WAN для режима Bridge выполните приведенные далее шаги. При первом включении устройства некоторые параметры не нуждаются в изменении, но изменения можно внести позднее при необходимости.

### Настройка Connection 1 типа  DHCP для WAN

Для настройки соединения WAN для DHCP выполните приведенные далее шаги. При первом включении устройства некоторые параметры не нуждаются в изменении, но изменения можно внести позднее при необходимости.

### Настройка Connection 1 типа CLIP

Для настройки соединения WAN типа CLIP выполните приведенные далее шаги. При первом включении устройства некоторые параметры не нуждаются в изменении, но изменения можно внести позднее при необходимости.

## Настройка беспроводных параметров

При первой настройке примите значения по умолчанию параметров SSID и Channel и отключите параметры безопасности выбором опции None. Данные параметры можно изменить позднее, следуя приведенным в Руководстве пользователя инструкциям.

Важное замечание:  Данное Руководство по быстрой установке  позволяет пользователю быстро и легко установить и настроить маршрутизатор, чтобы убедиться в его правильной работе. За информацией о дополнительных настройках, в частности о настройке параметров безопасности, пожалуйста, обратитесь к Руководству пользователя, прилагаемому к маршрутизатору.

# Text boxes

Это устройство может быть настроено с помощью Web-браузера, например, Internet Explorer 6 или Netscape Navigator

#### DSL-G604T

##### Беспроводной ADSL  маршрутизатор

Использование источника                питания с другими характеристиками может повлечь выход из строя устройства и потерю гарантии

### Антенна

Обеспечивает качественный прием сигнала

- DSL-G604T

показан с антенной и в стойке

Нажмите кнопку Connection 1 для перехода в меню PPPoA Connection Setup.

- Кабель Ethernet

(кабель UTP категории 5)

- Кабель ADSL (стандартный телефонный кабель)

Введите Username и Password Вашей учетной записи.

Введите IP Address,  ARP Server и Default Gateway в соответствии со значениями, предоставленными провайдером услуг Интернет.

Откройте  Web-браузер и наберите http://192.168.1.1 в строке адреса. Нажмите  Enter или  Return.

При первой регистрации Login Name - admin;

пароль также admin.   Их можно изменить позднее.

Появится страница Home/Login.

Появится окно Home. Нажмите Setup для перехода в меню Setup.

Нажмите

### Connection 1

В окне Connection 1 введите Username и Password, используемые для проверки Вашей учетной записи провайдером услуг Интернет. После ввода информации нажмите кнопку Apply.

Введите Username and Password, предоставленные провайдером услуг Интернет.

Нажмите None

Нажмите Enable AP

Нажмите кнопку Wireless. Появится следующее окно.

Нажмите Свойства

Щелкните правой кнопкой на значке Подключение по локальной сети и затем выберите Свойства.

Нажмите Свойства

### Выберите  Протокол Интернета (TCP/IP)

Откроется диалоговое окно со списком установленных сетевых компонентов.

Нажмите Apply

Порты LAN

Для подключения к локальной сети и компьютерам

Порт ADSL

Для подключения к провайдеру ADSL

Кнопка Reset

Нажмите для возврата к заводским установкам

Разъем питания

Для подключения адаптера питания

При подключении к сети убедитесь, что сетевой адаптер компьютера настроен правильно. Далее описывается, как настроить сетевой адаптер для получения IP-адреса автоматически от беспроводного ADSL маршрутизатора DSL-G604T.

Нажмите Пуск > выберите Настройка > Панель управления > дважды щелкните на значке Сетевые подключения

Дважды щелкните на

Сетевые подключения

Выберите данную опцию для получения параметров IP автоматически.

Выберите Получить IP-адрес автоматически

Нажмите OK

Подключение дополнительных компьютеров к DSL-G604T

Нажмите Login

Нажмите Setup

Нажмите кнопку Connection 1 для перехода в меню настройки соединения с Интернет.

Проверьте параметры соединения с провайдером и обратитесь к следующим страницам Руководства пользователя:

для настройки типа PPPoA – страницы 25-27

для настройки типа PPPoE – страницы 27-28.

для настройки типа Bridge – страницы 29-30.

для настройки типа DHCP – страницы 32-33.

для настройки типа CLIP – страницы 33-34.

# Техническая Поддержка

Последние версии ПО и документацию можно получить на web-сайте D-Link.

D-Link обеспечивает бесплатную техническую поддержку клиентов в течение гарантийного срока изделия.

Клиенты могут связаться со службой технической поддержки D-Link через web-сайт, или по телефону.

Телефоны службы технической поддержки D-Link:

+7 (095) 744 00 99

Техническая поддержка D-Link через Internet:

http:// www.dlink.ru

support@dlink.ru

6SLG604TQML1

Ver:1.00

- Адаптер питания 12V, 1.2A

- CD-Rom (Содержит Руководство пользователя и гарантию)

Выберите PPPoA в поле Type, VPI: и VCI: - если эти параметры не верны, то измените их на значения, предоставленные провайдером услуг Интернет

Нажмите кнопку Apply после ввода информации.

Нажмите Tools  после применения новых настроек.

Нажмите System Commands для перехода в меню сохранения настроек.

Нажмите кнопку Connection 1 для перехода в меню PPPoE Connection Setup.

Введите Username и Password Вашей учетной записи.

Выберите PPPoE в поле Type, VPI: и VCI: - если эти параметры не верны, то измените их на значения, предоставленные провайдером услуг Интернет

Нажмите кнопку Apply после ввода информации

Нажмите Tools после применения новых настроек.

Нажмите System Commands для перехода в меню сохранения настроек.

Нажмите кнопку Connection 1 для перехода в меню Bridge Connection Setup.

Выберите Bridge в поле Type, VPI: и VCI: - если эти параметры не верны, то измените их на значения, предоставленные провайдером услуг Интернет

Нажмите кнопку Apply после ввода информации

Нажмите Tools после применения  новых настроек.

Нажмите System Commands для перехода в меню сохранения настроек.

Нажмите кнопку Connection 1 для перехода в меню DHCP Connection Setup.

Выберите DHCP в поле Type, VPI: и VCI: - если эти параметры не верны, то измените их на значения, предоставленные провайдером услуг Интернет

Нажмите кнопку Apply после ввода информации.

Нажмите Tools после применения новых настроек.

Нажмите System Commands для перехода в меню сохранения настроек.

Нажмите кнопку Connection 1 для перехода в меню CLIP Connection Setup.

Выберите CLIP в поле Type, VPI: и VCI: - если эти параметры не верны, то измените их на значения, предоставленные провайдером услуг Интернет

Нажмите кнопку Apply после ввода информации.

Нажмите Tools после применения новых настроек.

Нажмите System Commands для перехода в меню сохранения настроек.

Нажмите Apply