| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| Сетевой адаптер DFE-550FX для PCI шины |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Описание DFE-550FX - Данный адаптер обеспечивает эффективное подключение рабочей станции или сервера в сеть Fast Ethernet по оптическому кабелю. Адаптер предназначен для шины PCI компьютера и передает данные со скоростью 100Mbps, поддерживает полудуплексный или полнодуплексный режим передачи. Совместим с Windows 95, 98, 2000, ME, NT и множеством других операционных систем, что позволяет работать с сетевыми базами данных, посылать электронные письма и файлу, совместно использовать ресурсы сети типа принтеров, сканеров и т.д. Управление потоком согласно IEEE 802.3x оптимизирует процесс передачи данных между адаптером и портом коммутатора, обеспечивая максимальную скорость и отсутствие потерь данных при передачи. IP Multicast позволяет использовать компьютеру с адаптером DFE-550TX все преимущества подключения к коммутатору 3 уровня. IP Multicast позволяет использовать сетевой компьютер для видеоконференций, биржевых сводок и других требующих временной приоритезации приложений. Адаптер поддерживает WOL. |  | Характеристики Контроллер D-Link DL10050A Встроенный буфер FIFO для разгрузки внешней памяти Поддержка 32-разрядной шины PCI Совместимость со стандартом IEEE802.3u/100Base-FX Соответствие спецификации PCI 2.1 Plug and Play Автоматическое выделение прерывания IRQ, и адреса ввода/вывода Один соединитель типа SC Многомодовое оптическое волокно Поддержка полного/полу- дуплекса Соответствие спецификации ACPI v1.0 (Advanced Configuration and Power Interface) Контроль потока по стандарту IEEE802.3x в режиме полного дуплекса Максимальное рабочее расстояние: - 412 м в режиме полудуплекса, 2000 м в режиме полного дуплекса Три диагностических светодиода: соединение (Link), активность (Activity) и полный дуплекс (Full-duplex) Приоритезация трафика по протоколу IEEE802.1p для критичных ко времени передачи приложений Виртуальные локальные сети по протоколу IEEE802.1Q VLAN для увеличения производительности и улучшения защиты Соответствие стандартам FCC B, CE B, VCCI B, C-Tick EMI |  |
| Преимущества Эффективный способ подключения компьютеров в сеть Fast Ethernet Скорость передачи 100Mbps Максимальная длина оптического кабеля до 2 км. Режим полного дуплекса повышает скорость до 200 Mbps 32-разрядный канал передачи данных с компьютером Управления потоком для максимально быстрой и надежной передаче данных |  | Поставляются следующие драйверы Novell NetWare Client 32 for DOS & Windows Novell NetWare Server v.3.xx – 5.xx Microsoft Windows 95, 98, 2000, NT 3.51, 4.0 Microsoft Windows for Workgroups Microsoft LAN Manager Win/TCP PatcWay Access for DOS v1.1 IBM PC LAN Support Program IBM LAN Server IBM Communication Manager FTP PC/TCP NDIS 2.x drivers Packet driver DECnet Patch Works v4.0 |  |
|  |  | Информация для заказа DFE-550FX: 100BASE-FX интерфейс, разъем SC, многомодовое волокно |  |