|  | ADSL |
| --- | --- |

16-ти портовый IP DSLAM

D-Link DAS-3216 – это 16-ти портовый мультиплексор ADSL доступа, устанавливаемый на стороне провайдера ADSL -услуг и обеспечивающий подключение абонентского оборудования по технологии ADSL.  К сети провайдера услуг DSLAM  подключается через интерфейс Ethernet.  Поддерживается протокол IP.

Для многоквартирных домов и офисных зданий

IP DSLAM D-Link DAS-3216 дает поставщикам услуг новые возможности для предоставления высокопроизводительных DSL-сервисов следующего поколения для бизнеса и дома. Используя DAS-3216 провайдеры услуг могут организовать высокоскоростную передачу данных и видео для своих клиентов.

16 портов ADSL со встроенными сплиттерами

IP DSLAM DAS-3216 имеет 16 ADSL портов  плюс 16 встроенных ADSL/POTS сплиттеров. Все порты и сплиттеры  разведены на 4 разъема RJ-21 (Telco-50). Uplink порт 10/100 Мбит/с Ethernet используется для подключения DAS-3216  к сети провайдера услуг.

Поддержка VLAN для повышение безопасности

IP DSLAM DAS-3216 поддерживает VLAN 802.1q на основе меток  для обеспечения полной изоляции трафика отдельных пользователей и повышения производительности ADSL сети.

Гибкое управление

Посредством графического Web- интерфейс, Telnet и SNMP v.1, v.2 IP DSLAM DAS-3216 обеспечивает управление информацией об ошибках, производительностью, настройкой и безопасностью. Помимо этого, через консольный  порт RS-232  предоставляется интерфейс командной строки CLI (Command Line Interface), который позволит администраторам, хорошо знакомым с командами DOS,  быстро установить необходимые параметры устройства и изменить конфигурацию. Поддерживается ведение журнала системных событий и управление информацией подписчиков сервисов.

Законченное решение ADSL

IP DSLAM DAS-3216 является частью законченного решения D-Link для провайдеров DSL-услуг. Устройство работает с широким спектром абонентского оборудования  (Customer Premise Equipment, CPE), таким как ADSL модемы и маршрутизаторы.

##### Основные характеристики

- 16 ADSL портов со встроенными ADSL/POTS сплиттерами

- 10/100BASE-TX Ethernet uplink порт для подключения к сети поставщика услуг

- Скорость восходящего потока 32Kбит/с/1024Kбит/с,   нисходящего – 32Kбит/с/8Mбит/с

- Максимальное расстояние до 5 км  (26AWG) от CPE

- 802.1Q VLAN для полной изоляции трафика отдельных пользователей и повышения производительности

- Поддержка SNMP v.1, v.2 и  web-интерфейса управления

- Поддержка Telnet, CLI

- Управление информацией об ошибках, производительностью, настройкой, безопасностью и информацией подписчиков сервисов

- Журнал системных событий

Стандарты ADSL

- ANSI T1.413 issue 2

- G.992.1 (G.dmt)

Стандарты IEEE

- IEEE 802.3 10BASE-T

- IEEE 802.3u 100BASE-TX

- IEEE 802.1q VLAN на основе меток

Интерфейсы

- 16 портов ADSL

- 1 10/100BASE-TX Ethernet порт

- Консольный порт RS-232

Стандарты и функции управления

- Web-интерфейс управления

- Telnet

- EMS

- SNMP v.1, v.2

- Управление информацией об ошибках, производительностью, настройкой и безопасностью

- Журнал системных событий

- Управление информацией подписчиков сервисов

- Команды CLI

MIB

- MIB II (RFC 1213)

- ADSL Line MIB (RFC 2662)

- D-Link proprietary MIB

Скорость

- Скорость восходящего потока 32Kбит/с/1024Kбит/с

- Скорость нисходящего потока 32Kбит/с/8Mбит/с

- Расстояние передачи: до 5км (по кабелю 26AWG)

Физические параметры

Требования к уровню напряжения/тока

-42В до –56В постоянного тока

Питание

От 90В до 240В переменного тока, 50/60Гц

Внутренний универсальный источник питания

Мощность

70 Ватт (макс.)

Рабочая температура

От 0( до 50( C

Температура хранения

От -30( до 70( C

Влажность

Рабочая: до 90% без образования конденсата

Хранения: до 95% без образования конденсата

Размеры

429 x 300  x 66 мм (только устройство)

Стандартный размер для монтажа 19-дюймовую стойку

Вес

6 кг (только устройство)

Электромагнитное излучение

- FCC Class A

- CE Class A

Безопасность

EN 60950

## Информация для заказа

IP DSLAM

DAS-3216 16 портов ADSL, 16 портов ADSL/POTS

сплиттеров, 1 порт 10BASE-T/100BASE-TX

129626, Москва, Графский пер., 14, 6 этаж

тел/факс 7 (095) 744-00-99

E-mail: mail@dlink.ru

Web:  www.dlink.ru