| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| Терминальный адаптер ISDN 128K – DMI-128ESU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Описание DMI-128ESU представляет собой терминальный адаптер ISDN и обеспечивает высокую скорость и высокое качество передачи данных. Он имеет 2 аналоговых и 1 цифровой порт. 2 аналоговых порта выполняют функцию 2–х традиционных телефонных линий, к которым можно подключать аналоговые телефоны, автоответчики, факсы и модемы. Для организации обмена данных с удаленным офисом к цифровому порту с разъемом RS-232 можно подключить компьютер. Характеристики: Поддержка MLPPP для использования полной полосы пропускания 128К ISDN Поддержка динамического выделения полосы пропускания по требованию BACP/BOD Скорость DTE до 230.4К Выбор сопротивления терминатора (100 Ом) 1 порт RJ-45 для интерфейса S/T к NT1 2 аналоговых порта RJ-11 1 порт RS-2323 данных Индикаторы Возможность питания от батареек Функции приоритета приема, окна вызова, быстрого набора номера Поддержка ITU-T V.110, V.120, X.75, X.25 on D Функция связывания каналов Выбор типа сигнализации Контроль потока аппаратный CTS/RTS, программный Xon/Xoff Дополнительные сетевые сервисы Внутренние дополнительные сервисы Простота настройки с клавиатуры телефона Поддержка ОС Win 98 SE, WinME, Win 2000, Win NT, Linux, Win XP |  | Характеристики Каналы 2В + D стандартные каналы (BRI) Тип- Внешний S/T интерфейс- ITU-T I.430 S/T- интерфейс 4-проводная линия 1 порт RJ-45 для интерфейса S/T Линейное кодирование AMI Переключение сопротивления терминатора (100 Ом или нет) Подключение (к NT1) Точка-точка Точка- много точек Аналоговый порт 2 аналоговых порта RJ-11 ITU-T G.711 a-law Тоновый набор Порт данных 1 порт данных RS-232 Автоматическое определение скорости Скорость DTE: 1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2/230.4 Kбит/с Скорость передачи Sync : 64/128 Kбит/с Async : 1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2/230.4 Kбит/с Аппаратный RTS/CTS контроль потока Программный Xon/Xoff контроль потока Протоколы V.110 V.120 PPP 64K ML-PPP 128K X.75 X.25 on D Soft-Fax Связывание каналов BACP/BOD Сигнализация Euro ISDN (EDSS1) Дополнительные сервисы: Внутренние коммуникации Дополнительные сетевые сервисы Ожидание звонка Передача вызова Конференция для троих участников Переадресация вызова Дополнительные внутренние сервисы Ожидание звонка Передача вызова Конференция для троих участников Переадресация вызова Поддержка Самотестирование при запуске Flash EPROM для программного обновления Минимум операций Заводские настройки по умолчанию Сохранение профиля пользователя в энергонезависимой памяти Работа от батареек Физические параметры Питание 230В переменного тока, 50-60 Гц, O/P 7В постоянного тока, 1A, (+центр) или 6 x AA Battery (Alkaline) |  |
|  |  | Информация для заказа Терминальный адаптер ISDN DMI-128ESU 1 порт RJ-45 для S/T интерфейса, 2 аналоговых порта RJ-11 1 порт RS-232 |  |