Интернет-камера со встроенным Web-сервером и датчиком движения

Интернет-камера D-Link представляет собой систему обеспечения безопасности, позволяющую удаленно наблюдать за объектом и прослушивать его. Данная многофункциональная камера подключается к сети Ethernet или беспроводной сети здания или кампуса и к широкополосному соединению Интернет, обеспечивая высококачественное видео и звук. Оснащенная встроенным Web-сервером, микрофоном для захвата звука, детектором движения с возможностью записи при обнаружении движения, триггером с задержкой включения для записи событий, системой предупреждений по электронной почте и мощным программным обеспечением для управления и одновременного просмотра изображения с нескольких камер, данная камера представляет собой комплексную систему для удобного наблюдения с локального узла или удаленно из любой точки мира.

Автономная система со встроенным Web-сервером

Интернет-камера DCS-2000 имеет встроенный процессор и Web-сервер, обеспечивая недорогое решение проблемы наблюдения за безопасностью дома или офиса. Встроенный Web-сервер устраняет необходимость подключения к камере компьютера. После установки камеры можно использовать встроенный IP-адрес для получения доступа к ней, изменения ее настроек и просмотра видеоизображения в режиме реального времени.

Удаленный доступ на основе Web

Для удаленного наблюдения за безопасностью можно установить камеру дома или в офисе, а просматривать изображение в любой точке мира через компьютер и браузер Internet Explorer или Netscape. Непосредственно подключаемая к Интернет без помощи компьютера, камера проста в установке и легко интегрируется в существующее сетевое окружение. Это делает камеру идеальным решением для удаленного видеонаблюдения за домом или офисом.

Просмотр изображения одновременно с нескольких камер

Прилагаемое программное обеспечение просмотра изображения позволяет просматривать изображение с 16 камер на одном экране компьютера. Получаемое изображение может быть записано на жесткий диск компьютера вручную или по определенному расписанию. Камера может быть подключена к внешним устройствам сигнализации или датчикам, можно настроить систему автоматического предупреждения по электронной почте для немедленного уведомления о всех необычных событиях.

Детектор движения

Вместо непрерывной записи 24 часа в день, 7 дней в неделю, изображение может быть записано только при обнаружении движения. Это сохраняет дисковое пространство и исключает затраты времени на просмотр ненужного изображения. Изображение может быть записано в сжатом виде на жесткий диск компьютера или на сетевое устройство хранения данных. Воспроизведение занимает немного времени при использовании функций быстрого обзора записанных событий и поиска по базе данных записанных событий.

Видеоизображение и звук высокого качества

Камера использует потоковое видео формата MPEG-4 Short Header Mode с частотой до 30 кадров в секунду для передачи видео в режиме реального времени. Встроенный высококачественный микрофон позволяет прослушивать звук при просмотре изображения.

Для проводных и беспроводных сетей

Доступны две модели камер: стандартная камера и беспроводная камера, поддерживающая стандарт 802.11b+ для беспроводной передачи данных на скорости до 22 Мбит/с. Обе модели оснащены портом 10/100 Мбит/с Fast Ethernet для подключения к широкополосному каналу Интернет (через домашний шлюз) или к проводной сети здания.

Основные характеристики

- Автономная Интернет-камера со встроенным процессором и оперативной памятью, не требует подключения к ПК

- Удобна для наблюдения в режиме реального времени

- Локальный доступ через беспроводную сеть или сеть Ethernet

- Удаленный доступ через Web-браузер

- Поддерживает ОС  Windows

- ПО для управления 16 камерами

- Запись изображения по срабатыванию детектора движения или по расписанию

- Интеллектуальное воспроизведение

- Высокая степень сжатия записанного изображения

- Подключается к внешним устройствам для записи изображения по срабатыванию сигнализации

- Встроенный датчик движения с непрерывным захватом изображения (снимки) и система предупреждений по электронной почте

- Мощное ПО для захвата изображения и записи видео

Настройка по Web-интерфейсу

Характеристики камеры

- 1/3’’ цветной CMOS датчик,  покадровый режим захвата изображения

- Разрешение 640 x 480,  цвет 24-бит RGB

- Операционная система: pSOS+ (ОС реального времени)

- Автоматический контроль усиления (AGC): 24 дБ

- Автоматическая настройка экспозиции (AE)

- Автоматическая настройка баланса белого (AWB)

- Электронный затвор объектива: 1/60 ~ 1/15000 секунды

- Минимальная освещенность: 2.5lux @ f1.4

- Объектив: стандартная съемная линза CS, 6.0 мм, f1.8

Изображение (настройки видео)

- Формат сжатия H.263+ (MPEG4 short header mode)

- Степень сжатия: 5 уровней

- 3 окна детектора движения с регулируемым размером изображения, качеством и скоростью передачи в битах

- Наложение временных отметок и текста

Звук

24 Кбит/с

Разрешение видеоизображения

- до 30 кадров/с при разрешении 160 x 120

- до 30 кадров/с при разрешении 320 x 240

Общие характеристики ввода/вывода

- 1 оптически изолированный входной датчик (макс. пост. ток 12В/50мА)

- 1 передатчик (макс. постоянный ток 24В/1А, переменный ток 125В/0,5А)

Сигнализация

- Датчик движения (датчик активности)

- Периодическая отправка изображения по электронной почте и  сохранение его на сервере TFTP

Порт

10/100 Мбит/с 10BASE-T/100BASE-TX Fast Ethernet

Индикаторы (двуцветные)

- Индикаторы питания и состояния

- Индикаторы сетевого соединения и скорости

Сетевые протоколы

TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, Telnet, DHCP, NTP, DNS, DDNS, UPnp

##### Безопасность

- Защита учетной записи администратора и группы пользователей

- Аутентификация по паролю

Управление

Удаленный доступ и управление через Web-браузер или приложение FTP

Обновление ПО

По сети TCP/IP

##### Системные требования (для просмотра изображения)

- Internet Explorer 5.x или выше

- Netscape 6.x или выше

Системные требования

- Протокол: стандартный стек TCP/IP

- Операционная система: Microsoft Windows XP, 2000, ME, 98SE

- Браузер: Internet Explorer 5.x или выше

### Беспроводные сети (только модель DCS-2100+)

Стандарт

802.11b+

Чувствительность приемника

- 22 Мбит/с: 10-5 BER @ -80 dBm минимум

- 11 Мбит/с: 10-5 BER @ -79 dBm минимум

- 5,5 Мбит/с: 10-5 BER @ -83 dBm минимум

- 1 Мбит/с: 10-5 BER @ -89 dBm минимум

##### Диапазон частот

2,4 ~ 2,4835 ГГц

##### Техника модуляции

- Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)

- Packet Binary Convolutional Coding (PBCC)

##### Скорость передачи данных

- 22 Мбит/с

- 11 Мбит/с

- 5,5 Мбит/с

- 2 Мбит/с

- 1 Мбит/с

- Автоопределение

##### Скорость передачи данных и тип модуляции

- 22 Мбит/с: PBCC

- 11 Мбит/с: PBCC или CCK

- 5,5 Мбит/с /  1,5 дБ: PBCC или CCK

- 2 Мбит/с / 3 дБ: Barker

##### Рабочие каналы

- Северная Америка (FCC) : 11

- Канада (DOC) : 11

- Европа (ETSI) : 13

- Япония (MKK) : 14

##### Антенны

2 съемные антенны с коэф. усиления 2 dBi (обратные разъемы SMA)

Мощность передатчика

15dBm +/- 2dBm

Радиус действия*

- В помещении: до 80 м

- Вне помещения: до 250 м

*Факторы внешней среды могут влиять на радиус действия

Шифрование данных

- 64-bit, 128-bit или 256-bit WEP (Wired Equivalent Privacy)

### Физические параметры

Источник питания от переменного тока

Внешний адаптер питания от переменного тока 100–240 В, 50-60 Гц

Постоянный ток

12B / 1,5А

Вес

Приблизительно 240 г

Размеры

135 мм  x 89 мм x 57 мм

Рабочая температура

От  5( до 50( C

##### Температура хранения

От -10( до 60( C

##### Влажность

От 20% до 90% без образования конденсата

Сертификаты EMI

- FCC Class B

- CE Class B

- LVD (En60950)

Информация для заказа

## Интернет-камера

DCS-2000 с портом 10/100 Мбит/с Fast Ethernet

DCS-2100+ с портом 10/100 Мбит/с Fast Ethernet и беспроводным интерфейсом 802.11b+

129626, Москва, Графский пер., 14, 6 этаж

Тел./Факс +7 (095) 744-0099,

E-mail:mail@dlink.ru,

Web: www.dlink.ru

# Text boxes

Серия Интернет-камер

- DCS-2000 Интернет-камера

- DCS-2100+ Беспроводная Интернет-камера