| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| DP-313 Принт-сервер для беспроводных сетей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Описание DP-313 – это компактный принт-сервер с 3-мя параллельными портами, используемый для построения беспроводных сетей, который подсоединяется в сеть через точку доступа (например DWL-1000AP) в режиме Infrastructure или работает в режиме Ad-hoc при непосредственной передаче задания печати с компьютера на принт-сервер. Этот принт-сервер управляет заданиями на печать быстрее и гибче, чем если бы Вы использовали рабочую станцию или сервер в качестве принт-сервера. DP-313 позволит Вам получить сервис печати в любой точке офиса, где есть зона охвата установленной беспроводной сети. |  | Характеристики Поставляется с 3-мя IEEE 1284 25-pin параллельными портами Использует диапазон 2.4 GHz Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) для организации защищенного канала Поддержка MWA Channel для скоростной печати Multi Protocol Support Поддержка назначения IP для DHCP, BOOTP, и RARP Поддерживает SNMP и MIB2 (RFC 1213) Простота установки/ Конфигурация через Windows-интерфейс Стандарты: IEEE 1284 Двунаправленный параллельный интерфейс Порты: Двунаправленный 25-pin параллельный порт x 3 параллельные порты – двунаправленные связь: поддержка Hewlett-Packard PJL (Printer Job Language) Беспроводное соединение Сетевые стандарты: Беспроводная LAN IEEE 802.11b Скорость передачи данных: 11Mbps , 5.5Mbps, 2Mbps и 1Mbps Режимы: Ad-hoc или Infrastructure Сетевые протоколы Транспорты: IPX/SPX, TCP/IP, NetBEUI, AppleTalk/EtherTalk TCP/IP поддержка: BOOTP, SNMP, Telnet, TFTP, FTP, LPD, RARP, DHCP Управление и диагностика SNMP MIBs: MIB-II (RFC 1213) Светодиоды диагностики: Power, Link/Act, Wireless Quality LPT1, LPT2, LPT3 Каналы и частоты - 11 США - 13 Япония - 13 Европа (ETSI) - 2 Испания - 4 Франция Частоты : - 2.412-2.462 GHz (США) - 2.412-2.4835 GHz (Япония TELEC) - 2.412-2.472 GHz (Европа ETSI) - 2.457-2.462 GHz (Испания) - 2.457-2.472 GHz (Франция) Размер : 223 x 132 x 35 mm вес : 460 g |  |
|  |  | Программное обеспечение Windows 95 Windows 98 Windows Me Windows 2000 Windows NT 4.0 Windows NT 3.51 |  |
|  |  | Информация для заказа DP-313/EEU (EU питание и EU радиочастоты) |  |