Оглавление

Комплект поставки……………………………………..…4

Системные требования……………………………………4

Введение……………………………………………………5

Характеристики	6

Обзор аппаратного обеспечения	7

Светодиодные индикаторы	8

Перед началом работы	9

Рекомендации по установке беспроводных устройств	10

Начало	11

Настройка	12

Web-интерфейс настройки	12

Мастер установки	13

Настройка вручную	17

Internet Setup (Настройка Интернет)	18

Wireless Settings (Настройка беспроводной сети)	25

Network  Setting (Настройка сети )	27

DHCP Server Settings (Настройки DHCP-сервера)	28

DHCP Reservation (DHCP-резервирование)	29

Виртуальный сервер	30

Port Forwarding (Перенаправление портов)	32

Network  Filters  (Сетевая Фильтрация)	35

Website Filters  (Фильтрация Web-сайтов)	39

Firewall Settings (Настройки межсетевого экрана)	41

Advanced Wireless Settings (Расширенные настройки беспроводной сети)	43

Email Settings (Настройка электронной почты)	50

System Settings (Настройка системы)	51

Stats (Статистика)	58

Active Session (Активные сессии)	58

Wireless (Беспроводные клиенты)	59

Безопасность беспроводного доступа	61

Что такое WEP?	61

Что такое WPA?	62

Wireless Security Setup Wizard (Мастер установки безопасности беспроводного доступа)	63

Настройка WEP	66

Настройка WPA-Personal PSK	67

Настройка WPA-Enterprise (RADIUS)	68

Подключение к беспроводной сети	70

Операционная система Windows® XP	70

Настройка WEP	71

Настройка WPA-PSK	73

Поиск и устранение неисправностей	75

Основы построения беспроводной сети	79

Что такое беспроводная технология?	80

Советы	82

Режимы беспроводного доступа	83

Основы построения сетей	84

Получение информации об IP-адресе	84

Назначение статического IP-адреса	85

Техническая спецификация	86

Комплект поставки

| Маршрутизатор D-Link DIR-655 Xtreme N™ 3 съемные антенны Адаптер питания Кабель Ethernet категории 5 CD-диск с Руководством пользователя и Мастером установки ВНИМАНИЕ: Использование источника питания с другими характеристиками питания может привести к выходу из строя устройства и потере гарантии. |  |
| --- | --- |

Системные требования

- Кабельный или DSL-модем Ethernet

- Компьютеры  с ОС Windows®, Macintosh®  или Linux с установленным Ethernet-адаптером

- Web-браузер: Internet Explorer Version 6.0, Mozilla 1.7.12 (5.0) или Firefox 1.5  и выше

- Для работы Мастера установки необходимо использовать Windows® XP с Service Pack 2

Введение

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Богатый функционал маршрутизатора, включая технологию беспроводных сетей 802.11n (проект), обеспечивает максимальную производительность беспроводной сети.

ПОЛНЫЙ НАБОР ФУНКЦИЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Наиболее полный набор расширенных функций безопасности, включая Активный межсетевой экран и WPA2-шифрование данных,  для защиты сети от вторжений извне.

ШИРОКИЙ РАДИУС ДЕЙСТВИЯ СЕТИ

Обеспечивает большую скорость передачи беспроводного сигнала даже на более протяженных расстояниях.

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Маршрутизатор D-Link Xtreme N™ DIR-655 поддерживает стандарт 802.11n (проект), который позволяет передавать данные с реальной скоростью, существенно превышающей аналогичный показатель для стандарта 802.11g (так же более быстрое, чем проводное Ethernet-соединение 100 Мбит/с). Маршрутизатор обеспечивает надлежащий уровень безопасности беспроводной сети для совместного использования фотографий, файлов, музыки, видео, принтера и дисковых массивов в домашней сети. Подключив   маршрутизатор Xtreme N™ к кабельному или DSL-модему, каждый пользователь домашней сети может получить высокоскоростной доступ к Интернет. Кроме того, этот маршрутизатор поддерживает инструменты QoS (Quality of Service), обеспечивающие высокое качество передачи данных приложений, чувствительных к задержкам, по беспроводной сети.

РАСШИРЕННАЯ ЗОНА ДЕЙСТВИЯ

Благодаря технологии Xtreme N™, этот высокопроизводительный маршрутизатор обеспечивает передачу данных по беспроводной сети с максимальной зоной покрытия. Маршрутизатор Xtreme N™ разработан для использования в больших домах и для пользователей, работающих с приложениями, требовательными к полосе пропускания. Установив адаптер Xtreme N™ на ноутбук или настольный адаптер, можно использовать подключение к домашней сети в любой точке дома.

ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ

Маршрутизатор Xtreme N™ все новейшие функции беспроводной безопасности, позволяющие предотвратить неавторизованный доступ через беспроводную сеть или Интернет. Поддержка стандартов шифрования WPA и WEP обеспечивает возможность выбора наилучшего метода шифрования независимо от используемых клиентских устройств. Кроме того, этот маршрутизатор использует двойной межсетевой экран (SPI и NAT) для предотвращения потенциальных атак из Интернет.

*Максимальная скорость передачи беспроводного сигнала определяется спецификацией стандартов IEEE 802.11g и IEEE 802.11n (проект). Реальная пропускная способность может отличаться. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем трафика, материалы и конструкции зданий, сетевые накладные расходы снижают ее фактическую пропускную способность. Условия окружающей среды оказывают влияние на радиус распространения сигнала.

# Характеристики

- Высокая скорость передачи данных по беспроводной сети - DIR-655 при взаимодействии с другими беспроводными клиентами 802.11n поддерживает скорость передачи данных до 300Мбит/с*. Это обеспечивает возможность работы с приложениями в реальном времени, включая потоковое видео, игры on-line и передачу аудио в реальном времени. Производительность этого беспроводного маршрутизатора 802.11n дает возможность организовать сеть, обеспечивающую большую скорость передачи по сравнению с устройствами 802.11g.

- Совместимость с устройствами 802.11b и 802.11g  -  DIR-655 полностью совместим со стандартом IEEE 802.11b, поэтому он может легко использоваться с существующими в сети адаптерами 802.11b PCI, USB и Cardbus.

- Расширенные функции межсетевого экрана - Web-интерфейс пользователя позволяет настроить расширенные функции управления сетью, включая:

•  Фильтрацию содержимого – удобная в настройке фильтрация на основе MAC-адресов, URL и/или имени домена.

• Фильтрацию по расписанию – Эти фильтры могут активироваться по расписанию в определенные дни и на протяжении заданного временного интервала в часах или минутах.

•  Поддержка нескольких одновременных сессий - DIR-655 поддерживает сессии VPN pass through. Он поддерживает несколько сессий IPSec и PPTP одновременно, поэтому пользователи  DIR-655 могут получить безопасный доступ к корпоративной сети.

- Мастер установки, дружественный пользователю -  Благодаря удобному Web-интерфейсу пользователя, DIR-655 позволяет управлять доступом к информации из Интернет или с сервера компании. Все это позволяет настроить маршрутизатор в считанные минуты.

*Максимальная скорость передачи беспроводного сигнала определяется спецификацией стандарта IEEE 802.11g IEEE 802.11n (проект). Реальная пропускная способность может отличаться. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем трафика, материалы и конструкции зданий, сетевые накладные расходы снижают ее фактическую пропускную способность. Условия окружающей среды оказывают влияние на радиус распространения сигнала.

# Обзор аппаратного обеспечения

Соединения

Обзор аппаратного обеспечения

## Светодиодные индикаторы

Установка

В данном разделе описывается процесс установки маршрутизатора. Место размещения маршрутизатора играет важную роль. Не размещайте устройство в подсобных помещениях (например, на чердаке, в чулане, гараже и т.д.).

## Перед началом работы

Пусть требуется выполнить настройку маршрутизатора и компьютера, который ранее непосредственно подключался к модему. Для подключения маршрутизатора необходимо использовать Ethernet- порт модема. Если до подключения маршрутизатора использовалось USB-соединение, то необходимо выключить модем, отключить USB-кабель и подключить Ethernet- кабель к WAN-порту маршрутизатора, а затем снова включить модем. Иногда может потребоваться связаться с провайдером, чтобы изменить тип соединения (USB на Ethernet).

При использовании DSL-подключения через PPPoE убедитесь, что все программное обеспечение PPPoE (например, WinPoet, Broadjump или Ethernet 300) выключено или удалено с компьютера. В противном случае подключение к Интернет может оказаться невозможным.

## Рекомендации по установке беспроводных устройств

Беспроводной маршрутизатор D-Link позволяет получить, используя беспроводное соединение, доступ к сети, находясь в любой точке радиуса действия беспроводной сети. Однако следует учитывать, что количество, толщина и положение стен, потолков и других аналогичных объектов, через которые будет проходить беспроводной сигнал, может сократить радиус действия сети. Радиус охвата сети существенно зависит от типа материала конструкций и уровня сопутствующих радиочастотных шумов в доме или офисе. Ниже приведены ключевые моменты, которые позволят максимизировать радиус действия сети:

1. Старайтесь сократить до минимума количество преград между маршрутизатором D-Link и другими сетевыми устройствами, поскольку стена или потолок может сократить радиус действия адаптера от 1 до 30м. Учитывайте это при выборе расположения маршрутизатора.

2. Убедитесь, что устройства располагаются на одной линии с маршрутизатором. Например, стена толщиной 0,5 м под углом 45 градусов будет представлять преграду толщиной 1 м для беспроводного устройства. А под углом 2 градуса преграда уже будет толщиной 14 м! Следовательно, для лучшего приема располагайте устройства таким образом, чтобы сигнал проходил прямо через стену или потолок, а не под углом.

3. Строительные материалы также имеют значение. Сплошная металлическая дверь или алюминиевые сваи могут негативно влиять на радиус действия. Поэтому старайтесь располагать точки доступа, беспроводные маршрутизаторы и компьютеры так, чтобы сигнал проходил через стену сухой кладки или открытые дверные проемы. Такие материалы и объекты, как стекло, сталь,  метал, стены с изоляцией, вода (аквариумы), зеркала, шкафы, кирпич и бетон, будут снижать дальность распространения беспроводного сигнала.

4. Держите устройство вдали (как минимум, на расстоянии 1-2 м) от электрических устройств и приборов, являющихся источником радиочастотных шумов.

5. Если в том же помещении используется радиотелефон 2,4ГГц или оборудование X-10 (настенные вентиляторы, осветительное оборудование и системы домашней безопасности), это может существенно снизить радиус действия сети. Убедитесь, что база радиотелефона 2,4ГГц находится вдали от беспроводных устройств. Причем, база распространяет сигнал, даже если телефон не используется.

## Начало

В комплект поставки DIR-655 входит CD-диск с Мастером быстрой установки маршрутизатора.  Следуйте указаниям ниже для запуска Мастера установки и быстрой настройки устройства.

Вставьте CD-диск  с Мастером быстрой настройки маршрутизатора в устройство CD-ROM. Приводимые пошаговые инструкции рассматриваются на примере операционной системы Windows XP. При использовании других модификаций ОС Windows процесс установки будет аналогичен.

Если автоматического запуска CD-диска не произошло, нажмите Start > Run и введите “D:\DIR655.exe” (D: название диска CD-ROM).

В появившемся окне нажмите  Install Router.

ВНИМАНИЕ: Рекомендуется записать и запомнить SSID и Ключ безопасности.

# Настройка

Этот раздел поможет в настройке беспроводного маршрутизатора D-Link с помощью Web-интерфейса.

## Web-интерфейс настройки

Для работы с Web-интерфейсом настройки откройте Web-браузер

(например, Internet Explorer) и введите IP-адрес маршрутизатора

(192.168.0.1).

Из выпадающего меню выберите Admin.

Оставьте поле Password (пароль) незаполненным по умолчанию.

При появлении сообщения об ошибке

Page Cannot be Displayed

(страница не может быть отображена) обратитесь, пожалуйста,

к разделу Устранение неисправностей.

### Мастер установки

Нажмите  кнопку Setup Wizard для быстрой настройки

маршрутизатора.

Для установления настроек вручную нажмите кнопку

Manual Configure и обратитесь к разделу

Настройка вручную.

Нажмите Launch Internet Connection Setup Wizard, чтобы начать

работу с Мастером установки.

Для настройки беспроводных установок, нажмите

Launch Wireless Security Setup Wizard и обратитесь к разделу

Запуск Мастера Установки Безопасности Беспроводного доступа.

Нажмите Next для продолжения.

Создайте новый пароль и нажмите Next, чтобы продолжить.

Выберите в выпадающем меню свой часовой пояс, а затем нажмите

Next, чтобы продолжить.

Выберите используемый тип соединения с Интернет, а затем нажмите

Next, чтобы продолжить.

При выборе значения Dynamic необходимо ввести MAC-адрес компьютера,

который был последним подключен напрямую к модему. Если этот

компьютер используется в данный момент, нажмите Clone Your PC’s MAC Address, а затем Next, чтобы продолжить.

Параметр Host Name не является обязательным, но иногда используется некоторыми провайдерами. По умолчанию именем хоста служит название модели устройства. Это поле доступно для изменения.

При выборе значения PPPoE введите имя пользователя и пароль

PPPoE. Нажмите Next, чтобы продолжить.

Выберите опцию Static, если провайдер предоставил IP-адрес, маску подсети, адреса шлюза и DNS-сервера.

Примечание: Не забудьте удалить программное обеспечение PPPoE

с компьютера. В нем больше нет необходимости – оно не будет

работать через маршрутизатор.

При выборе опции PPTP введите имя пользователя и пароль PPTP.

Нажмите Next, чтобы продолжить.

При выборе опции L2TP введите имя пользователя и пароль L2TP.

Нажмите Next, чтобы продолжить.

При выборе опции Static введите настройки сети, предоставленные

провайдером Интернет. Нажмите Next, чтобы продолжить.

Нажмите Connect для сохранения настроек. После перезагрузки

Маршрутизатора нажмите Continue. Подождите 1-2 минуты.

Закройте и откройте вновь Web-браузер и попробуйте подключиться к Интернету.

Для первого подключения к Интернету может потребоваться несколько попыток.

### Настройка вручную

Dynamic (Cable)

| My Internet Connection: | Выберите Dynamic IP (DHCP), чтобы получить IP- адрес автоматически от провайдера. Выберите данную опцию, если провайдер не предоставил такую информацию. Эта опция обычно используется в сервисах кабельного модема. |
| --- | --- |
| Host Name: | Имя хоста является опциональным, но может требоваться некоторыми провайдерами. |
| Use Unicasting: | Отметьте это поле при возникновении проблем получения IP-адреса от провайдера. |
| DNS Addresses: | Введите IP-адрес первичного DNS-сервера, назначенного провайдером. |
| MTU: | Максимальная единица передачи – можно изменить это значение для оптимальной производительности в сети провайдера. По умолчанию значение MTU 1500. |
| MAC Address: | MAC-адрес по умолчанию установлен как MAC-адрес физического интерфейса Internet-порта на широкополосном маршрутизаторе. Не рекомендуется изменять MAC-адрес по умолчанию, если это не требуется провайдером. С помощью кнопки “Clone MAC Address” можно заменить MAC-адрес Internet-порта на MAC-адрес адаптера Ethernet. |

### Internet Setup (Настройка Интернет)

#### PPPoE (DSL)

Выберите опцию PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet), если провайдер использует соединение PPPoE. В этом случае пользователь должен получить от провайдера имя пользователя и пароль. Эта опция обычно используется DSL-сервисами. Убедитесь, что программное обеспечение PPPoE удалено с компьютера. В этом программном обеспечении больше нет необходимости, и оно не будет работать через маршрутизатор.

| My Internet Connection: | Выберите из выпадающего меню PPPoE (Username/Password). |
| --- | --- |
| Address Mode: | Выберите опцию Static, если провайдер назначил IP-адрес, маску подсети, адреса шлюза и DNS-серверов. Или выберите Dinamic (наиболее часто встречается). |
| IP-адрес: | Введите IP-адрес (только для Static РРРоЕ). |
| User Name: | Введите имя пользователя PPPoE. |
| Password: | Введите пароль PPPoE, а затем повторите его в следующем поле. |
| Service Name: | Введите сервисное имя провайдера (опционально). |
| Reconnection Mode: | Выберите значение: Always-on (всегда включено), Оn-demand (соединение по требованию) или Manual (вручную). |
| Maximum Idle Time: | Введите максимальное время простоя, в течение которого будет поддерживаться Интернет-соединение в течение неактивности. |
| DNS Adresses: | Введите IP-адрес первичного и вторичного DNS-сервера (только для Static PPPoE). |
| MTU: | Максимальная единица передачи – можно изменить это значение для оптимальной производительности в сети провайдера. По умолчанию значение MTU 1492. |
| MAC-Address: | MAC-адрес по умолчанию установлен как MAC-адрес физического интерфейса Internet-порта на широкополосном маршрутизаторе. Не рекомендуется изменять MAC-адрес по умолчанию, если это не требуется провайдером. С помощью кнопки “Clone MAC Address” можно заменить MAC-адрес Internet-порта на MAC-адрес адаптера Ethernet. |

Internet Setup (Настройка Интернет)

#### PPTP

Выберите опцию PPTP (Point-to-Point-Tunneling Protocol), если провайдер использует соединение PPTP. В этом случае пользователь получит имя пользователя и пароль. Эта опция обычно используется DSL-сервисами.

| Address Mode: | Выберите опцию Static, если провайдер назначил IP-адрес, маску подсети, адреса шлюза и DNS-серверов. Или выберите Dinamic (наиболее часто встречается). |
| --- | --- |
| PPTP IP Address: | Введите IP-адрес (только для Static PPTP). |
| PPTP Subnet Mask: | Введите маску подсети, предоставленную провайдером (только для Static PPTP). |
| PPTP Gateway: | Введите IP-адрес шлюза, предоставленный провайдером. |
| PPTP Server IP: | Введите IP-адрес сервера, предоставленный провайдером (опционально). |
| Username: | Введите имя пользователя PPTP. |
| Password: | Введите пароль PPTP, а затем повторите его в следующем поле. |
| Reconnect Mode: | Выберите значение: Always-on (всегда включено), Оn-demand (соединение по требованию) или Manual (вручную). |
| Maximum Idle Time: | Введите максимальное время простоя, в течение которого поддерживается Интернет-соединение при неактивности. |
| DNS Servers: | Информация о DNS-сервере предоставляется провайдером. |
| MTU: | Максимальная единица передачи – можно изменить это значение для оптимальной производительности в сети провайдера. По умолчанию значение MTU 1400. |
| MAC Address: | MAC-адрес по умолчанию установлен как MAC-адрес физического интерфейса Internet-порта на широкополосном маршрутизаторе. Не рекомендуется изменять MAC-адрес по умолчанию, если это не требуется провайдером. С помощью кнопки “Clone MAC Address” можно заменить MAC-адрес Internet-порта на MAC-адрес адаптера Ethernet. |

Internet Setup (Настройка Интернет)

#### L2TP

Выберите значение L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol), если провайдер использует L2TP-соединение. В этом случае провайдер предоставит имя пользователя и пароль. Эта опция обычно используется сервисами DSL.

| Address Mode: | Выберите опцию Static, если провайдер назначил IP-адрес, маску подсети, адреса шлюза и DNS-серверов. Или выберите Dinamic (наиболее часто встречается). |
| --- | --- |
| L2TP IP Address: | Введите IP-адрес L2TP, предоставленный провайдером (только для Static). |
| L2TP Subnet Mask: | Введите маску подсети, предоставленную провайдером (только для Static). |
| L2TP Gateway: | Введите IP-адрес шлюза, предоставленный провайдером. |
| L2TP Server IP: | Введите IP-адрес сервера, предоставленный провайдером (опционально). |
| Username: | Введите имя пользователя L2TP. |
| Password: | Введите пароль L2TP, а затем повторите его в следующем поле. |
| Reconnect Mode: | Выберите значение: Always-on (всегда включено), Оn-demand (соединение по требованию) или Manual (вручную). |
| Maximum Idle Time: | Введите максимальное время простоя, в течение которого поддерживается Интернет-соединение при неактивности. Для отключения этой функции выберите значение Always-on в поле Connect Mode. |
| DNS Servers: | Введите адреса первичного и вторичного DNS-серверов (только для Static L2TP). |
| MTU: | Максимальная единица передачи – можно изменить это значение для оптимальной производительности в сети провайдера. По умолчанию значение MTU 1400. |
| MAC Address: | MAC-адрес по умолчанию установлен как MAC-адрес физического интерфейса Internet-порта на широкополосном маршрутизаторе. Не рекомендуется изменять MAC-адрес по умолчанию, если это не требуется провайдером. С помощью кнопки “Clone MAC Address” можно заменить MAC-адрес Internet-порта на MAC-адрес адаптера Ethernet. |

Internet Setup (Настройка Интернет)

#### Static IP (назначается провайдером)

Выберите Static IP Address, если провайдер предоставил полную IP-информацию по настройке Internet-порта. Необходимо будет ввести IP-адрес, маску подсети, адрес шлюза и DNS-адрес(-а), предоставленные провайдером. Все IP-адреса должны быть введены в корректном формате – четыре октета, отделенные точкой (x.x.x.x). В противном случае маршрутизатор не примет такой адрес.

| IP Address: | Введите IP-адрес, назначенный провайдером. |
| --- | --- |
| Subnet Mask: | Введите маску подсети, назначенную провайдером. |
| Default Gateway: | Введите IP-адрес шлюза, назначенный провайдером. |
| DNS Servers: | Информация о DNS-сервере предоставляется провайдером. |
| MTU: | Максимальная единица передачи – можно изменить это значение для оптимальной производительности в сети провайдера. По умолчанию значение MTU 1500. |
| MAC Address: | MAC-адрес по умолчанию установлен как MAC-адрес физического интерфейса Internet-порта на широкополосном маршрутизаторе. Не рекомендуется изменять MAC-адрес по умолчанию, если это не требуется провайдером. С помощью кнопки “Clone MAC Address” можно заменить MAC-адрес Internet-порта на MAC-адрес адаптера Ethernet. |

Internet Setup (Настройка Интернет)

Big Pond

| BigPond Server: | Введите IP-адрес сервера регистрации. |
| --- | --- |
| BigPond Username: | Введите имя пользователя BigPond. |
| BigPond Password: | Введите пароль BigPond, а затем повторите его в следующем поле. |
| DNS Servers: | Информация о DNS-сервере предоставляется провайдером. |
| MTU: | Максимальная единица передачи – можно изменить это значение для оптимальной производительности в сети провайдера. По умолчанию значение MTU 1500. |
| MAC Address: | MAC-адрес по умолчанию установлен как MAC-адрес физического интерфейса Internet-порта на широкополосном маршрутизаторе. Не рекомендуется изменять MAC-адрес по умолчанию, если это не требуется провайдером. С помощью кнопки “Clone MAC Address” можно заменить MAC-адрес Internet-порта на MAC-адрес адаптера Ethernet. |

### Wireless Settings (Настройка беспроводной сети)

| Enable Wireless: | Отметьте данное поле для включения функции беспроводного доступа. В противном случае не отмечайте данное поле. |
| --- | --- |
| Wireless Network Name: | Service Set Identifier (SSID) – это имя беспроводной сети. Создайте имя с использованием до 32 символов. Поле SSID чувствительно к регистру клавиатуры. |
| Enable Auto Channel Scan: | Отметьте поле Auto Channel Scan, чтобы DIR-655 автоматически выбрал канал с наименьшей интерференцией. |
| Wireless Channel: | Указывает настройки канала для DIR-655. По умолчанию установлен 6 канал. Для работы в беспроводной сети эта настройка может быть изменена. Если используется поле Auto Channel Scan, опция Wireless Channel будет недоступна. |
| 802.11 Mode | Выберите один из вариантов: 802.11g only – если все беспроводные клиенты поддерживают стандарт 802.11g. Mixed 802.11g and 802.11b – если в сети присутствуют беспроводные клиенты с поддержкой 802.11b и 802.11g. 802.11b only – если все беспроводные клиенты поддерживают стандарт 802.11b. 802.11n only – только если все беспроводные клиенты поддерживают стандарт 802.11n. Mixed 802.11n, 802.11g и 802.11b – если в сети присутствуют беспроводные клиенты с поддержкой 802.11n, 802.11b и 802.11g. |
| Channel Width: | Выберите ширину полосы канала: Auto 20/40 – Настройка по умолчанию. Выберите при использовании беспроводных устройств 802.11n и не-802.11n. 20MHz - Выберите, если беспроводные клиенты 802.11n не используется. |
| Transmission Rate: | Выберите скорость передачи. Рекомендуется выбрать Best (Auto) для лучшей производительности. |
| Visibility Status: | При выборе Invisible SSID беспроводной сети не будет широковещательно распространяться DIR-655. В этом случае SSID не будет просматриваться с помощью утилит Site Survey, поэтому беспроводным клиентам потребуется вручную ввести SSID DIR-655 для подключения к нему. |
| Wireless Security: | Перейдите к разделу Безопасность беспроводной сети для получения информации о беспроводной безопасности. |

### Network  Setting (Настройка сети )

Эта глава поможет изменить настройки локальной сети маршрутизатора и задать настройки DHCP.

| IP Address: | Введите IP-адрес маршрутизатора. IP-адрес по умолчанию 192.168.0.1. После изменения IP-адреса и нажатия на кнопку Apply необходимо ввести новый IP-адрес в адресную строку браузера для возврата к утилите настройки. |
| --- | --- |
| Subnet Mask: | Введите маску подсети. Маска подсети по умолчанию 255.255.255.0. |
| Local Domen: | Введите доменное имя (опционально). |
| Enable DNS Relay: | Снимите отметку с поля для передачи информации DNS-сервера от провайдера на компьютеры. В противном случае компьютеры будут использовать маршрутизатор в качестве DNS-сервера. |

### DHCP Server Settings (Настройки DHCP-сервера)

DIR-655 оснащен встроенным DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)-сервером. DHCP-сервер автоматически назначает IP-адрес компьютерам в сети LAN/частной сети. Убедитесь, что компьютеры настроены как DHCP-клиенты, т.е. в их настройках TCP/IP выбрана опция “Obtain an IP Address Automatically” (получить IP-адрес автоматически). При включении компьютеров они автоматически загрузят настройки TCP/IP, предоставленные DIR-655. DHCP-сервер будет автоматически назначать компьютерам по их запросу свободные IP-адреса из пула. Необходимо определить начальный и конечный адрес пула IP-адресов.

| Enable DHCP Server: | Отметьте данное поле для включения DHCP-сервера на маршрутизаторе. Снимите отметку для выключения этой функции. |
| --- | --- |
| DHCP IP Address Range: | Введите начальный и конечный IP-адреса пула DHCP-сервера. Внимание: при установке IP-адресов статически (вручную) компьютерам или устройствам убедитесь, что IP-адреса вне этого диапазона, иначе возникнет конфликт IP-адресов. |
| Lease Time: | Введите время аренды IP-адреса в минутах. |
| Add DHCP Reservation: | На следующей странице представлена информация о DHCP-резервировании. |

### DHCP Reservation (DHCP-резервирование)

Если требуется, чтобы компьютер всегда получал один и тот же IP-адрес, можно создать DHCP-резервирование.  Тогда маршрутизатор назначит зарезервированный IP-адрес только указанному компьютеру или устройству.

Внимание: IP-адрес должен принадлежать диапазону IP-адресов DHCP.

| Enable: | Отметьте поле для включения резервирования. |
| --- | --- |
| Computer Name: | Введите имя компьютера или выберите из выпадающего меню и нажмите <<. |
| IP Address: | Введите IP-адрес компьютера или устройства, входящий в диапазон IP-адресов DHCP. |
| MAC Address: | Введите МАС-адрес компьютера или устройства. |
| Copy Your PC’s MAC Address: | При назначении IP-адреса текущего компьютера, нажмите эту кнопку для заполнения полей. |
| Save: | Нажмите Save для сохранения настроек. Нажмите Save Setting для активации новых резервирований. |

### Виртуальный сервер

DIR-655 может быть настроен, как виртуальный сервер, чтобы  пользователи, обращающиеся удаленно к сетевым или FTP-сервисам через публичный IP-адрес, могли автоматически переадресовываться на локальные серверы в LAN (локальная сеть).

DIR-655 поддерживает функции межсетевого экрана, отфильтровывающего неопознанные пакеты для защиты сети LAN, так что компьютеры, связанные с этим маршрутизатором, будут невидимы из внешнего мира.  При необходимости можно сделать компьютеры LAN доступными из Интернет, используя Виртуальный сервер. В зависимости от требуемого сервиса, DIR-655 переадресовывает внешний запрос сервиса на соответствующий сервер внутри сети LAN.

Также DIR-655 поддерживает функцию перенаправления портов, позволяющую перенаправлять входящий трафик с определенного порта к различным портам на компьютер сервера.

Каждый созданный виртуальный сервис будет указан в Списке Виртуальных серверов внизу экрана. В таблице уже есть предопределенные виртуальные сервисы. Ими можно воспользоваться, назначая IP-адрес сервера.

Для списка портов для публичных приложений, пожалуйста, обратитесь к  http://support.dlink.com/faq/view.asp?prod_id=1191.

Здесь можно открыть один порт. Для аналогичного открытия диапазона портов, обратитесь к разделу Application Rules (Правила приложений).

| Name: | Введите имя правила или выберите приложение из выпадающего меню. При выборе приложения, нажмите << для записи в поле. |
| --- | --- |
| IP-адрес: | Введите IP-адрес компьютера в локальной сети, которому разрешен входящий сервис. Компьютер, получивший IP-адрес автоматически от маршрутизатора (DHCP), будет указан в выпадающем меню «Computer Name». Выберите его и нажмите <<. |
| Private Port/ Public Port: | Введите порт, необходимый для открытия следующих приватного и публичного портов. Приватный и публичный порты, как правило, одинаковы. Публичный порт – это порт, видимый со стороны Интернет, а приватный порт – порт, используемый приложением на компьютере внутри сети. |
| Protocol Type: | Выберите TCP, UDP или Both из выпадающего меню. |
| Inbound Filter: | Выберите Allow All (наиболее часто встречается) или созданный входящий фильтр. Можно создать собственный входящий фильтр на странице Advanced > Inbound Filter. |
| Schedule: | Расписание времени, когда правило Виртуального сервера будет включено. Здесь доступна опция Always, что означает, что сервис будет работать постоянно. Также можно создать собственное расписание в разделе Tools > Schedules. |

### Port Forwarding (Перенаправление портов)

Здесь можно открыть один порт или диапазон портов.

| Name: | Введите имя правила или выберите приложение из выпадающего меню. При выборе приложения, нажмите << для записи в поле. |
| --- | --- |
| IP-адрес: | Введите IP-адрес компьютера в локальной сети, которому разрешен входящий сервис. Компьютер, получивший IP-адрес автоматически от маршрутизатора (DHCP), будет указан в выпадающем меню «Computer Name». Выберите его и нажмите <<. |
| TCP/UDP: | Выберите TCP и/или UDP порт или порты, которые нужно открыть. Можно ввести один порт или диапазон портов. Порты разделяют запятой. Например: 24, 1009, 3000-4000 |
| Inbound Filter: | Выберите Allow All (наиболее часто встречается) или созданный входящий фильтр. Можно создать собственный входящий фильтр на странице Advanced > Inbound Filter. |
| Schedule: | Расписание времени, когда правило Перенаправления портов будет включено. Здесь доступна опция Always, что означает, что сервис будет работать постоянно. Также можно создать собственное расписание в разделе Tools > Schedules. |

Application Rules (Правила приложений)

Для работы некоторых приложений требуется несколько соединений, например, для Интернет-игр, видеоконференций, Интернет-телефонии и других приложений. Иногда возникают трудности при работе таких приложений через NAT (Network Address Translation). Специальные правила приложений обеспечивают их работу с DIR-655. В таком случае задайте порт, связанный с данным приложением, в поле «Trigger Port», выберите протокол TCP или UDP, укажите публичные порты, которые будут открыты для входящего трафика.

DIR-655 имеет некоторые предопределенные приложения в таблице внизу Web-страницы. Выберите необходимое приложение и активируйте его.

| Name: | Введите имя правила. Можно выбрать предопределенное приложение из выпадающего меню и нажать <<. |
| --- | --- |
| Trigger: | Порт, используемый для переключения приложений. Это может быть один порт или диапазон портов. |
| Traffic Type: | Выберите протокол trigger-порта (TCP, UDP или Both). |
| Firewall: | Это номер порта со стороны Интернет, который будет использоваться для доступа к приложению. Можно определить один порт или их диапазон. Можно добавить несколько портов или их диапазонов, отделив их запятой. |
| Traffic Type: | Выберите протокол порта межсетевого экрана (TCP, UDP или Both). |
| Schedule: | Расписание времени, когда Правило Приложения будет включено. Здесь доступна опция Always, что означает, что сервис будет работать постоянно. Также можно создать собственное расписание в разделе Tools > Schedules. |

QoS Engine (Инструменты QoS)

Опция QoS Engine обеспечивает улучшение производительности сетевых игр, используя приоритезацию приложений. По умолчанию установки QoS Engine отключены и приоритет приложений автоматически не классифицируется.

| Enable StreamEngine: | По умолчанию эта опция отключена. Включите эту опцию для лучшего восприятия и производительности сетевых игр и других интерактивных приложений, таких как VoIP. |
| --- | --- |
| Dynamic Fragmentation: | Эта опция должна быть включена при медленной скорости uplink-соединения Интернет, что позволяет снижать влияние большого числа пакетов с низким приоритетом на пакеты с более высоким приоритетом. |
| Automatic Uplink Speed: | По умолчанию эта опция включена при включенной опции QoS Engine, что позволяет маршрутизатору автоматически определять скорость соединения с Интернет. |
| Measured Uplink Speed: | Эта опция отображает измеренную скорость соединения. |
| Manual Uplink Speed: | Это скорость, при которой данные могут передаваться от маршрутизатора к провайдеру, устанавливается провайдером в виде пары нисходящая/восходящая. Например: 1,5Мбит.с/284Кбит.с. Для данного примера нужно было бы ввести 284. Помимо этого, можно протестировать скорость uplink-соединения с сервисом на www.dslreports.com. |
| Connection Type: | По умолчанию маршрутизатор автоматически определяет одно из двух соединений сети xDSL/Frame-relay или другие типы соединений (кабельный или Ethernet-модем) и отображает результат, как xDSL or Frame Relay Network. При необычном соединении сети, в котором сеть фактически подключена через xDSL, но для которого также настраиваются опции “Static” или “DHCP” в установках Интернет, настраивая эту опцию, как xDSL or Other Frame Relay Network, маршрутизатор будет определять, когда требуется формировать трафик так, чтобы увеличить производительность. Выбор xDSL or Other Frame Relay Network позволяет немного снизить измеренную скорость соединения по сравнению с предыдущими подобными соединениями, но при этом улучшить результаты. |
| Detected xDSL: | При установленном автоматическом Connection Type эта функция автоматически определяет тип соединения и отображает здесь. |

### Network  Filters  (Сетевая Фильтрация)

С помощью фильтрации на основе MAC-адресов (Media Access Control) можно запретить или разрешить компьютерам LAN доступ к сети на основе их MAC-адресов. Существует возможность добавить MAC-адреса вручную или выбрать их из списка клиентов, которые подключены к широкополосному маршрутизатору.

| Confgure MAC Filtering: | Выберите из выпадающего меню Turn MAC Filtering Off (выключить фильтрацию на основе MAC-адресов), allow MAC addresses listed to access the network (включить фильтрацию на основе MAC-адресов и разрешить компьютерам в списке доступ к сети) или deny MAC addresses listed to access the network (включить фильтрацию на основе MAC-адресов и запретить компьютерам в списке доступ к сети). |
| --- | --- |
| MAC Address: | Введите MAC-адрес для фильтрации. Чтобы определить MAC-адрес компьютера, пожалуйста, обратитесь к разделу «Основы построения сетей» данного руководства. |
| DHCP Client: | Выберите DHCP-клиента в выпадающем меню и нажмите << для копирования MAC-адреса. |

Access Control (Управление доступом)

Этот раздел позволяет управлять доступом внутри сети и за ее пределами. Функция Parental Controls (родительский контроль) позволяет предоставить доступ только к разрешенным сайтам, ограничить доступ к Web-сайтам по времени или дате и/или заблокировать доступ от таких приложений, утилиты Р2Р или игры.

| Add Policy: | Нажмите кнопку Add Policy для запуска Мастера Управления доступом. |
| --- | --- |

Access Control Wizard (Мастер управления доступом)

Нажмите Next, чтобы продолжить работу с Мастером управления доступом.

Access Control Wizard (продолжение)

Введите имя политики и затем нажмите Next, чтобы продолжить.

Выберите расписание (например, Always) из выпадающего меню и затем нажмите

Next, чтобы продолжить.

Введите следующую информацию и затем нажмите Next, чтобы продолжить.

- Address Type (тип адреса) – выберите IP address, MAC address или

Other Machines.

- IP Address – введите IP-адрес компьютера, на котором будет

применяться правило.

Access Control Wizard (продолжение)

Выберите метод фильтрации и затем нажмите Next, чтобы продолжить.

Введите правило:

Enable – Проверьте включение правила.

Name – Введите имя правила.

Dest IP Start – Введите начальный IP-адрес.

Dest IP End – Введите конечный IP-адрес.

Protocol – Выберите протокол.

Dest Port Start – Введите начальный номер порта.

Dest Port End  – Введите конечный номер порта.

Для включения Web-журналирования нажмите Enable.

Нажмите Save для сохранения правила управления доступом.

### Website Filters  (Фильтрация Web-сайтов)

Фильтрация Web-сайтов позволяет запретить компьютерам в сети LAN доступ к определенным Web-сайтам на основании их URL или доменного имени. URL- это стандартизированный способ записи адреса ресурса в Интернет. Если какая-нибудь часть URL содержит заблокированное слово, сайт будет недоступен и Web-страница не отобразится. Чтобы заблокировать все URL-адреса, содержащие определенную текстовую строку, введите нужный текст и нажмите Save Settings. Введенная текстовая строка появится в списке. Чтобы удалить текст из списка, нажмите кнопку Clear the List Below.

| Website URL/ Domain: | Введите ключевое слово или адрес ресурса, который нужно заблокировать (или разрешать). URL-адрес, содержащий ключевое слово, будет заблокирован или, соответственно, разрешен. |
| --- | --- |

Inbound Filters (Входящий фильтр)

Опция Inbound Filter (Входящий фильтр) представляет расширенный метод управления данными, получаемыми через Интернет. Благодаря этой функции можно настроить правило фильтрации входящего трафика на основе диапазона IP-адресов. Входящие фильтры могут использоваться с функциями Виртуального сервера, Перенаправления портов или Удаленного администрирования.

| Name: | Введите имя правила входящего фильтра. |
| --- | --- |
| Action: | Выберите Allow (разрешить) или Deny (запертить). |
| Enable: | Проверьте включение правила. |
| Source IP Start: | Введите начальный IP-адрес. Введите 0.0.0.0, если нет необходимости определять диапазон IP-адресов. |
| Source IP End: | Введите конечный IP-адрес. Введите 255.255.255.255, если нет необходимости определять диапазон IP-адресов. |
| Save: | Нажмите кнопку Save для применения настроек. Нажмите Save Settings в верхней части экрана для сохранения настроек. |
| Inbound Filter Rules List: | Здесь будет список любых созданных правил. Можно нажать Edit для изменения настроек или включения/выключения правила или нажать Delete для удаления правила. |

### Firewall Settings (Настройки межсетевого экрана)

Межсетевой экран позволяет защитить сеть от вторжений извне. Маршрутизатор DIR-655 D-Link поддерживает  межсетевой экран SPI (Анализ содержимого пакетов), предупреждающий несанкционированные атаки из Интернет.  Иногда для корректной работы определенных приложений необходимо сделать компьютер видимым из сети Интернет. В этом случае используется опция DMZ (демилитаризованная зона). Эта опция сделает компьютер полностью видимым из внешнего мира.

| Enable SPI: | SPI (также известна как фильтрация динамических пакетов) предотвращает атаки из Интернет путем отслеживания состояний сессии и подтверждает, что трафик, проходящий за период сессии соответствует протоколу. |
| --- | --- |
| NAT Endpoint Filtering: | Выберите один из следующих пунктов для TCP- и UDP-портов: Endpoint Independent – любой входящий трафик, отправленный на открытый порт, будет перенаправлен приложению, которое открыло порт. Порт будет закрыт через 5 минут неактивного времени. Address Restricted – входящий трафик должен соответствовать IP-адресу исходящего соединения. Address + Port Restriction - входящий трафик должен соответствовать IP-адресу и порту исходящего соединения. |
| Enable DMZ Host: | Если некоторые приложения работают некорректно за маршрутизатором, можно настроить для одного компьютера неограниченный доступ к Интернет, вынеся его в DMZ. Внимание: Добавление компьютера в зону DMZ может добавлять риски безопасности для локальной сети, поэтому не стоит использовать эту функцию без необходимости. |
| IP Address: | Укажите IP-адрес компьютера LAN, которому необходим неограниченный доступ к Интернет. Если этот компьютер получает IP-адрес автоматически (DHCP), убедитесь в создании статического резервирования на странице Basic > DHCP, чтобы IP-адрес работающего в DMZ компьютера не изменился. |

Application Level Gateway (ALG) Confguration

(Настройка Шлюза Прикладного уровня)

Здесь можно включить или выключить ALG. Некоторые протоколы и приложения требуют специальной обработки полезной информации IP-пакета для работы с NAT (network address translation). Каждый ALG обеспечивает специальную обработку для заданного протокола или приложения. Некоторые ALG для публичных приложений включены по умолчанию.

| РРТР: | Позволяет нескольким компьютерам в локальной сети устанавливать соединение с корпоративной сетью, используя протокол РРТР. |
| --- | --- |
| IPSEC (VPN): | Позволяет нескольким клиентам VPN устанавливать соединение с корпоративной сетью, используя IPSec. Некоторые клиенты VPN поддерживают прохождение через NAT. Этот ALG может препятствовать работе таких клиентов VPN. Если возникают трудности при соединении с корпоративной сетью, попробуйте отключить этот ALG. Пожалуйста, проверьте с помощью системного администратора корпоративной сети, какой из VPN –клиентов поддерживает прохождение через NAT (NAT Traversal). |
| RTSP: | Позволяет приложениям, использующим Real Time Streaming Protocol (Потоковый Протокол Реального Времени), получать потоковое медиа из Интернет. QuickTime и Real Player – некоторые из общих приложений, использующих этот протокол. |
| MSN Messenger: | Позволяет всем функциям Windows/MSN Messenger работать корректно через маршрутизатор. |
| FTP: | Позволяет FTP-клиентам и FTP-серверам передавать данные через NAT. Перейдите на страницу Advanced > Virtual Server при обращении к FTP-серверу. |
| H.323 (Netmeeting): | Позволяет клиентам Microsoft NetMeeting общаться через NAT. Чтобы другие пользователи могли легко дозвониться, необходимо также установить виртуальный сервер для NetMeeting. Обратитесь на страницу Advanced > Virtual Server для получения информации об установке виртуального сервера. |
| SIP: | Позволяет устройствам и приложениям, использующим VoIP (Voice over IP), взаимодействовать через NAT. Некоторые VoIP-приложения и устройства могут обнаруживать устройства NAT и работать с ними. Этот ALG может препятствовать работе таких устройств. Если возникают трудности при совершении звонков через VoIP, попробуйте отключить этот ALG. |
| Wake-On-LAN: | Позволяет сетевому адаптеру Ethernet поддерживать функцию Wake-On-LAN (WOL). |
| MMS: | Позволяет Windows Media Player, использующему протокол MMS, получать потоковое медиа из Интернет. |

### Advanced Wireless Settings (Расширенные настройки беспроводной сети)

| Transmit Power: | Установите мощность передачи антенн. |
| --- | --- |
| Beacon Period: | Пакеты Beacon отправляются точкой доступа для синхронизации беспроводной сети. Введите значение. По умолчанию установлено рекомендуемое значение 100. |
| RTS Threshold: | Это значение рекомендуется оставить так, как установлено по умолчанию - 2432. Если поток данных передается ненадлежащим образом, можно сделать лишь незначительные изменения этого параметра. |
| Fragmentation Threshold: | Порог фрагментации задает число байт, при превышении которого пакет будет фрагментироваться. Значение по умолчанию 2346. |
| DTIM Interval: | По умолчанию значение DTIM (Delivery Traffic Indication Message) равно 3. DTIM – убывающий счетчик, информирующий клиентов о необходимости прослушивать широковещательные и многоадресные сообщения. |
| 802.11d: | Эта опция включает спецификацию 802.11d. 802.11d разработана для построения беспроводных сетей в странах, которые не используют стандарт 802.11. |
| WMM Function: | WMM (Wi-Fi Multimedia) обеспечивает QoS (Quality of Service- качество обслуживания) для беспроводных сетей. Включение этой опции позволяет улучшить качество видео и голосовых приложений беспроводных клиентов. |
| Short GI: | Отметьте это поле для снижения блокировки временного интервала, и, как следствие, повышения производительности передачи данных. Однако, этот метод менее надежен и может приводить к более высокой потере данных. |

WISH Settings (Настройка WISH)

WISH (Wireless Intelligent Stream Handling)  –  технология,  обеспечивающая приоритезацию трафика различных приложений в беспроводной сети.

| Enable WISH: | Отметьте поле WISH для приоритезации трафика |  |
| --- | --- | --- |
| HTTP: | Эта опция позволяет маршрутизатору выделять в трафике HTTP звуковые и видео потоки и присваивать им более высокий приоритет, по сравнению с другим трафиком. Такие потоки используются цифровыми медиаплеерами. |  |
| Windows Media Center: | Позволяет маршрутизатору определять звуковые и видео потоки, произведенные ПК Windows Media Center, и располагать их по приоритетам выше другого трафика. Эти потоки используются такими системами, как Windows Media Extenders и Xbox 360. |  |
| Automatic: | При включении этой опции маршрутизатор автоматически приоритезирует оставшиеся потоки трафика на основе их поведения. Благодаря этой опции маршрутизатор автоматически снижает приоритет для потоков, по которым передаются большое количество данных (например, при передаче файлов). В то же время интерактивному трафику (например, играм и VoIP) присваивается более высокий приоритет. |  |
| WISH Rules: | Правило WISH идентифицирует определенный поток сообщений и присваивает ему приоритет. Для большинства приложений классификаторы обепечивают корректное присвоение приоритетов, и определенные правила WISH не требуются. Между правилами WISH допустимы частичные совпадения. Если более чем одно правило подходит для одного потока сообщения, то используется правило с самым высоким приоритетом. |  |

| Name: | Создайте легко запоминаемое имя правила. |  |
| --- | --- | --- |
| Priority: | Приоритет потока сообщения вводится здесь. Доступны четыре вида приоритетов: BK: Background (наименее срочный) BE: Best Effort VI: Video VO: Voice (самый срочный) |  |
| Protocol: | Протокол, используемый сообщениями. |  |

Host IP Range:  Правило применяется к потоку сообщений, для которых  IP-адрес компьютера оказался в пределах установленного диапазона.

Host Point Range:  Правило применяется к потоку сообщений, для которых номер порта хоста находится в пределах установленного диапазона.

Advanced Network Setting (Расширенные настройки сети)

| UPnP Settings: | Чтобы использовать функцию Universal Plug and Play (UPnPTM) выберите опцию Enabled. UPnP обеспечивает совместимость с сетевым оборудованием, программным обеспечением и периферийными устройствами. |  |
| --- | --- | --- |
| Internet Ping: | При снятии галочки с этого поля DIR-655 не отвечает на Ping. Блокировка пингования может обеспечить дополнительный уровень безопасности от хакеров. Отметьте это поле, чтобы разрешить пингование Internet-порта. |  |
| Internet Port Speed: | Существует возможность настроить скорость Internet-порта: 10 Мбит/с, 100 Мбит/c или Auto. Некоторым моделям кабельных или DSL-модемов требуется скорость на порту 10 Мбит/с. |  |
| Multicast streams: | Отметьте это поле, чтобы разрешить многоадресному трафику проходить через маршрутизатор из Интернет. |  |

Administrator Settings (Настройка администрирования)

Это окно позволяет изменить пароли Администратора и Пользователя. Помимо этого, можно включить удаленное управление. Существует две учетные записи с доступом  к интерфейсу управления через Web-браузер - администратор и пользователь. У администратора есть доступ для чтения и записи, в то время как пользователь имеет доступ только для чтения. Пользователь может только просмотреть параметры настройки без внесения каких-либо изменений. Только администратор  может изменять пароли: и свои, и пользователя.

| Admin Password: | Введите новый пароль для учетной записи Администратора. Только Администратор может выполнить изменение настроек. |  |
| --- | --- | --- |
| User Password: | Введите новый пароль для учетной записи Пользователя. Пользователь может только просмотреть настройки, без выполнения каких-либо изменений. |  |
| Gateway Name: | Введите имя маршрутизатора DIR-655. |  |
| Remote Management: | Функция Удаленного Управления позволяет настраивать DIR-655 через Интернет с помощью Web-браузера. Имя пользователя и пароль нужны для доступа к управлению через Web-интерфейс. Только клиент сети может посмотреть встроенные web-страницы для выполнения задач Администратора. С помощью этой опции можно выполнять задачи Администратора с удаленного (Интернет) хоста. |  |
| Remote Admin Port: | Номер порта, используемый для доступа к DIR-655. Например, http://x.x.x.x:8080, где x.x.x.x – IP-адрес Интернет DIR-655, а 8080 - порт, используемый для управления через Web-интерфейс. |  |
| Inbound Filter: | Здесь будет список всех созданных правил. Можно нажать Edit для изменения настроек или включения/выключения правила или нажать Delete для удаления правила. |  |

Time Settings (Настройки времени)

Эта опция помогает настраивать, обновлять и поддерживать правильное время на внутренних системных часах.  Здесь можно выбрать нужный часовой пояс и сервер времени. Если необходимо, можно задать параметры перехода на летнее время.

| Time Zone: | Из выпадающего меню выберите часовой пояс. |  |
| --- | --- | --- |
| Daylight Saving: | Чтобы задать параметры летнего времени вручную, выберите выполнение или отмену, введите дату начала и дату окончания для перехода на летнее время. |  |
| Enable NTP Server: | NTP (Network Time Protocol) позволяет синхронизировать время в сети. Отметьте поле для использования NTP-сервера. Подключение осуществляется к Интернет-серверу, а не к локальному серверу. |  |
| NTP Server Used: | Из выпадающего меню выберите NTP-сервер. |  |
| Manual: | Для настройки времени вручную введите в поля следующие значения: Year (год), Month (месяц), Day (день), Hour (часы), Minute (минуты) и Second (секунды). Затем нажмите Set Time или Copy Your’s Time Settings. |  |

SysLog

Широкополосный маршрутизатор ведет  журнал событий  и активных действий. Этот журнал может быть отправлен на сервер Syslog в сети.

| Enable Logging to SysLog Server: | Отметьте поле для отправки журнала на сервер Syslog |  |
| --- | --- | --- |
| SysLog Server IP Address: | Адрес сервера Syslog, на который отправляется журнал событий. Также можно выбрать компьютер в выпадающем меню (только при получении IP-адреса от маршрутизатора через DHCP). |  |

## Email Settings (Настройка электронной почты)

С помощью электронной почты можно пересылать файлы системного журнала, получать сообщения о неисправностях от маршрутизатора и уведомления об обновлениях программного обеспечения  на свой электронный адрес.

| Enable Email Notification: | При включении этой опции, можно отправить журнал событий маршрутизатора по электронной почте на указанный адрес. |  |
| --- | --- | --- |
| From Email Address: | Этот адрес электронной почты будет использоваться как адрес отправителя при получении файла системного журнала или уведомления об обновлениях через электронную почту. |  |
| To Email Address: | Введите электронный адрес, на который нужно отправить почту. |  |
| SMPT Server Address: | Введите адрес SMTP-сервера для отправки электронной почты. |  |
| Enable Authentication: | Отметьте это поле, чтобы включить аутентификацию для SMTP-сервера. |  |
| Account Name: | Введите учетную запись для отправки почты. |  |
| Password: | Введите пароль для данной учетной записи и повторите его. |  |
| On Log Full: | При выборе этой опции осуществляется пересылка журнала событий по электронной почте в случае его полного заполнения. |  |
| On Schedule: | При выборе этой опции пересылка журнала событий по электронной почте выполняется по расписанию. |  |

## Schedule: Эта опция включена при выбранной опции On Schedule. Можно выбрать расписание из списка уже созданных расписаний. Для создания расписаний обратитесь к Tools > Schedules.

## System Settings (Настройка системы)

| Save Settings to Local Hard Drive: | Данная опция позволяет сохранить текущие настройки маршрутизатора в файл на жестком диске компьютера. Сначала нажмите кнопку Save. Появится диалоговое окно, где можно будет выбрать размещение и имя файла для сохранения настроек. |  |
| --- | --- | --- |
| Load Settings from Local Hard Drive: | Данная опция позволяет загрузить сохраненные ранее настройки конфигурации. Сначала с помощью кнопки Browse найдите файл с сохраненными ранее настройками. Затем нажмите кнопку Load для передачи этих настроек на маршрутизатор. |  |
| Restore to Factory Default Settings: | Эта опция позволяет восстановить заводские настройки маршрутизатора. Любые несохраненные настройки будут утрачены, включая созданные правила. Для сохранения текущих настроек маршрутизатора используйте кнопку Save выше. |  |
| Reboot Device: | Нажмите Reboot для перезагрузки маршрутизатора. |  |

Update Firmware (Обновление программного обеспечения)

Данное окно позволяет обновить программное обеспечение маршрутизатора. Убедитесь, что требуемый файл с программным обеспечением находится на жестком диске. Нажмите кнопку Browse, чтобы определить файл с программным обеспечением, который будет использоваться для обновления. Пожалуйста, обращайтесь на сайт технической поддержки D-Link, чтобы проверить доступность новой версии программного обеспечения. Можно загрузить файл с программным обеспечением с сайта техподдержки D-Link на жесткий диск.

| Firmware Upgrade: | Нажмите Check Online Now For Latest Firmware Version, чтобы выяснить имеется ли более новая версия программного обеспечения; если имеется, загрузите новое программное обеспечение на жесткий диск. |  |
| --- | --- | --- |
| Browse: | После загрузки нового программного обеспечения нажмите Browse для определения файла с нужной версией программного обеспечения на жестком диске. Нажмите Upload для завершения обновления программного обеспечения. |  |
| Notifications Options: | Отметьте поле Automatically Check Online For Latest Firmware Version, чтобы маршрутизатор автоматически проверял, имеются ли обновления программного обеспечения. |  |
|  | Выберите Email Notification of Newer Firmware Version, чтобы получать уведомления по e-mail о новом доступном программном обеспечении. |  |

DDNS

Сервис DDNS дает возможность получить доступ к определенному хосту (Web, FTP, Игровой сервер и т.д.), используя приобретенное имя домена (www.whateveryournameis.com) с динамически назначенным IP-адресом. Многие провайдеры широкополосного доступа назначают динамические IP-адреса.  Благодаря сервису провайдера DDNS, друзья пользователя для подключения к серверу могут вводить имя домена, независимо от того, какой IP-адрес используется.

| DDNS: | Dynamic Domain Name System –это метод назначения доменного имени компьютеру с изменяемым IP-адресом. Отметьте поле Enable DDNS, чтобы включить DDNS. |  |
| --- | --- | --- |
| Server Address: | Выберите в выпадающем меню провайдера DDNS. |  |
| Host Name: | Введите имя хоста, зарегистрированное у провайдера DDNS. |  |
| Username or Key: | Введите имя пользователя для учетной записи DDNS. |  |
| Password or Key: | Введите пароль для учетной записи DDNS. |  |
| Timeout: | Введите время (часы) |  |

System Check (Проверка системы)

| Ping Test: | Ping Test применяется для отправки Ping- пакетов для проверки, находится ли компьютер в Интернет. Введите IP-адрес, на который будет отправляться Ping, и нажмите Ping. |  |
| --- | --- | --- |
| Ping Results: | Здесь будут отображаться результаты попыток ping. |  |

Schedules (Расписания)

| Name: | Введите имя для нового расписания. |  |
| --- | --- | --- |
| Days: | Выберите день (дни) или All Week (вся неделя). |  |
| Time: | Отметьте All Day – 24hrs или введите время начала и завершения расписания. |  |
| Save: | Нажмите Save для сохранения расписания. Нажмите Save Sеttings (кнопка выше), чтобы расписание вступило в силу. |  |
| Schedule Rules List: | Здесь будет список расписаний. Нажмите Edit, чтобы внести изменения, или Delete, чтобы удалить расписание. |  |

Device Information (Информация об устройстве)

Эта страница отображает текущую информацию по DIR-655. Здесь представлена информация о LAN, WAN (Интернет) и настройках беспроводного доступа для маршрутизатора.

Если Интернет-соединение настроено с опцией Dynamic IP address, то появятся кнопки  Release и  Renew. С помощью кнопки  Release можно отключиться от провайдера, а с помощью  Renew – подключиться к провайдеру.

## Если Интернет-соединение настроено как PPPoE, то появятся кнопки Connect и Disconnect. Используйте Disconnect для разрыва PPPoE-соединения и Connect – для установки PPPoE-соединения.

| General: | Отображает системное время маршрутизатора и версию программного обеспечения. |  |
| --- | --- | --- |
| WAN: | Отображает MAC-адрес и публичные IP-настройки маршрутизатора. |  |
| LAN: | Отображает MAC-адрес и частные (локальные) IP-настройки маршрутизатора. |  |
| Wireless LAN: | Отображает МАС-адрес и настройки беспроводной сети, например, SSID и Channel (канал). |  |
| LAN Computers: IGMP Multicast Membership: | Отображает компьютеры и устройства, которые подключены к маршрутизатору через Ethernet и получают IP-адрес, назначенный маршрутизатором (DHCP). Отображает группу IP-адресов многоадресной рассылки. |  |

Log (Журнал)

Маршрутизатор  автоматически регистрирует  потенциально значимые события во внутренней памяти. Если внутренней памяти недостаточно, запись старых  событий удаляется, а последних сохраняется. Данная опция позволяет просмотреть журналирование событий маршрутизатора. Можно определить тип и уровень просматриваемых событий. Маршрутизатор DIR-655 поддерживает внешний сервер Syslog, с помощью которого можно отправить файлы журнала на компьютер в сети с установленной утилитой Syslog.

| What to view: | Можно выбрать тип сообщений, отображаемых в журнале, например, Firewall&Security, System и Router Status. |  |
| --- | --- | --- |
| View Levels: | Существует три уровня сообщений по степени важности: Informational, Warning и Critical. Выберите уровень для отображения в журнале. |  |
| Apply Log Settings: | Данная опция фильтрует результаты регистрации таким образом, что отображаются только выбранные опции. |  |
| Refresh: | Данная опция обновляет детали регистрации на экране таким образом, что отображается любая недавняя активность. |  |
| Clear: | Удаляет содержимое журнала. |  |
| Email Now: | С помощью этой опции можно отправить копию журнала на электронный адрес, настроенный в Tools > Email Screen. |  |
| Save Log: | Опция сохранения журнала на компьютере. |  |

### Stats (Статистика)

Эта страница отображает текущую статистику по трафику. Здесь можно просмотреть количество пакетов, прошедших через маршрутизатор на портах Internet и LAN. При перезагрузке устройства счетчик трафика будет сброшен.

### Active Session (Активные сессии)

### Wireless (Беспроводные клиенты)

Эта страница отображает список  текущих подключенных беспроводных клиентов. Также здесь представлены время соединения и MAC-адрес подключенных беспроводных клиентов.

WISH

При включенной опции WISH детализированная страница WISH отображает полный список подключенных беспроводных клиентов

Support (Поддержка)

# Безопасность беспроводного доступа

Этот раздел содержит информацию о различных уровнях безопасности, которые могут быть использованы для защиты о злоумышленников. DIR-655 поддерживает следующие стандарты безопасности:

• WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)                                  • WPA2-PSK (Pre-Shared Key)

• WPA (Wi-Fi Protected Access)                                       • WPA-PSK (Pre-Shared Key)

• WEP (Wired Equivalent Privacy)

## Что такое WEP?

WEP (Wired Equivalent Privacy) основывается на стандарте IEEE 802.11 и использует алгоритм шифрования RC4. WEP обеспечивает безопасность путем шифрования данных в беспроводной сети, обеспечивая их защиту при передаче от одного беспроводного устройства к другому.

Для получения доступа к сети WEP необходимо знать ключ. Ключ представляет собой строку символов. При использовании шифрования WEP необходимо определить уровень шифрования. Тип шифрования определяет длину ключа. 128-битное шифрование требует более длинного ключа, чем 64-битное. Ключи определяются путем ввода числа в формате HEX (шестнадцатеричный - символы 0-9, A-F) или ASCII (American Standard Code for Information Interchange – цифробуквенные символы). Формат ASCII позволяет ввести строку, удобную для запоминания. Для использования в сети строка ASCII переводится в формат HEX. Может быть задано до 4-х ключей, поэтому ключи могут легко меняться.

## Что такое WPA?

WPA (Wi-Fi Protected Access) - стандарт Wi-Fi, разработанный для улучшения функций безопасности WEP (Wired Equivalent Privacy).

Два основных преимущества по сравнению с WEP:

- Улучшенное шифрование данных, благодаря использованию Temporal Key Integrity Protocol (TKIP). TKIP смешивает ключи, используя алгоритм хеширования, и благодаря функции проверки на четность, достигается безопасность использования ключа. WPA2 основывается на стандарте 802.11i и использует алгоритм Advanced Encryption Standard (AES) вместо TKIP.

- Аутентификация пользователя, которая почти отсутствует в WEP, осуществляется с помощью протокола Extensible Authentication Protocol (EAP). WEP регулирует доступ к беспроводной сети на основе MAC-адреса, который относительно просто выяснить. EAP строится на более безопасной системе ключей, гарантируя, что только авторизованные пользователи сети могут получить доступ к сети.

WPA-PSK/WPA2-PSK использует парольную фразу или ключ для аутентификации беспроводного соединения. Ключ представляет собой цифробуквенный пароль длиной от 8 до 63 символов. Пароль может включать символы (!?*&_) и пробелы. Это должен быть тот самый ключ, что введен на беспроводном маршрутизаторе или точке доступа.

WPA/WPA2 использует аутентификацию пользователя через Extensible Authentication Protocol (EAP). Алгоритм EAP  построен на более безопасной системе шифрования публичных ключей для обеспечения, чтобы только авторизованные пользователи могли получить доступ к сети.

## Wireless Security Setup Wizard (Мастер установки безопасности беспроводного доступа)

Для запуска мастера установки нажмите закладку Setup в верхней части страницы и нажмите Launch Wireless Security Setup Wizard.

Нажмите Next, чтобы продолжить.

Введите SSID (Service Set Identifier). SSID – это имя беспроводной сети. Создайте имя длиной до 32 символов с учетом регистра. Поле SSID чувствительно к регистру клавиатуры.

Выберите уровень безопасности беспроводной сети:

- Best – WPA2 -аутентификация

- Better – WPA-аутентификация

- Good –WEP -шифрование

- None – выключен режим безопасности

Нажмите Next, чтобы продолжить.

При выборе Best или Better введите пароль от 8 до 63 символов.

При выборе Good введите пароль от 13 до 26 цифр

в формате Hex

Нажмите Next, чтобы продолжить.

При выборе Good следующий экран отобразит ключ WEP Key, который будет использоваться при настройке беспроводных клиентов. Нажмите Save для завершения работы Мастера установки.

При выборе Better следующий экран отобразит Pre-Shared Key, который будет использоваться при настройке беспроводных клиентов. Нажмите Save для завершения работы Мастера установки.

При выборе Best следующий экран отобразит Pre-Shared Key, который будет использоваться при настройке беспроводных клиентов. Нажмите Save для завершения работы Мастера установки.

При выборе WPA-Enterprise информация RADIUS будет отображена. Нажмите Save для завершения работы Мастера установки.

## Настройка WEP

Рекомендуется включить шифрование сначала на беспроводном маршрутизаторе, а затем на сетевых адаптерах. Пожалуйста, установите сначала беспроводное соединение, а затем включите шифрование. Уровень беспроводного сигнала может снижаться при включении шифрования из-за дополнительной нагрузки.

Войдите в Web-интерфейс, открыв Web-браузер и введя IP-адрес маршрутизатора (192.168.0.1). Нажмите Setup, затем нажмите кнопку Wireless Setup в левой части экрана. В поле Security Mode выберите WEP. В поле WEP Key Length выберите уровень шифрования (64 или 128-битовое). HEX – (рекомендуется) буквы A-F и цифры 0-9. В поле WEP Key 1 введите созданный WEP Key. Убедитесь, что во всех беспроводных устройствах введен этот ключ. Можно ввести до 4 различных ключей. В поле Authentication выберите Shared Key. Нажмите Save Settings для сохранения настроек. При настройке маршрутизатора с беспроводным адаптером будет утрачено соединение до включения WEP на адаптере и вводе WEP-ключа, как на маршрутизаторе.

## Настройка WPA-Personal PSK

Рекомендуется включить шифрование сначала на беспроводном маршрутизаторе, а затем на сетевых адаптерах. Пожалуйста, установите сначала беспроводное соединение, а затем включите шифрование. Уровень беспроводного сигнала может снижаться при включении шифрования из-за дополнительной нагрузки.

Зарегистрируйтесь в настройках Web-интерфейса, открыв Web-браузер и введя IP-адрес маршрутизатора (192.168.0.1). Нажмите Setup, затем нажмите кнопку Wireless Settings в левой части экрана. В поле Security Mode выберите WPA-Personal. В поле WPA Mode выберите Auto, WPA2 Only или WPA Only. Используйте Auto, если беспроводные клиенты поддерживают WPA и WPA2. В поле Group Key Update Interval укажите интервал времени между изменениями ключа группы, используемым для широковещательных и многоадресных данных (по умолчанию – 3600 секунд). В поле Pre-Shared Key введите ключ (парольную фразу) в формате ASCII в оба устройства беспроводного соединения. Парольная фраза может быть между 8 и 63 символами.

Нажмите Save Settings для сохранения настроек. При настройке маршрутизатора с беспроводным адаптером будет утрачено соединение до включения WPA-PSK на адаптере и вводе парольной фразы, как на маршрутизаторе.

## Настройка WPA-Enterprise (RADIUS)

Рекомендуется включить шифрование сначала на беспроводном маршрутизаторе, а затем на сетевых адаптерах. Пожалуйста, установите сначала беспроводное соединение, а затем включите шифрование. Уровень беспроводного сигнала может снижаться при включении шифрования из-за дополнительной нагрузки.

Зарегистрируйтесь в Web-интерфейсе, открыв Web-браузер и введя IP-адрес маршрутизатора (192.168.0.1). Нажмите Setup, Затем нажмите кнопку Wireless Setup в левой части экрана. В поле Security Mode выберите WPA-Enterprise. В поле WPA Mode выберите Auto, WPA2 Only или WPA Only. Используйте Auto, если беспроводные клиенты поддерживают WPA и WPA2. В поле Group Key Update Interval укажите интервал времени между изменениями ключа группы, используемым для широковещательных многоадресных данных (по умолчанию – 3600 секунд). В поле Authentication Timeout укажите время, по истечении которого потребуется повторная аутентификация клиента (по умолчанию – 60 минут). В поле RADIUS Server IP Address введите IP-адрес RADIUS-сервера. В поле RADIUS Server Port введите порт, используемый RADIUS-сервером. По умолчанию порт 1812. В поле RADIUS Server Shared Secret введите ключ безопасности.

Если отмечено поле MAC Address Authentication, пользователю нужно будет подключаться с одного и того же компьютера каждый раз при регистрации в беспроводной сети. Нажмите Advanced, чтобы настроить вторичный RADIUS- сервер. Нажмите Apply Settings для сохранения настроек.

# Подключение к беспроводной сети

## Операционная система Windows® XP

Пользователи Windows® XP могут использовать встроенную утилиту беспроводного доступа (Zero Configuration Utility). Следующие  инструкции актуальны для Service Pack 2. При использовании другой утилиты или ОС Windows® 2000, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя по беспроводному адаптеру для получения справки о подключении к беспроводной сети. Большинство утилит поддерживают функцию “site survey”, аналогичную той, что представлена в утилите Windows® XP, как показано ниже.

| После появления сообщения Wireless Networks Detected нажмите по его центру для получения доступа к утилите. или Нажмите иконку беспроводного соединения компьютера в правом нижнем углу экрана. Выберите пункт View Available Wireless Networks. |  |
| --- | --- |
| Утилита отобразит доступные беспроводные сети. Нажмите на сеть (отображается SSID), а затем по кнопке Connect. |  |
| При получении хорошего сигнала, но невозможности подключения к Интернет проверьте настройки TCP/IP беспроводного адаптера. Обратитесь к разделу Основы построения сети в данном руководстве для получения более подробной информации. |  |

## Настройка WEP

Рекомендуется включить WEP сначала на беспроводном маршрутизаторе или точке доступа, а затем настроить беспроводной адаптер. При подключении к существующей сети необходимо знать используемый WEP-ключ.

| Откройте Windows® XP Wireless Utility, нажав правой кнопкой мыши по иконке беспроводного соединения компьютера в правом нижнем углу экрана. Выберите View Available Wireless Networks. |  |
| --- | --- |
| Выделите беспроводную сеть (SSID), к которой будет производиться подключение, и нажмите Connect. |  |

| Появится окно Wireless Network Connection. Введите тот же WEP-ключ, что и на маршрутизаторе, и нажмите Connect. Потребуется около 20-30 секунд для подключения к беспроводной сети. Если подключиться не удалось, проверьте, пожалуйста, корректность настроек WEP. WEP-ключ должен быть точно такой же, как и на беспроводном маршрутизаторе. |  |
| --- | --- |

## Настройка WPA-PSK

Рекомендуется включить WPA-PSK сначала на беспроводном маршрутизаторе или точке доступа, а затем настроить беспроводной адаптер. При подключении к существующей сети необходимо знать используемый ключ WPA-PSK.

| Откройте Windows® XP Wireless Utility, нажав правой кнопкой мыши по иконке беспроводного соединения компьютера в правом нижнем углу экрана. Выберите View Available Wireless Networks. |  |
| --- | --- |
| Выделите беспроводную сеть (SSID), к которой будет производиться подключение, и нажмите Connect. |  |

| Появится окно Wireless Network Connection. Введите тот же WEP-ключ, что и на маршрутизаторе, и нажмите Connect. Потребуется около 20-30 секунд для подключения к беспроводной сети. Если подключиться не удалось, проверьте, пожалуйста, корректность настроек WPA-PSK. Парольная фраза WPA-PSK должна быть точно такой же, как и на беспроводном маршрутизаторе. |  |  |
| --- | --- | --- |

# Поиск и устранение неисправностей

Этот раздел содержит информацию по решению проблем, которые могут возникнуть в процессе установки и обслуживания DIR-655. (Иллюстрации в примерах ниже относятся к Windows® XP. При использовании других операционных систем экран компьютера будет выглядеть аналогично.)

- Почему не получается получить доступ к утилите Web-интерфейса?

При вводе IP-адреса маршрутизатора D-Link (например, 192.168.0.1) не удается получить доступ к Web-сайту в Интернет или отсутствует соединение Интернет. Утилита устройства встроена в ROM-чип. Компьютер должен принадлежать той же IP-подсети для подключения к утилите Web-интерфейса.

- Убедитесь, что на компьютере установлен Web-браузер с включенной опцией Java. Рекомендуется использовать следующие браузеры:

  - Internet Explorer 6.0 и выше

  - Netscape 8 и выше

  - Mozilla 1.7.12 (5.0) и выше

  - Opera 8.5 и выше

  - Safari 1.2 и выше (с Java 1.3.1 или выше)

  - Camino 0.8.4 и выше

  - Firefox 1.5 и выше

- Проверьте физическое соединение по статусу индикаторов (они должны гореть). Если они не горят, попробуйте использовать другой кабель или подключитесь к другому порту устройства, если это возможно. Если компьютер выключен, индикатор может не гореть.

- Отключите программное обеспечение Интернет-безопасности на компьютере. Программные межсетевые экраны, как, например, Zone Alarm, Black Ice, Sygate, Norton Personal Firewall и межсетевой экран Windows® XP, могут блокировать доступ к страницам настройки. Обратитесь к документации по программному межсетевому экрану для получения более подробной информации.

- Задание Интернет-настроек:

- Зайдите Start > Settings > Control Panel. Дважды нажмите значок Internet Options. Во вкладке Security нажмите кнопку для восстановления настроек к заводским по умолчанию.

- Выберите вкладку Connection и установите опцию dial-up в положение Never Dial a Connection. Нажмите  кнопку LAN Settings. Убедитесь, что ничего не отмечено. Нажмите OK.

- Зайдите во вкладку Advanced и нажмите соответствующую кнопку для возврата к заводским настройкам по умолчанию. Нажмите три раза OK.

- Закройте Web-браузер (если он был открыт), а затем снова откройте его.

- Доступ к Web-управлению. Откройте Web-браузер и введите IP-адрес маршрутизатора D-Link в адресную строку. Это откроет страницу регистрации в Web-интерфейсе управления.

- Если все равно не удается получить доступ к настройкам, отключите питание маршрутизатора на 10 секунд, а затем снова включите. Подождите около 30 секунд и попытайтесь получить доступ к настройкам. Если есть несколько компьютеров, попробуйте подключиться с другого компьютера.

- Что делать, если забыт пароль?

Если забыт пароль, необходимо сбросить маршрутизатор к настройкам по умолчанию с помощью кнопки Reset. К сожалению, при этом все выполненные настройки будут утрачены.

Чтобы сбросить настройки маршрутизатора, найдите кнопку reset на задней панели маршрутизатора. При включенном питании маршрутизатора удерживайте эту кнопку нажатой с помощью скрепки в течение 10 секунд. Отпустите кнопку, и маршрутизатор перезапустится. Подождите около 30 секунд для получения доступа к маршрутизатору. IP-адрес по умолчанию - 192.168.0.1. При регистрации введите имя пользователя – admin, а поле с паролем оставьте незаполненным.

- Почему невозможно подключиться к определенным сайтам и выполнить отправку/получение e-mail через маршрутизатор?

Если возникают проблемы отправки/получения e-mail или подключения к защищенным сайтам, например eBay, банковские сайты и Hotmail, рекомендуется снижать MTU с шагом 10 (Например, 1492, 1482, 1472 и т.д.).

Внимание: Пользователи AOL DSL+ должны использовать значение MTU - 1400.

Подбирая нужное значение MTU, можно отправлять ping на компьютер или адрес URL назначения. Точкой назначения может быть другой компьютер или URL.

- Нажмите Start и затем нажмите Run.

- Пользователям ОС Windows® 95, 98 и Me нужно ввести в поле command  (Пользователям ОС Windows® NT, 2000 и XP ввести в поле cmd).  Нажмите ОК или Enter.

- Когда окно откроется, можно отправить ping,

используя команду следующего синтаксиса:

ping [url] [-f] [-l] [MTU value]

Например: ping yahoo.com -f -l 1472

Необходимо начать со значения MTU 1472 и снижать его на 10 каждый раз. Когда получен ответ, увеличивайте это значение на 2, пока не получите сообщение о необходимости фрагментации пакета. Возьмите последнее значение и увеличьте на 28, чтобы учесть различные заголовки TCP/IP. Например, если в результате отправки пингов получено значение 1452, то значение MTU должно быть 1480 (1452+28=1480).

После определения MTU необходимо задать это значение в настройках маршрутизатора.

Чтобы изменить значение MTU на маршрутизаторе, следуйте следующим шагам:

- Запустите браузер, введите IP-адрес маршрутизатора (192.168.0.1) и нажмите  OK.

- Введите имя пользователя (admin) и пароль (отсутствует по умолчанию). Нажмите  OK для входа на страницу Web-интерфейса настройки.

- Нажмите Setup, а затем Manual Configure.

- Чтобы изменить значение MTU, введите число в поле MTU и нажмите кнопку Save Settings, чтобы сохранить настройки.

- Проверьте email. Если изменение значения MTU не решило проблему, продолжайте изменять значение MTU с шагом 10.

# Основы построения беспроводной сети

Беспроводные устройства D-Link разработаны с учетом основных стандартов отрасли для обеспечения простоты использования и совместимости с высокоскоростным беспроводным оборудованием при построении домашних и бизнес-сетей, а также сетей общего доступа. Строго соответствуя стандарту IEEE, семейство беспроводных устройств D-Link позволит получить безопасный доступ к необходимым данным в любом месте и в любое время, получая удовольствие от свободы, которую предоставляют беспроводные устройства.

Беспроводная локальная сеть (WLAN) – компьютерная сеть, которая обеспечивает передачу и прием данных с помощью радиосигналов, а не по проводам. Беспроводные решения все более часто применяются в домашних сетях и сетях предприятий, общественных местах (например, аэропорты, кофейни, университеты). Инновационные способы использования WLAN-технологии помогают людям более эффективно работать и общаться. Возрастающая мобильность, отсутствие кабелей и другой фиксированной инфраструктуры выгодно для многих пользователей.

При этом беспроводные пользователи могут воспользоваться теми же самыми приложениями, которые применяются и для проводных сетей. Беспроводные адаптеры, используемые с компьютерами и ноутбуками, поддерживают те же самые протоколы, что и адаптеры Ethernet.

Это может быть полезно при подключении к основной сети Ethernet LAN мобильных сетевых устройств для использования серверов, принтеров или Интернет-соединения.  Беспроводной маршрутизатор обеспечивает канал к проводной сети Ethernet LAN.

## Что такое беспроводная технология?

Беспроводная или Wi-Fi технология – альтернативный вариант подключения компьютера к сети без использования проводов. Wi-Fi – беспроводное соединение на основе радиочастот, что позволяет свободно подключать компьютеры в любом месте дома или офиса.

Почему беспроводное решение D-Link предпочтительно?

D-Link – всемирно известный лидер по производству сетевых продуктов, неоднократно удостоенный различных наград. D-Link обеспечивает максимальную производительность по относительно невысокой цене. В продуктовой линейке       D-Link представлены все необходимые устройства для построения сети.

Как работает беспроводная сеть?

Принцип работы беспроводной сети аналогичен принципу работы радиотелефона, т.к. в обоих случаях используется передача радиосигналов от точки A в точку B. Но беспроводная технология имеет ряд ограничений в доступе к сети. Пользователю необходимо находиться в зоне охвата беспроводной сети. Выделяют два типа беспроводных сетей: беспроводная локальная сеть (Wireless Local Area Network , WLAN) и беспроводная частная сеть (Wireless Personal Area Network, WPAN).

Беспроводная локальная сеть (Wireless Local Area Network, WLAN)

В беспроводной локальной сети компьютеры подключаются к сети с помощью устройства точки доступа (Access Point, AP). Точки доступа снабжены небольшими антеннами, что позволяет им передавать данные в обоих направлениях с помощью радиосигналов. При точке доступа, находящейся в помещении, сигнал  может распространяться на расстояние до 91м. Если точка доступа находится за пределами помещения, сигнал может распространяться на расстояние до 482 м, обеспечивая покрытие таких объектов, как фабрики, индустриальные зоны, кампусы колледжей и высших школ, аэропорты, гольф-клубы и множество других мест.

Беспроводная частная сеть (Wireless Personal Area Network, WPAN)

Bluetooth - отраслевой стандарт беспроводной технологии, применяемой для WPAN. Устройства Bluetooth WPAN обеспечивают радиус охвата до 9,1 м.

Если сравнивать с WLAN, то скорость и диапазон для WPAN меньше, чем для WLAN, но для WPAN, в свою очередь, не требуется большой мощности, что делает его идеальным для персональных устройств, как, например, мобильные телефоны, КПК, наушники, ноутбуки, колонки и другие устройства, работающие на батареях.

Основные пользователи беспроводной технологии

Беспроводная технология стала настолько популярной в последнее время, что уже почти каждый использует ее. Будь то дома, в офисе или в бизнесе, D-Link всегда готов предложить беспроводное решение.

Дома

• Обеспечьте каждому члену семьи в доме широкополосный доступ

• Просматривайте Web-страницы, проверяйте электронную почту, сообщения и т.д.

• Освободитесь от кабелей по всему дому

• Простота и легкость использования

Сектор SOHO  (Small Offce and Home Offce)

• Внедряйте самые современные технологии как дома, так и на работе

• Получите удаленный доступ к офисной сети, не выходя из дома

• Используйте один Интернет-канал и один принтер на нескольких компьютерах

• Нет необходимости занимать существенную часть пространства офиса под телекоммуникации

Когда применяется беспроводная технология?

Беспроводные технологии проникают в нашу жизнь повсюду и могут применяться не только в офисе или дома. Людям нравится свобода, предоставляемая мобильными технологиями. И становится все более популярным предоставление беспроводного доступа в некоторых публичных местах для привлечения большего числа клиентов. Беспроводное соединение в публичных местах обычно называется «хотспот».

Подключив адаптер D-Link Cardbus к ноутбуку, можно получать доступ к Интернет в таких местах, как аэропорты, гостиницы, кофейни, библиотеки, рестораны и конференц-центры.

Беспроводные сети развертываются очень просто,  но при настройке такой сети в первый раз  трудно понять, с чего лучше начинать. Поэтому ниже мы приводим несколько шагов по инсталляции, а также небольшие советы, чтобы помочь в процессе настройки беспроводной сети.

## Советы

Ниже приводится несколько пунктов, которые необходимо учитывать при инсталляции беспроводной сети.

Располагайте маршрутизатор или точку доступа в центре помещения

Убедитесь, что маршрутизатор/точка доступа расположен/а в центре сети для обеспечения наибольшей производительности. Старайтесь располагать маршрутизатор/точку доступа по возможности выше, таким образом, сигнал будет распространяться по всему дому. Если маршрутизатор/точка доступа располагается в двухэтажном доме, то может понадобиться повторитель для усиления сигнала и увеличения радиуса действия.

Исключите интерференцию

Располагайте домашние приборы (например, радиотелефоны, микроволновые печи и телевизоры) по возможности дальше от маршрутизатора / точки доступа. Это будет значительно сокращать интерференцию, возникающую по причине работы этих приборов на той же частоте, что и маршрутизатор/точка доступа.

Безопасность

Позаботьтесь о защите сети от проникновения в нее злоумышленников или жителей соседних домов с помощью установки шифрования WPA или WEP на маршрутизаторе. Более подробная информация о настройке шифрования представлена в данном Руководстве пользователя.

## Режимы беспроводного доступа

Существуют два основных режима беспроводного доступа:

• Infrastructure (Инфраструктурный) – Все беспроводные клиенты будут подключаться к точке доступа или беспроводному маршрутизатору.

• Ad-Hoc – Прямое подключение к другому компьютеру для взаимодействия в режиме «Точка-точка» при установке беспроводного сетевого адаптера на каждом компьютере.

В инфраструктурном режиме в состав сети входит точка доступа или беспроводный маршрутизатор. Все беспроводные устройства или клиенты будут подключаться к беспроводному маршрутизатору или точке доступа.

В режиме Ad-Hoc в состав сети входят только клиенты (например, ноутбуки с беспроводными адаптерами). Для осуществления успешного взаимодействия все адаптеры должны быть в режиме Ad-Hoc.

# Основы построения сетей

## Получение информации об IP-адресе

При установке нового адаптера D-Link настройки TCP/IP по умолчанию предполагают получение IP-адреса автоматически от DHCP-сервера (беспроводного маршрутизатора). Чтобы узнать IP-адрес, следуйте приведенным ниже шагам.

Нажмите на Start > Run. Введите в командной строке cmd и нажмите OK.

Введите ipconfig и нажмите Enter. Появится информация об IP-адресе, маске подсети и основном шлюзе адаптера. Если отображается адрес 0.0.0.0, проверьте правильность инсталляции адаптера, настройки безопасности и настройки маршрутизатора. Некоторые программные межсетевые экраны могут блокировать DHCP-запросы вновь установленных адаптеров.

Если подключение происходит в публичном месте (гостинице, кофейне, аэропорту), пожалуйста, обратитесь к администратору для проверки настроек беспроводной сети.

## Назначение статического IP-адреса

При использовании шлюза/маршрутизатора, не поддерживающего DHCP, необходимо назначить статический IP-адрес, для этого соблюдайте следующие шаги:

Шаг 1

Windows® XP – Нажмите Start (Пуск)> Control Panel (Панель управления)> Network Connections (Сетевые подключения).

Windows® 2000 – Нажмите правой кнопкой мыши по Рабочему столу и выберите My Network Places > Properties.

Шаг 2

В Local Area Connection нажмите правой кнопкой мыши по соединению, которое представляет сетевой адаптер D-Link   с маршрутизатором, и выберите Properties.

Шаг 3

Выделите Internet Protocol (TCP/IP) и нажмите Properties.

Шаг 4

Нажмите Use the following IP address и введите IP-адрес, принадлежащий той же подсети, или IP-адрес LAN на Маршрутизаторе.

Пример: Если IP-адрес LAN маршрутизатора 192.168.0.1, то необходимо использовать IP-адрес 192.168.0.X, где X - число от 2 до 99. Убедитесь, что выбранный IP-адрес не используется на сети. Установите Default Gateway (Основной шлюз) таким же, как IP-адрес LAN маршрутизатора (192.168.0.1). Установите Primary DNS (адрес первичного DNS-сервера) таким же, как IP-адрес LAN маршрутизатора (192.168.0.1). Secondary DNS (адрес вторичного DNS-сервера) необязательно вводить или можно ввести адрес вторичного DNS-сервер провайдера. Шаг 5 Нажмите дважды ОК для сохранения настроек.

# Техническая спецификация

Стандарты

- IEEE 802.11n (проект)

- IEEE 802.11g

- IEEE 802.11b

- IEEE 802.3

- IEEE 802.3u

Безопасность

- WPA-Personal

- WPA2-Personal

- WPA-Enterprise

- WPA2-Enterprise

- 64/128-битовое WEP-шифрование

Скорость передачи беспроводного сигнала*

| 108Мбит/с 54Мбит/с 36Мбит/с 18Мбит/с 11Мбит/с 6Мбит/с 2Мбит/с | 48 Мбит/с 24 Мбит/с 12 Мбит/с 9 Мбит/с 5,5 Мбит/с 1 Мбит/с |
| --- | --- |

MSC (0-15)

| 130Mбит/с (270) 104Mбит/с (216) 66Mбит/с (135) 52Mбит/с (108) 26Mбит/с (54) 12Mбит/с (27) | 117 Mбит/с (243) 78 Mбит/с (162) 58,5 Mбит/с (121.5) 39 Mбит/с (81) 19,5Mбит/с (40,5) 6.5Mбит/с (13.5) |
| --- | --- |

Диапазон частот

От 2,4ГГц до 2,483ГГц

Выходная мощность передатчика

15dBm ± 2dB

Тип внешней антенны

Три съемных антенны с разъемом reverse SMA

Индикторы

| Power WLAN | Internet LAN (10/100) | Status USB |
| --- | --- | --- |

Рабочая температура

От 0˚ до 55˚С

Влажность

Макс. 95% без конденсата

Безопасность и излучение

- FCC

- CE

Размеры

116,8 x 193 x 30,5 мм

* Максимальная скорость передачи беспроводного сигнала определяется спецификацией стандарта IEEE 802.11g и IEEE 802.11n (проект). Реальная пропускная способность может отличаться. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус охвата могут влиять факторы окружающей среды.