Схема сети:

Задача: 
Необходимо обеспечить подключение удаленного пользователя к ресурсам локальной сети (например, к файловому серверу или серверу баз данных, к общим папкам ПК локальной сети), расположенным за интернет-шлюзом DI-804HV. 
Для решения этой задачи можно настроить на интернет-шлюзе PPTP-сервер.

Примечание: IP адресация приведена для примера. В вашем случае IP адреса будут отличаться.

# Настройка сервера PPTP на интернет-шлюзе DI-8XX (на примере DI-804HV)

1. На вкладке Home -> VPN следует выбрать PPTP Server Settings:

2. В открывшемся окне необходимо выполнить следующие настройки:

- PPTP Server - включить PPTP-сервер, галочка Enable;

- Virtual IP of PPTP Server - указать виртуальный IP-адрес этого сервера, например, 10.0.0.1

- Authentication Protocol - задать протокол аутентификации, например, MSCHAP (поскольку в нашем случае разрешено MPPE-шифрование)

- MPPE Encryption Mode - включить/выключить MPPE-шифрование - (если это необходимо), галочка Enable;

- Tunnel Name - указать имя туннеля, например, Tunnel1

- User Name - задать имя пользователя, например, PPTPUser

- Password - задать пароль, например, 1234567

# Настройка клиента PPTP (на примере Windows XP)

1) В свойствах Сетевого окружения выберите "Создание нового подключения" для того, чтобы создать исходящее подключение VPN-PPTP.

2) Откроется "Мастер сетевых подключений".

3) Выберите "Подключить к сети на рабочем месте".

4) Выберите "Подключение к виртуальной частной сети".

5) Укажите имя подключения (например, PPTP).

6) Укажите имя или IP адрес VPN-сервера:

7) Ваше PPTP-соединение готово!

ДИАГНОСТИКА:

После установки появится значек свидетельствующий о новом подключении, где будет отображёт статус:

Для проверки таблицы маршутизации необходимо ввести в командной строке route print:

В данной таблице видно, что маршрут по-умолчанию 10.0.0.2, т.е. Новый интерфейс PPTP. Данная запись будет использована только в том случае, если в настройках PPTP туннеля использована галочка(она установлена по-умолчанию):

Проверяем доступ к удалённой сети с помощью утилиты PING

Получаем досутп к ресурсам локальной сети, в частности к ftp

Если Вы видите сообщение при диагностике “заданный узел недоступен” поставьте галочку “Использовать шлюз по-умолчанию” либо пропишите маршруты в ручную.

Примичание: За подробной инструкцией по настройке PPTP обратитесь к документации операционной системе.