| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| Управляемый модульный коммутатор DES-6000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Описание Масштабируемый управляемый 9-слотовый модульный коммутатор для корпоративных приложений DES-6000 является мощным управляемым коммутатором Fast Ethernet, который обладает масштабируемостью и гибкостью, необходимой для современных быстрорастущих сетей. DES-6000 имеет 9 слотов, один из которых выделен для модуля управления, оставшиеся 8 слотов могут быть заняты дополнительными модулями коммутатора, включая модули: 16-портовый 10/100Mbps NWay 100BASE-TX; 12-портовый 100BASE-FX (MT-RJ); 2-портовый GBIC Gigabit Ethernet; 2-портовый 1000BASE-SX (MT-RJ) Gigabit Ethernet, 2-портовый 1000BASE-SX/LX (SC) Gigabit Ethernet. Используя перечисленные выше модули, DES-6000 в максимальной конфигурации поддерживает 128 портов 10/100Mbps Ethernet или 96 оптических портов 100BASE-FX, или 16 портов Gigabit Ethernet. DES-6000 имеет возможность установки резервного блока питания для обеспечения непрерывной работы. Все порты коммутатора DES-6000 UTP поддерживают технологию автоопределения для автоматической настройки на скорость и режим подключаемого к ним оборудования. Все порты поддерживают полудуплексный и полнодуплексный режимы передачи , алгоритм коммутации пакетов store-and-forward. Пропуская способность внутренней шины до 21.3Gbps, Большая таблица MAC-адресов (до 32K адресов) обеспечивает коммутатору DES-6000 высочайшую производительность. Коммутатор поддерживает виртуальные сети (VLAN) в соответствии со стандартом 802.1q и на базе МАС-адресов. Организация виртуальных сетей позволяет сегментировать сетевой трафик и улучшить производительность и управляемость сетью. Коммутатор позволяет организовать до 2048 VLAN-ов. Управление потоком IEEE802.3x в полнодуплексном режиме и Back pressure в полудуплексном режиме обеспечивает максимально надежную передачу данных. Агрегатирование портов позволяет объединять соединения между коммутатором DES-6000 и другим коммутатором или сервером для повышения пропускной способности. DES-6000 поддерживает балансировку загрузки соединений в транке для обеспечения виртуальных соединений без сбоев для серверов с ответственными приложениями или центрами коммутации. Стандартизованная приоритезация очереди IEEEE 802.1p позволяет разделять мультимедийный или критичный к времени передачи поток данных, что делает возможным интегрировать видео, голос и данные в сети. Коммутатор DES-6000 предлагает новый класс работы с многоадресными IP-пакетами, проверяя весь трафик IGMP, такой как видео и аудио широковещание, позволяя использовать мультимедийные приложения на уровне рабочих групп. Коммутатор DES-6000 обладает функцией фильтрации широковещательных пакетов для мониторинга и ограничения широковещательного потока данных по каждому порту. Коммутатор DES-6000 имеет встроенное сетевое управление через Web, благодаря чему сетевые администраторы могут легко контролировать состояние и получать данные по сети с любой станции. Более того, администраторы могут полностью конфигурировать и управлять DES-6000 средствами Web. В дополнение к средствам управления через Web сетевые администраторы могут управлять и конфигурировать DES-6000 посредством консоли или через Telnet. Агент SNMP поддерживается для следующих MIB-ов Bridge MIB (RFC 1493) RMON MIB (RFC 1757) MIB-II (RFC 1213) Собственные D-Link MIB Поддерживает 4 группы удаленного мониторинга RMON Статистика (Statistics) История (History) Сигналы (Alarms) События (Events) Гибкость конфигурации и резервирование питания Все соединения, модули коммутатора и блоки питания обладают функцией “горячей замены”. Интеллектуальные, с двойной совмещенной нагрузкой, резервные блоки питания обеспечивают бесперебойную работу DES-6000. |  | Характеристики 9 слотов 128 портов 10/100Mbps Ethernet или 96 оптических портов 100BASE-FX или 16 портов Gigabit Ethernet Алгоритм коммутации store-and-forward Пропуская способность шины до 10,66Gbps Поддержка протокола IEEE 802.1d Spanning Tree Большая таблица MAC-адресов (до 32K адресов) IEEE802.1q VLAN и расширенные возможности локальных сетей на основе портов/ MAC-адресов До 2048 VLAN-ов Управление потоком IEEE802.3x Агрегатирование портов Приоритезация очереди IEEEE 802.1p IGMP Snooping (Поддержка мультимедийных приложений) Предотвращение широковещательных штормов Bootp, DHCP клиент Поддержка SLIP Сетевое управление через SNMP или Web Агент SNMP поддерживается для следующих MIB-ов Bridge MIB (RFC 1493) RMON MIB (RFC 1757) MIB-II (RFC 1213, 1215) Собственные D-Link MIB Поддерживает 4 группы удаленного мониторинга RMON Статистика (Statistics) История (History) Сигналы (Alarms) События (Events) Физические характеристики Длина: 440 мм Глубина: 294 мм Высота: 356 мм включая резиновые ножки Вес: 26 кг при полной загрузке |  |
|  |  | Информация для заказа DES-6000: DES-6000 base unit included Chassis, back plate and CPU board, 1x Power Supply DES-6002: CPU для DES-6000 DES-6003: 16-портовый модуль 10BASE-T/100BASE-TX для DES-6000 DES-6004: 12- портовый модуль 100BASE-FX (MT-RJ) для DES-6000 DES-6005: : 2- портовый модуль 1000BASE-SX Gigabit Ethernet (MT-RJ) для DES-6000 DES-6006 : 2- портовый модуль 1000BASE-SX Gigabit Ethernet (SC) для DES-6000 DES-6007: : 2- портовый модуль 1000BASE-LX Gigabit Ethernet (SC) для DES-6000 DES-6011: Дополнительный источник итания для DES-6000 |  |