## Прежде, чем начать

В этом руководстве по быстрой установке описана последовательность шагов для установки настраиваемого коммутатора Gigabit Ethernet D-Link DGS-1216T Модель, которую Вы купили, может незначительно отличаться от показанной на иллюстрациях. За более подробной информацией о коммутаторе, его компонентах, подключении к сети и технической спецификации, обратитесь, пожалуйста, к руководству пользователя на компакт-диске, включенном в комплект поставки коммутатора.

## Проверьте содержимое комплекта поставки

Эти элементы входят в комплект поставки  DGS-1216T:

Если что-либо из перечисленного отсутствует, обратитесь к вашему поставщику.

©2003 D-Link Systems, Inc. All rights reserved. Trademarks or registered trademarks are the property of their respective holders. Software and specifications subject to change without notice.

## Установка коммутатора Gigabit Ethernet DGS-1216T

Установка коммутаторы может быть выполнена следующим образом:

- Установите DGS-1216T в достаточно прохладное и сухое место. См. Техническую спецификацию для выбора приемлемого диапазона рабочей температуры и влажности.

- Установите DGS-1216T на место, защищенное от генераторов сильного электромагнитного поля (например двигателей), вибрации, пыли и попадания прямых солнечных лучей.

- Оставьте как минимум 10 см свободного пространства спереди и сзади коммутатора для вентиляции.

- Визуально проверьте гнездо питания постоянного тока и убедитесь, что адаптер питания полностью прилегает к нему.

- Установите DGS-1216T ровную, устойчивую поверхность, которая может выдержать его вес или в телекоммуникационную стойку стандартного размера.

- При установке коммутатора на ровную поверхность, присоедините резиновые «ножки» к нижней части каждого устройства. Резиновые «ножки» являются прокладкой и защищают корпус коммутатора от царапин.

Прикрепите клеящиеся резиновые прокладки к нижней стороне корпуса

## Установка в стойку

DGS-1216T может быть вмонтирован в 19-ти дюймовую стойку стандартного EIA размера, которая может находиться в аппаратной, вместе с другим оборудованием.  Присоедините крепежные скобы к обеим сторонам коммутатора (по одной к каждой стороне) и закрепите их включенными в поставку шурупами.

Используйте шурупы из комплекта поставки.  Затем, шурупами, поставляемыми со стойкой, прикрепите коммутатор к стойке.

Монтаж коммутатора в стойку

Подключение сетевого кабеля

DGS-1216T поддерживает 10/100/1000Mбит/с Gigabit Ethernet. Он работает в режимах полного /полу дуплекса для 10/100Mбит/с и полного дуплекса 1000Mбит/с. Каждый порт DGS-1216T поддерживает автоматическое определение полярности Auto-MDI/MDI-X. Auto-MDI/MDI-X – это функция, которая позволяет использовать для подключения любой тип кабеля (прямой или кроссовый) и любому порту быть uplink портом.

Питание

DGS-1216T может использоваться с источником питания переменного тока 100~240В, 50~60Гц.  Выключатель питания находится на задней панели устройства рядом с разъемом питания и системным вентилятором. Блок питания коммутатора соединится с локальным источником энергии автоматически и может быть включён без подключения каких-либо сегментов сети.

Подключение настраиваемого гигабитного коммутатора

DGS-1216T к сети

Передняя панель

10/100/1000 Base-T   Mini GBIC порты

порты на витой паре

┌──────────┐   ┌──┐

└─────┘

Индикаторы

- 1000BASE-T порты на витой паре (Порт 1~16)

DGS-1216T оборудован 16-ю гигабитными портами на витой паре, поддерживающими автосогласование 10/100/1000Mбит/с и автоматическое определение полярности MDI/MDIX. Эти порты могут работать в полу  и полнодуплексном режимах работы.

- Mini GBIC порты (Дополнительные порты  15~16)

Коммутатор оборудован двумя mini-GBIC портами, поддерживающими дополнительные модули 1000BASE-SX/LX Mini GBIC.

Примечание: Когда порт устанавливается в режим  “Forced Mode”(принудительный режим), автоматическое определение полярности Auto MDI/MDIX будет отключено.

#### Индикаторы

LED означает Light-Emitting Diode (Свето - испускающий диод).

Индикаторы на передней панели позволяет мгновенно получить информацию о состоянии и упрощают задачи мониторинга и поиска неисправностей..

Индикаторы коммутатора

- Индикаторы Power (Питание)

| On |  | Когда индикатор Питание горит, коммутатор получает питание. |
| --- | --- | --- |
| Off |  | Когда индикатор Питание не горит, неправильно подключен шнур питания. |

Индикаторы CPU ( Индикаторы управления)

| Мигает |  | Когда CPU работает, индикатор System мигает. |
| --- | --- | --- |
| On/Off |  | CPU не работает. |

- Индикаторы состояния портов 1 - 16

Link/Act

| On |  | Когда индикатор Link/Act горит, соответствующий порт успешно подключен к сети Ethernet. |
| --- | --- | --- |
| Мигает |  | Когда индикатор Link/Act мигает, порт передает или получает данные из сети Ethernet. |
| Off |  | Нет связи. |

1000Mbps

| On |  | Когда индикатор 1000Mbps горит, соответствующий порт подключен к сети 1000Mбит/с Gigabit Ethernet. |
| --- | --- | --- |
| Off |  | Когда индикатор не горит, соответствующий порт подключен к сети 10Мбит/с Ethernet или 100Mбит/с Fast Ethernet. |

100Mbps

| On |  | Когда индикатор горит, соответствующий порт подключен к сети 100Mбит/с Fast Ethernet.. |
| --- | --- | --- |
| Off |  | Когда индикатор не горит, соответствующий порт подключен к сети 10Мбит/с или сети 1000Мбит/с Gigabit Ethernet. |

- Индикаторы состояния дополнительных портов Mini-GBIC 15~16

Link/Act

| On |  | Когда модуль mini-GBIC установлен и подключен к сети, индикатор Link/ACT горит. |
| --- | --- | --- |
| Мигает |  | Когда индикатор мигает, модуль mini-GBIC получает данные из сети. |
| Off |  | Нет связи. |

1000Mbps

| On |  | Когда индикатор 1000Mbps горит, соответствующий порт подключен к сети 1000Mбит/с Gigabit Ethernet |
| --- | --- | --- |
| Off |  | Когда соответствующий порт отключен от сети |

Установка утилиты Web - управления

Используя Web браузер можно настроить такие функции коммутатора, как VLAN, агрегирование портов, QoS… и т.д..

Следующие инструкции помогут установить утилиту  Web-управления.

- Вставить диск с утилитой в привод CD-Rom.

- Из меню Пуск на рабочем столе Windows выбрать   Выполнить.

- В диалоговом окне Выполнить, набрать D:\Web Management Utility\setup.exe (D:\ означает букву Вашего привода СD-Rom) и нажать OK.

- Следуйте экранным командам, чтобы установить утилиту.

- После завершения, перейдите к Program Files -> web_management_utility и запустите утилиту Web-управления. (Рисунок 1.)

Рисунок 1. Утилита Web-управления

Настройка коммутатора

DGS-1216T имеет графический  Web-интерфейс для настройки конфигурации коммутатора. Коммутатор может быть настроен с помощью Web браузера. Сетевой администратор может настраивать, управлять и контролировать коммутатор из локальной сети. В этом разделе описывается, как настроить коммутатор, для получения доступа к его «интеллектуальным» функциям.

Используйте Web браузер Internet Explorer 5.0 или выше.

Регистрация

Перед тем, как начать конфигурировать устройство, напомним, что настраиваемый по Web коммутатор, конфигурируется через Ethernet соединение, поэтому убедитесь, что управляющий ПК находится в той же самой IP сети. Например, если по умолчанию IP адрес коммутатора равен   192.168.0.1, то адрес сети управляющего компьютера должен быть установлен в 192.168.0.x (где х означает номер между 2 и 254), и маска подсети по умолчанию должна быть равна 255.255.255.0.

Введите IP адрес http://192.168.0.1 (установленное по умолчанию значение IP адреса) в адресной строке. (Рисунок 2).

Рисунок 2.

При использовании утилиты Web-управления, нет необходимости запоминать IP адрес, просто выберите устройство, которое показано в списке Monitor List утилиты Web-управления для установки параметров устройства в браузере.

Когда появится следующее диалоговое окно, не забудьте ввести пароль "admin" и нажать Login для получения доступа к главному окну настройки. (Рисунок 3.)

Рисунок 3.

После ввода пароля, появится главная страница, экран отобразит состояние устройства. (Рисунок 4.)

Рисунок 4.

Меню установки

Когда появится главная страница, на левой стороне экрана найдите Setup menu. (Рисунок 5.) Нажмите на пункте меню, который вы хотите конфигурировать. Доступно 11 пунктов меню: Port Settings, VLAN Settings, Trunk Setting, Mirror Setting, Device Status, Statistic, System Settings, Trap Setting, Password Setting, Backup Setting and Reset Setting, как показано на экране главного меню.

Рисунок 5.

# Text boxes

DGS-1216T

# Настраиваемый коммутатор

# D-Link 16-портов 10/100/1000Mбит/с + 2 Combo Mini GBIC Gigabit

# Broadband Router

# • DGS-1216T настраиваемый коммутатор

D-Link 16-портов 10/100/1000Mбит/с + 2 Combo Mini GBIC Gigabit

• CD-ROM (содержит руководство пользователя и утилиту установки)

• 100–240В 50/60Гц

Адаптер питания

Использование

источника

питания с другими характеристиками  напряжения, может повлечь выход оборудования из строя устройства и потерю гарантии