Собрана такая схема:

- На гейткипере все установки по умолчанию, просто запущен

- Из нашей АТС воткнул провод в FXO порт DVG-1104TH (192.168.100.128)

- Зарегистрировал его на гейткипере

- Прописал в Advanced -> Hotline на первый порт прописал IP адрес DG-104SH (192.168.100.122) и номер первого порта (102)

- Сохранился и перезагрузился

- Соединил его через коммутатор DES-3326S со шлюзом DG-104SH (192.168.100.122)

- DG-104SH пописал на гейткипере,

в Analog Port прописал 101,

в Data Port прописал 0 в префиксе для адреса 192.168.100.19 (гейткипер).

- Сохранился и перезагрузился.

# Text boxes

АТС

DVG-1104TH

DES-3326S

DG-104SH

TA

Radvision Gatekeeper