|  | Направленная внешняя антенна типа Yagi |  |
| --- | --- | --- |
|  | для частоты 2.4 GHz |  |
|  | ANT24-1201 |  |  |  |
|  | Electrical Specification |  |  |
|  | Диапазон частот | 2400 MHz - 2500 MHz |  |  |
|  | Усиление сигнала | 12 dBi |  |  |
|  | VSWR | 1, 5 : 1 максимум |  |  |
|  | Поляризация | Линейная вертикальная |  |  |
|  | HPBW по горизонтали | 50О |  |  |
|  | HPBW по вертикали | 50О |  |  |
|  | Отношение фронта к обратной стороне | 15 dB |  |  |
|  | Наклон | 0О |  |  |
|  | Мощность | 50 W |  |  |
|  | Сопротивление | 50 Ом |  |
|  | Разъем | N female или SMA female |  |
|  | Кабель | UL198; 32 см |  |
|  | Потребительские качества и механические характеристики |
|  | Допустимая скорость ветра | 216 км/ч | Вертикаль |
|  | Температура | от - 40О С до +80О С |  |
|  | Влажность | 100% при 25О С |  |
|  | Защита от молний | Заземление |  |
|  | Цветовое исполнение | Светло-серый |  |
|  | Материал кожуха | Защита от ABS / Ультрафиолета, огнеупорный |  |
|  | Вес | 3,8 Кг |  |
|  | Размеры | 280 x 87 x 48 мм |  |

Горизонталь

| 87 | 45 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 40 | 280 |  |
| 48 | 3,5 . 4,6 |  |
|  |  | Размеры (мм) |  |  |