| English | Translation |
| --- | --- |
| Page 5 |
| The Wizard welcome screen will appear: | Появится окно приветствия мастера установки: |
| Click Next | Нажмите Next |
| Create and verify a new admin password: | Создайте и подтвердите новый пароль администратора: |
| Click Next | Нажмите Next |
| In Step 2 of the Wizard, enter an SSID (Service Set Identifier). Auto Channel Scan is enabled by default. Uncheck it to select a channel. The SSID is the name of your wireless network. The SSID is case-sensitive and can be up to 32 characters in length: | На 2 шаге мастера установки введите SSID (Service Set Identifier). По умолчанию включен Auto Channel Scan. Уберите флажок, чтобы выбрать канал. SSID – имя беспроводной сети. SSID чувствителен к регистру и не должен превышать 32-х символов. |
| Click Next | Нажмите Next |
| Page 6 |
| Select the level of security for your wireless network: | Выберите уровень защиты беспроводной сети: |
| Best - WPA2 Authentication Better - WPA Authentication Good - WEP Encryption None - No Security | Best – аутентификация WPA2 Better - аутентификация WPA Good – WEP-шифрование None – небезопасное подключение |
| Click Next | Нажмите Next |
| At the Set Your Wireless Password screen, if you selected Good (WEP) security, the following screen will appear. Select the key type, Hex (A-F, 0-9) or ASCII (all numbers and letters) and the level of encryption (64-bit or 128-bit): | В окне Set Your Wireless Password при выборе уровня защиты Good (WEP) появится следующий экран. Выберите тип ключа - Hex (A-F, 0-9) или ASCII (все числа и буквы) и уровень шифрования (64-бит или 128-бит): |
| Click Next | Нажмите Next |
| Page 7 |
| At the Set Your Wireless Password screen, if you selected Better or Best (WPA or WPA2) security, the following screen will appear. Enter a wireless security password that is between 8 and 63 characters in length: | В окне Set Your Wireless Password при выборе уровня защиты Better или Best (WPA или WPA2) появится следующий экран. Введите пароль длиной от 8 до 63 символов: |
| Click Next | Нажмите Next |
| At the Setup Complete screen, if you selected Good security, the following screen will show your WEP key. This key should be used by wireless clients connecting to the wireless network: | В окне Setup Complete при выборе уровня защиты Good следующий экран отобразит WEP-ключ. Этот ключ должен использоваться беспроводными клиентами при подключении к беспроводной сети: |
| Click Save | Нажмите Save |
| Page 8 |
| If you selected Better security, the following screen will show your Pre-Shared Key. This key should be used by wireless clients connecting to the wireless network: | Если выбран уровень защиты Better, следующий экран отобразит парольную фразу. Эта фраза должна использоваться беспроводными клиентами при подключении к беспроводной сети: |
| Click Save | Нажмите Save |
| If you selected Best security, the following screen will show your Pre-Shared Key. This key should be used by wireless clients connecting to the wireless network: | Если выбран уровень защиты Best, следующий экран отобразит парольную фразу. Эта фраза должна использоваться беспроводными клиентами при подключении к беспроводной сети: |
| Click Save | Нажмите Save |
| Page 9 |  |
| Your Setup is Complete! | Установка завершена! |
| After completing the steps in this Quick Install Guide, your DAP-1353 should be integrated into your network: | После завершения шагов, описанных в этом руководстве по быстрой установке, DAP-1353 должна быть подключена к сети следующим образом: |