| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| DHP-100 – Мост Ethernet-to-Powerline |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Описание Мост Ethernet-to-Powerline D-Link DHP-100, поддерживая функцию plug-and-play, предоставляет удобный способ расширения радиуса действия беспроводной точки доступа или беспроводного маршрутизатора. Он особенно полезен в домах и малых офисах, где цементные стены, шахты лифтов, перекрытия между этажами и другие строительные преграды ослабляют сигнал. 2 Используя преимущества существующей электрической проводки в домах и малых офисах, два или более адаптера DHP-100 могут расширить радиус действия беспроводной точки доступа или беспроводного маршрутизатора без сверления отверстий в стенах для прокладки дополнительных сетевых кабелей. DHP-100 надежно передает данные даже при сильных помехах, создаваемых другим оборудованием, интеллектуально выбирая канал с более сильным сигналом. Этот мост Ethernet-to-Powerline использует испытанную технологию OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) – эффективную технику обработки сигналов, используемую беспроводными устройствами и устройствами xDSL, что гарантирует устойчивый широкополосный сигнал и фильтрацию помех. DHP-100 также реализует функции качества сервиса QoS (Quality-of-Service), такие как приоритетный случайный доступ (prioritized random access), бесконфликтный доступ (contention-free access) и пакетная передача сегментов данных (segment-bursting). Кроме того, он реализует встроенное шифрование данных 56-бит и управление ключами для более безопасного взаимодействия и передачи данных. DHP-100 независим от операционной системы, поэтому он работает с любой стандартной компьютерной системой с поддержкой Ethernet. При подключении к стандартной розетке питания, D-Link Express PowerNetwork™ Ethernet-to-Powerline мост DHP-100 использует существующую проводку дома или офиса для соединения Ethernet-устройств, таких как беспроводные маршрутизаторы, точки доступа и компьютеры. |  | Характеристики Стандарты - IEEE 802.3 - IEEE 802.3U Разъемы - Порт передачи данных: RJ-45 для кабеля Ethernet CAT 5 (MDI/MDIX) - Разъем питания 12 Диапазон частот 4.3 ~ 20.9 МГц Индикаторы - Ethernet Link/Activity - Powerline Collision - Powerline Activity - Powerline Link Скорость передачи данных До 14 Мбит/с Метод доступа CSMA/CA Схема модуляции OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) с автоматическим выбором канала и коррекцией ошибок FEC (Forward Error Correction) Шифрование Шифрование данных 56-бит с управлением ключами (ПО управления ключами работает только с ОС Windows) Рабочая частота 100 МГц Физические параметры Рабочая температура От 0( до 70( C Источник питания 110/220 В переменного тока частотой 50/60 Гц Размеры 95 x 60 x 39.9 мм Вес 217 г. Сертификаты - FCC Class B - UL Listed - CE 1 - Требует подключения к тому же заземляющему проводу внутри здания. 2 - Совместим со стандартными силовыми фильтрами, не защищающими от высоковольтных импульсов. Не совместим с подавителями высоковольтных импульсов. |  |
|  |  | Информация для заказа DHP-100 Мост Ethernet-to-Powerline |  |