Перед тем как начать

У вас должно быть следующее оборудование для компьютера с ОС Windows:

· Компьютер со свободным портом USB для подключения беспроводного адаптера USB DWL-122.

· Процессор как минимум 300 МГц и 32 МБ ОЗУ

· Беспроводная точка доступа 802.11b (для работы в режиме инфраструктуры), либо другой 802.11b беспроводной адаптер (для работы в режиме Ad-Hoc – «точка-точка»).

· Установленный и правильно работающий контроллер USB.

У вас должно быть следующее оборудование для компьютера с ОС Macintosh OS X:

· Компьютер Power Mac G3 или G4, iMac, iBook, или PowerBook (post PowerBook G3) с памятью не менее 128MB ОЗУ.

· Беспроводная точка доступа 802.11b (для работы в режиме инфраструктуры), либо другой 802.11b беспроводной адаптер (для работы в режиме Ad-Hoc – «точка-точка»).

· Установленный и правильно работающий контроллер USB.

Проверьте содержимое комплекта

Следующие компоненты включены в поставку DWL-122:

Если что-либо из  перечисленного отсутствует, обратитесь к вашему поставщику.

Краткий обзор устройства

Установка для ОС Windows

Вставьте компакт-диск D-Link в привод CD-ROM

Включите  компьютер и вставьте

диск с драйверами D- Link Air DWL-122

Driver CD в привод CD-ROM

Пошаговые инструкции, приведенные

ниже, относятся к установке в ОС

Windows XP. Установка в других версиях

Windows может незначительно отличаться.

##### Установка для Macintosh OS X

##### описана в разделе 1 для

Macintosh.

Появится экран установки.

Если компакт-диск не запускается автоматически,

Нажмите на компьютере Пуск >Выполнить,

затем наберите “D:\PC\Driver\Setup.exe.”

Если компакт-диск запустился, переходите к следующему экрану.

Установка беспроводного USB адаптера DWL-122 в компьютер

Удаление защитного покрытия с  DWL-122.

Включите компьютер

После перезагрузки компьютера появится экран Мастер установки нового оборудования

(Windows XP):

Этот экран может появиться для Windows Me и 98SE.

Установка завершена!

После того, как вы продолжите работу с Windows XP (или после того, как вы перезагрузите компьютер с другой установленной ОС Windows), программа настройки D-Link Air DWL-122 запустится автоматически и в правом нижнем углу Панели задач появится значок программы. Если значок ЗЕЛЕНЫЙ, значит вы успешно установили адаптер DWL-122 и подключились к беспроводной сети, теперь вы готовы к работе!

Для Windows XP, если вы хотите использовать утилиту Air USB, выполните следующие шаги.

Установка завершена! (продолжение)

Подключение к беспроводной сети

Подключение к беспроводной сети (продолжение.)

Установка драйвера в ОС Macintosh OS X

Включите ваш Macintosh и вставьте  компакт-диск с драйвером D- Link Air DWL-122 в привод  CD-ROM.

Пошаговые инструкции, которые следуют ниже, показаны для Macintosh OS X (10.2.x). Иконка, подобная показанной на картинке,  должна появится на рабочем столе.

Установка драйвера в ОС Macintosh OS X (продолжение)

Приложение A

Использование утилиты настройки

для Macintosh OS X (10.2.x)

Загрузите System Preferences и вы увидите иконку с названием Wireless Adaptor, расположенную внизу.

Приложение A (продолжение)

Приложение B

Использование утилиты настройки

для  ОС Windows

Appendix B (cont.)

# Text boxes

#### DWL-122

2.4GHz USB

беспроводной адаптер

Этот продукт работает со следующими операционными системами: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE,  Macintosh OS X (10.2.x или  более поздними)

Беспроводной адаптер USB DWL-122

CD-ROM (содержит драйвера, руководство пользователя и гарантию)

Удлинитель USB

# Индикаторы Link/ Power

Link – Мигает, когда данные передаются через беспроводное соединение.

Power – Показывает, что DWL-122

правильно установлен в компьютер.

# Коннектор USB

Для подключения к компьютеру.

# Антенна

Для беспроводного подключения к сети 802.11b

Networks.

Не подключайте USB адаптер DWL-122 к компьютеру до тех пор, пока не установите драйвера с компакт диска D-Link!

Нажмите Install Driver/PC Utility

D:\PC\Driver\Setup.exe

Наберите “D:\PC\Driver\Setup.exe.”

Нажмите OK

Нажмите Next

Буква “D” обозначает привод CD-ROM. Ваш CD-ROM может обозначаться другой буквой.

Нажмите Next

Нажмите Finish

Выключите Ваш компьютер

Нажмите Нет, я перезагружу компьютер позже

Сначала нажмите на покрытие большим пальцем.

Снимите покрытие с DWL-122.

Вставьте один конец USB адаптера в прилагаемый USB кабель и подключите другой конец кабеля к USB порту компьютера.

Нажмите Next

Выберите Установить программное обеспечение автоматически (Рекомендуется)

Нажмите Finish

Windows XP автоматически загрузит нужные драйвера.

Для ОС Windows XP/2000 во время установки может появится экран Digital Signature Not Found

Нажмите Да для продолжения установки

Нажмите Да, чтобы закончить установку

Дважды щелкните на значке программы настройки  для ее запуска.

Снимите выделение с пункта “Use Windows to configure my wireless network settings.”

Нажмите Advanced

Нажмите OK

Нажмите OK

Нажмите Configure, после того, как выделите беспроводную сеть, к которой хотите подключиться.

Это окно показывает доступные беспроводные сети.

В начальных заводских установках WEP-шифрование отключено. Если на вашей точке доступа или беспроводном маршрутизаторе настроено шифрование WEP, удостоверьтесь, что вы ввели правильный ключ WEP.

Нажмите Connect

Готово! Теперь вы должны подключиться к беспроводной сети! Теперь вы готовы участвовать в вашей новой беспроводной среде!

Сконфигурированная точка доступа или беспроводной маршрутизатор отобразятся внизу окна. Если вы имеете более одного профиля, выберите профиль, с которым вы хотите подключиться.

Двойной щелчок

Нажмите Continue Installation

Появится начальный экран установки.  Щелкните на Continue, чтобы начать установку.

Возможно, вам потребуется  ввести username и password , чтобы установить программное обеспечение.

Чтобы начать установку, дважды щелкните на папке “MAC”, затем дважды щелкните на “DLinkUsbDriver.dmg” Это извлечет инсталляционный пакет “DLinkUsbDriver.pkg.” Дважды щелкните на нем, чтобы начать.

Двойной щелчок

Нажмите Continue

Программа попросит указать место для записи файлов установки. Выберите место размещения файлов, дважды щелкнув на соответствующем  приводе жесткого диска.

Нажмите Continue

Нажмите Restart

Готово! Ваш компьютер перезагрузится.

См. Шаг 2 (Установка для Windows), чтобы увидеть, как подключить беспроводной адаптер к Macintosh.

Одиночный щелчок

My Networks: Для установки нескольких сетевых профилей. Удобно для пользователей, перемещающихся между различными беспроводными сетями в различных областях.

Available Wireless Networks: Беспроводные сети внутри зоны охвата DWL-122. Также показывает, мощность сигнала, канал передачи, и шифрование, если оно включено.

Signal Strength: Мощность сигнала показывает  силу беспроводного сигнала между точкой доступа и DWL-122.

Channel: Показывает канал передачи. По умолчанию передача идет на 6 канале.  Обратите внимание, что DWL-122 авто-матически корректирует канал в зависимости от точки доступа.

Network Type: Показывает тип сети, к которой вы подключены. Заводские установки установлены для точки доступа. Режим Ad-Hoc используется для взаимодействия «точка-точка».

Network Name: Идентификатор сети (Service Set Identifier)- это имя, присвоенное беспроводной сети. Заводские установки SSID – default.

Этот экран появится, щелкнув на Properties и Create. Здесь вы можете изменить настройки WEP и установить Key Index,а также создать новый профиль.

Нажмите Apply для завершения настройки.

Packet Count: Графически отображает статистику переданных и полученных  данных.

Signal Strength: Мощность сигнала показывает силу беспроводного сигнала между точкой доступа и DWL-122.. Процент совпадает с графической полосой.

Encryption: Показывает текущее состояние шифрования беспроводного соединения.

TxRate: Значение по умолчанию- Auto; это означает, что параметры настройки TxRate определяются автоматически DWL-122, в зависимости от расстояния до точки доступа.

Channel: Показывает канал передачи. По умолчанию передача идет на 6 канале.  Обратите внимание, что DWL-122 автоматичес-ки корректирует канал в зависимости от точки доступа.

Wireless Mode: Режим работы беспроводного адаптера. По умолчанию – режим инфраструктуры с использованием точки доступа. Режим Ad-Hoc используется для взаимодействия «точка-точка».

.

SSID: Идентификатор сети - это имя, присвоенное беспроводной сети. Заводские установки SSID - default.

Frequency: Показывает текущую частоту, используемую адаптером.

Status: Показывает MAC адрес точки доступа, к которой подключен DWL-122.

SSID: Идентификатор сети - это имя, присвоенное беспроводной сети. Заводские установки SSID - default. Измените его, чтобы он соответствовал SSID существующего беспроводного маршрутизатора или точки доступа.

Wireless Mode: По умолчанию – режим инфраструктуры с использованием точки доступа. Режим Ad-Hoc используется для взаимодействия «точка-точка».

Authentication: Вы можете указать режим аутентификации для беспроводной сети. Значение по умолчанию - Open Authentication.

Key Length: Когда шифрование включено, будет доступна опция для указания уровня и формата ключа, используемого шифрования. Выберите соответствующий индекс ключа: 1-4 и введите ACSII или шестнадцатеричные цифры в соответствующее поле.

Data Encryption: По умолчанию установлен в Disabled. Адаптер поддерживает WEP, когда шифрование включено.