# Page 1

Данное устройство может быть настроено с помощью любого web-браузера, например, Internet Explorer 6 или Netscape Navigator 6.2.3.

D-Link AirPremier™ Беспроводная точка доступа 802.11g/2.4ГГц/108Мбит/с

## Прежде чем начать

Для настройки DWL-2200AP лучше всего использовать компьютер (с адаптером Ethernet), подключенный к коммутатору. По умолчанию IP-адрес DWL-2200AP равен 192.168.0.50, а маска подсети 255.255.255.0. Для того чтобы настраивать DWL-2200AP, необходимо присвоить компьютеру статический IP-адрес из той же подсети, что и IP-адрес DWL-2200AP. Подробные инструкции по настройке статического IP-адреса сетевого адаптера смотрите в приложении A.

## Проверьте содержимое комплекта

DWL-2200AP AirPremier™ Беспроводная точка доступа

CD-ROM с Руководством пользователя

Кабель Ethernet (CAT5e UTP/прямой)

Основной модуль PoE

Шнур питания

Адаптер питания

Использование источника питания с другим напряжением питания может привести к выходу из строя устройства и потере гарантии.

Если что-либо из перечисленного отсутствует, обратитесь к вашему поставщику.

©2004 D-Link Systems, Inc. Все права защищены. Торговые марки или зарегистрированные торговые марки являются собственностью их владельцев. Программное обеспечение и спецификации могут изменяться без уведомления.

### Page 2

## Подключение DWL-2200AP к сети

Существует два способа подачи питания на DWL-2200AP. Адаптер питания можно подключить непосредственно к устройству или к основному модулю PoE (Power over Ethernet). За инструкциями по использованию PoE, пожалуйста, обращайтесь к Приложению B.

A.	Подключите адаптер питания к разъему питания на задней панели DWL-2200AP. Затем подключите адаптер к розетке сети питания или силовому фильтру. При правильном подключении загорится индикатор Power.

B.	Подключите один конец кабеля к порту Ethernet на задней панели DWL-2200AP, а другой конец кабеля к широкополосному маршрутизатору Ethernet (например, D-Link DI-604) или коммутатору (например, D-Link DES-1005D). Примечание: Вы также можете подключить DWL-2200AP напрямую к компьютеру, который будет использоваться для ее настройки. При правильном подключении к сети Ethernet загорится индикатор LAN. (Примечание: Порт Ethernet DWL-2200AP поддерживает функцию Auto-MDI/MDIX. Это позволяет использовать как прямой, так и перекрестный кабель Ethernet для подключения к порту Ethernet DWL-2200AP.)

C.	Беспроводные адаптеры DWL-G650 AirPlus Xtreme G™ для шины CardBus и DWL-G520 AirPlus Xtreme G™ для шины PCI смогут установить связь с точкой доступа DWL-2200AP без изменения настроек, установленных по умолчанию. Компьютеры, оснащенные беспроводными адаптерами стандарта 802.11b, также смогут работать с DWL-2200AP.

### Page 3

Подключение DWL-2200AP к сети (продолжение)

Передняя панель

Индикатор LAN

Постоянно горит при правильно установленном сетевом соединении. Данный индикатор мигает при передаче данных.

Индикатор Power

Индикатор Power постоянно горит зеленым цветом при правильном подключении к источнику питания.

Индикатор WLAN

Индикатор WLAN мигает при активности беспроводной сети.

Задняя панель

Антенное гнездо

Присоедините антенну к этому гнезду.

Порт LAN

Для подключения к компьютеру, коммутатору, маршрутизатору или основному модулю PoE по кабелю Ethernet.

Кнопка Reset

При нажатии на данную кнопку восстанавливаются заводские настройки точки доступа по умолчанию.

Разъем питания

Используется для подключения адаптера питания к устройству.

### Page 4

Подключение DWL-2200AP к сети (продолжение)

После выполнения всех шагов установки из данного Руководства по быстрой установке созданная сеть должна выглядеть следующим образом:

Page 5

## Использование мастера установки

Откройте Web-браузер и введите http://192.168.0.50

Появится окно регистрации.

Введите admin в поле username (имя пользователя), а поле password (пароль) оставьте пустым.

Нажмите OK

После регистрации появится окно Home.

Нажмите Run Wizard

Page 6

## Использование мастера установки (продолжение)

Появится следующий экран.

Нажмите Next

Шаг 1 - Установите новый пароль. Вы можете задать новый пароль.

Нажмите Next

Page 7

## Использование мастера установки (продолжение)

Шаг 2 - Настройка беспроводной связи

По умолчанию установлены следующие параметры беспроводной сети:

SSID = default

Channel = 6

Вы можете изменить эти значения в соответствии с настройками существующей беспроводной сети.

Нажмите Next

Шаг 3 - Шифрование

DWL-2200AP поддерживает 3 уровня шифрования беспроводного соединения: 64-бит, 128-бит и 152-бит. По умолчанию шифрование отключено. Можно изменить настройки шифрования для обеспечения более безопасной передачи данных по беспроводной сети.

Нажмите Next

### Page 8

## Использование мастера установки (продолжение)

Нажмите Restart

Нажмите Close

### Page 9

Установка завершена!

Вы будете перенаправлены на страницу Home.

Нажмите Exit

Чтобы получить больше информации или произвести дополнительные настройки, обращайтесь к страницам Advanced, Tools или Status Web-интерфейса управления или к Руководству пользователя на CD.

### Page 10

## Приложение A - Настройка статического IP-адреса

Чтобы назначить статический IP-адрес компьютеру, который используется для настройки DWL-2200AP, следуйте инструкциям для своей операционной системы:

Windows XP:

Нажмите Пуск, щелкните на Панель управления, дважды щелкните на Сетевые подключения, щелкните правой кнопкой на Подключение по локальной сети и выберите Свойства.

Выберите Протокол Интернета (TCP/IP)

Нажмите Свойства

Введите статический IP-адрес из того же диапазона, что и IP-адрес DWL-2200AP, равный 192.168.0.50. Каждый компьютер/сетевое устройство должен иметь уникальный IP-адрес.

Выберите Использовать следующий IP-адрес

IP-адрес: 192.168.0.51

Маска подсети: 255.255.255.0

Нажмите OK

### Page 11

## Приложение A - Настройка статического IP-адреса (продолжение)

Windows 2000:

Выберите Пуск > Настройка > Сетевые подключения. Дважды щелкните на значке Подключение по локальной сети, соответствующем установленному в системе сетевому адаптеру и выберите Свойства.

Нажмите Протокол Интернета (TCP/IP)

Нажмите Свойства

Введите статический IP-адрес из того же диапазона, что и IP-адрес DWL-2200AP, равный 192.168.0.50. Каждый компьютер/сетевое устройство должен иметь уникальный IP-адрес.

Выберите Использовать следующий IP-адрес

IP-адрес: 192.168.0.52

Маска подсети: 255.255.255.0

Нажмите OK

### Page 12

## Приложение A - Настройка статического IP-адреса (продолжение)

Windows Me & 98SE:

Выберите Пуск > Настройка > Панель управления > Дважды щелкните на значке Подключение по локальной сети, соответствующем установленному в системе сетевому адаптеру > выберите Свойства.

Нажмите Протокол Интернета (TCP/IP)

Нажмите Свойства

Введите статический IP-адрес из того же диапазона, что и IP-адрес DWL-2200AP, равный 192.168.0.50. Каждый компьютер/сетевое устройство должен иметь уникальный IP-адрес.

Выберите Задать IP-адрес

IP-адрес: 192.168.0.52

Маска подсети: 255.255.255.0

Нажмите OK

### Page 13

## Приложение A - Настройка статического IP-адреса (продолжение)

Mac OS X:

Нажмите Apple Menu и выберите System Preferences.

Нажмите Network

Выберите Built in Ethernet из выпадающего меню Show

Выберите Manually из выпадающего меню Configuration

Введите статический IP-адрес из того же диапазона, что и IP-адрес DWL-2200AP, равный 192.168.0.50. Каждый компьютер/сетевое устройство должен иметь уникальный IP-адрес.

IP-адрес: 192.168.0.28

Маска подсети: 255.255.255.0

Нажмите Apply Now

### Page 14

Приложение B - Использование PoE (Power over Ethernet)

•	Шаг 1: Подключите один конец кабеля Ethernet (входит в комплект поставки) к порту LAN DWL-2200AP, а другой конец кабеля к порту основного модуля PoE, помеченному P+DATA OUT.

•	Шаг 2: Подключите другой кабель Ethernet к порту DATA IN основного модуля PoE и к маршрутизатору/коммутатору или ПК.

•Шаг 3: Подключите адаптер питания к разъему основного модуля PoE, помеченному POWER IN. Присоедините шнур питания к адаптеру и включите его в розетку сети питания.