# Product   Анонс

# New Product Release for D-Link DMC-1002;

Модуль  SNMP для модульного преобразователя сред

MODEL NO.: DMC-1002

PART NO.: DMC1002...A1

### О DMC-1002

Модуль управления модульным преобразователем сред на основе шасси – это  мозг систем D-Link. В модуле находится  32-bit, высокопроизводительный  RISC микропроцессор, выполняющий программу операционной системы в реальном времени. Он поддерживает SNMP управление, основанное на WEB-интерфейсе управление и управление через консоль.

В нормальном режиме DMC-1002  опрашивает все модули преодразователей сред и источники питания в их доменах, накапливая информацию о их конфигурации, статусе, установленных параметрах. Модуль SNMP управления сообщает о статусе модулей через  SNMP, WEB, Telnet или консоль.

Есть возможность защитить DMC-1002 паролем от неавторизованного доступа. Обновления программного обеспечения могут быть загружены в модуль DMC-1002 через   web или  tftp.

Возможности

- Один 10/100Mbps Fast Ethernet порт и один  RS-232 порт для управления

- Управление на основе Web через Http через  10/100M Fast Ethernet порт

- Отображение в реальном времени наличия соединения, скорости, режима работы преобразователей среды.

- Управление через консольный порт или Telnet через удобное меню навигации.

- Поддержка SNMP v.1 агента управления с  MIB-2

- Поддержка «холодного» и «горячего» старта, распознавание ошибок питания, обдува, установки модулей, отключения соединений, аутентификации для управления.

- Обновление Firmware так же, как и конфигурации, через tftp или web

- Поддержка сброса установок до заводских и удаленная перезагрузка

- Поддержка резервирования преобразователей среды.

- Удаленная установка конфигурации модуля Smart Media Converter, таких, как LLCF enable, LLR enable, port enable, auto-negotiation enable, и т.д.

Технические характеристики

| Управление | Спецификация |
| --- | --- |
| Шасси Part Number Revision Description Chassis Reset Power status Модули преобразователей Link Status Converter Type Slot Occupied Part Number Revision Тревога Cold Start Warm Start Link Up Link Down Authentication Failure Power Supply On/Off Power Supply Inserted Power Supply Removed Module Insertion Module Removal Module Unknown Module Failure Активное управление Link Loss Carry Forward Link Loss Return | Module Name IP address Reset Module Redundant Backup Download software via tftp / http Subnet Mask Default Gateway Telnet to Console Commands | Протоколы IP UDP SNMP TCP TFTP ARP ICMP HTTP Диагностические светодиоды LED Power1, 2, Power Fail 1, 2 Fan Fail 1, 2 MGM Console Link / Activity Размеры (W x D x H) 120 x 88 x 25 mm Температура Operating: 0 ~ 40 oC Storage: -25 ~ 70 oC Влажность Operating: 10% ~ 90% RH Storage: 5% ~ 90% RH Излучение FCC Class B CE mark Class B VCCI-B |

## Поставка включает

- Один модуль  DMC-1002 SNMP

- RS-232 кабель

- Инструкция пользователя

## Информация для заказа

DMC-1002 SNMP модуль для модульного преобразователя среды