| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| Модуль SNMP управления DMC-1002 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Описание Модуль управления модульным преобразователем сред на основе шасси – это мозг системы. В модуле находится 32-bit, высокопроизводительный RISC микропроцессор, выполняющий программу операционной системы в реальном времени. Он поддерживает SNMP управление, управление, основанное на WEB-интерфейсе и управление через консоль. В нормальном режиме DMC-1002 опрашивает все модули преобразователей сред и источники питания в их доменах, накапливая информацию об их конфигурации, статусе, установленных параметрах. DMC-1002 сообщает о статусе управляемых модулей через SNMP, WEB, Telnet или консоль. Есть возможность защитить DMC-1002 паролем от неавторизованного доступа. Обновления программного обеспечения могут быть загружены в модуль DMC-1002 через web или tftp. Возможности Один 10/100Mbps Fast Ethernet порт и один RS-232 порт для управления Управление на основе Web через Http через 10/100M Fast Ethernet порт Отображение в реальном времени наличия соединения, скорости, режима работы преобразователей среды. Управление через консольный порт или Telnet через удобное меню навигации. Поддержка SNMP v.1 агента управления с MIB-2 Поддержка «холодного» и «горячего» старта, распознавание ошибок питания, обдува, установки модулей, отключения соединений, аутентификации для управления. Обновление Firmware так же, как и конфигурации, через tftp или web Поддержка сброса установок до заводских и удаленная перезагрузка Поддержка резервирования преобразователей среды. Удаленная установка конфигурации модуля Smart Media Converter, таких, как LLCF enable, LLR enable, port enable, auto-negotiation enable, и т.д. |  | Характеристики Контролируемые параметры Шасси Part Number Revision Description Chassis Reset Power status Модули преобразователей Link Status Converter Type Slot Occupied Part Number Revision Тревога Холодный старт Горячий старт Link Up Link Down Authentication Failure Power Supply On/Off Power Supply Inserted Power Supply Removed Module Insertion Module Removal Module Unknown Module Failure Активное управление Link Loss Carry Forward Link Loss Return Имя модуля IP адрес Сброс модуля Резервирование Обновление программы через tftp / http Маска подсети Шлюз по умолчанию Telnet to Console Commands Протоколы IP UDP SNMP TCP TFTP ARP ICMP HTTP Диагностические светодиоды LED Power 1, 2, Power Fail 1, 2 Fan Fail 1, 2 MGM Console Link / Activity Размеры (W x D x H) 120 x 88 x 25 мм Температура Работы: 0 ~ 40 oC Хранения: -25 ~ 70 oC Влажность При работе: 10% ~ 90% RH При хранении: 5% ~ 90% RH Излучение FCC Class B CE mark Class B VCCI-B |  |
|  |  | Информация для заказа DMC-1002 – модуль SNMP управления для модульного медиаконвертера |  |