| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| DMC-1001 Модуль резервного питания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Описание Модуль резервного питания DMC-1001 для шасси DMC-1000 обеспечивает бесперебойную работу медиаконвертеров, установленных в шасси. Для повышения надежности, шасси может быть оборудованное двумя модулями DMC-1001. В этом случае нагрузка будет распределяться между обоими источниками питания и при выходе одного из них из строя, другой мгновенно возьмет на себя 100% нагрузку без каких-либо потерь. Аналогично, если один из источников питания вынимается из шасси, его можно отключить и извлечь из шасси без потери функционирования. Характеристики Защита: максимальная защита по напряжения; защита от короткого замыкания. Распределение питания и резервирование. Сигнал об отказе вентилятора: модуль питания предупредит звуковым сигналом о возможном отказе вентилятора. Отказ определяется на основе уменьшения частоты вращения вентилятора. |  | Характеристики Питание на входе 85В (60Гц) / 264В (50Гц) переменного тока маркировка: 110В-240В Питание на выходе +12В Мощность 150 Ватт (макс) Размеры 185 x 160 x 85 мм Рабочая температура От 0( до 40( C Температура хранения От -10( до 50( C Рабочая влажность От 10% до 90% без образования конденсата Влажность хранения От 5% до 95% без образования конденсата Защита от перегрузок Все выходы защищены от условий короткого замыкания, автоматическое восстановление Сертификаты EMI - FCC Class B - CE Class B - VCCI Class B Безопасность - UL 1950CSA - CSA 22.2 No.234 Комплект поставки - 1 резервный источник питания DMC-1001 - Руководство пользователя |  |
|  |  | Информация для заказа DMC-1001 модуль резервного источника питания для шасси DMC-1000 |  |