Медиаконвертеры DMC-515SC, DMC-530SC, DMC-560SC

Эти медиаконвертеры преобразуют сигнал из стандарта 100BASE-TX Fast Ethernet на витой паре в сигнал стандарта 100BASE-FX Fast Ethernet по одномодовому оптическому кабелю. Максимальная длина оптического кабеля: 15 - 60 км. Устройства поддерживают 1 порт RJ-45 для витой пары и 1 порт для оптического кабеля.

-DMC-515SC: этот медиаконвертер поддерживает максимальную длину оптического кабеля 15 км. 
-DMC-530SC: этот медиаконвертер поддерживает максимальную длину оптического кабеля 30 км. 
-DMC-560SC: этот медиаконвертер поддерживает максимальную длину оптического кабеля 60 км.

Характеристики

- Один канал преобразования среды передачи между 100BASE-TX и 100BASE-FX

- Оптический порт с разъемом SC

- Автосогласование скорости и дуплексного режима работы на порте 100BASE-TX

- Поддержка link pass through

- Автоматическое определение полярности MDI/MDIX на порте 100BASE-TX

- Переключатель для установки фиксированного полно/полудуплексного режима

- Переключатель для установки принудительного режима или режима автоопределения

- Переключатель для установки скорости

- Переключатель для настройки функций LLCF, LLR

- Механизм Store-and-forward

- Поддержка управления потоком методом обратного давления и совместимость со стандартом IEEE 802.3x

- Передача на скорости канала

- Индикаторы состояния на передней панели

- Использование как отдельного устройства или установка в шасси

- Горячая замена при установке в шасси

- Управление через модуль управления при установке в шасси

Технические характеристики

Индикаторы

- Power

- Speed (для порта на витой паре)

- Full Duplex/Collision (для порта на витой паре)

- LINK/ACT (для оптического порта и порта на витой паре)

- Fail (для оптического порта и порта на витой паре)

Питание на входе

- 7.5В 1.5A

- Через внешний адаптер питания

Мощность

7,2 Ватт (макс)

Размеры

120 x 88 x 25 мм

##### Вес

305 г.

##### Рабочая температура

От  0( до 40( C

##### Температура хранения

От -25( до 75( C

##### Влажность

От 10% до 90% без образования конденсата

##### Сертификат EMI

- FCC Class B

- VCCI Class B

- CE Class B

Информация для заказа

Медиаконвертер DMC-515SC 1 100BASE-TX порт, 1 100BASE-FX порт, разъем SC, одномодовый оптический кабель, максимальная длина 15 км.

Медиаконвертер DMC-530SC 1 100BASE-TX порт, 1 100BASE-FX порт, разъем SC, одномодовый оптический кабель, максимальная длина 30 км.

Медиаконвертер DMC-560SC 1 100BASE-TX порт, 1 100BASE-FX порт, разъем SC, одномодовый оптический кабель, максимальная длина 60 км.

129626, Москва, Графский пер., 14,

Тел./Факс +7 (095) 744-0099,

E-mail:mail@dlink.ru,

Web: www.dlink.ru