| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| Сетевой адаптер DFE-538TX для PCI шины с поддержкой WOL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Описание DFE-538TX - 10/100 Мбит/с адаптер для шины PCI с поддержкой WOL. Этот адаптер работает в режиме 32-х бит bus master, обеспечивая, тем самым, высокую производительность с минимальным количеством обращений к центральному процессору. Работает на частоте PCI независимо от частоты сети, передавая данные в память и из памяти, минуя центральный процессор, тем самым, снижая его загрузку. Адаптер имеет один коннектор RJ-45 и автоматически определяет режим работы 10BASE-T Ethernet или 100BASE-TX Fast Ethernet и полно-дуплексный или полу-дуплексный без каких-либо усилий со стороны пользователя. Адаптер всегда выберет максимально возможную скорость работы. Работа в полнодуплексном режиме позволяет использовать всю мощь рабочей станции или сервера в сети Fast Ethernet, подключаясь к коммутаторам на 200 Мбит/с. Автоопределение возможности работы в полу- или полнодуплексном режиме Ethernet и Fast Ethernet обеспечивает максимальное удобство в работе. Адаптер поддерживает спецификацию ACPI, предоставляя функцию сбережения энергии во время бездействия. Адаптер может автоматически включится в нормальный режим, следуя командам WOL. |  | Характеристики стандарты IEEE 802.3u Fast Ethernet 100BASE-TX стандарты IEEE 802.3 Ethernet 10BASE-T шина PCI версии 2.1 10/100 Мбит/с NWAY автоопределение Высокое быстродействие, прямой обмен с памятью. Поддержка DMA burst mode Один RJ-45 STP коннектор Поддержка UTP/STP Полный дуплекс 200/20 Мбит/с Fast/Ethernet Простота установки, плата без перемычек Совместимость со всеми основными ОС Поддержка автозагрузки с сервера Индикаторы для визуального контроля FCC Class B, CE Mark, VCCI Class B, CISPR Class B, ICES-003, C-Tick |  |
|  |  | Поставляются следующие драйверы Novell NetWare Client 32 for DOS & Windows Novell NetWare Server v.3.xx – 5.xx Microsoft Windows 95, 98, 2000, NT 3.51, 4.0 Microsoft Windows for Workgroups Microsoft LAN Manager Win/TCP PatcWay Access for DOS v1.1 IBM PC LAN Support Program IBM LAN Server IBM Communication Manager FTP PC/TCP NDIS 2.x drivers Packet driver DECnet Patch Works v4.0 |  |
|  |  | Информация для заказа DFE-538TX: 10BASE-T/100BASE-TX адаптер |  |