| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| DFL-1000 Интернет-шлюз со встроенным Firewall |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Описание D-Link DFL-1000 –это устройство нового поколения продуктов для работы на всех уровнях, предоставляющий высокий уровень защиты для вашей внутренней сети. Это устройство компактно, легко устанавливается и настраивается, при этом построен на специальной платформе для обеспечения наивысшей производительности. Итак, DFL-1000 предоставляет Вам: Полностью настраиваемый Firewall Заущиту и предупреждение атак хакеров Поддержку VPN Защиту от вирусов Фильтры содержания Простое и безопасное управление Построенный на высокопроизводительной архитектуре с выделенным сопроцессором, собственным BIOS и Firmware, DFL-1000 представляет решение с лучшей и наивысшей производительностью для обеспечения безопасности вашей сети. Основная функция DFL-1000 – это Firewall, который защищает компьютерные сети от недоброжелательного окружения в интернет. Этот Firewall предоставляет полное управление политиками безопасности через простой в использовании интерфейс. Политики безопасности включают широкий набор опций, в том числе: Управление входящим и исходящим трафиком Блокирование или разрешение доступа по всем политикам Управление по индивидуальным политикам Управление трафиком для определенных адресов Управление стандартными или определяемыми пользователем сетевыми сервисами индивидуально или группами Запрос пароля пользователя перед предоставлением доступа к интернет Поддержка приоритетов и ограничение полосы пропускания по каждой политике АДРЕСНАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ В режиме адресной трансляции DFL-1000 устанавливается как барьер между внутренней сетью и интернет. Он предоставляет адресную трансляцию для защиты внутренней сети. В этом режиме можно создать DMZ сеть для предоставления общего доступа к внутренним серверам, при этом отделяя их через Firewall от внутренней сети. Возможности, предоставляемые DFL-1000 в режиме NAT , это Защита Firewall, разрешение/запрет трафика в соответствии с адресами источника/получателя, видом сервиса и календарем VPN, Антивирус, Фильтрация содержимого WEB Проверка IP/MAC DHCP для внешней сети - Детальное протоколирование ПРОЗРАЧНЫЙ РЕЖИМ Этот режим предоставляет быстрою и простую инсталляцию, когда требуется защитить Firewall уже построенную сеть с реальными адресами. И внешний и внутренний интерфейсы DFL-1000 могут принадлежать одной сети, следовательно, DFL-1000 может быть установлен в любое место вашей сети без каких-либо изменений в ней. Пакеты, поступающие на DFL-1000 будут перенаправлены на правильный сетевой интерфейс с учетом построенных политик безопасности. Прозрачный режим предоставляет такие же основные функции, что и режим NAT. Однако дополнительные возможности, такие как DMZ, VPN, антивирус и фильтрация содержания доступны только в режиме NAT. ЗАЩИТА ОТ АТАК ХАКЕРОВ DFL-1000 построен для защиты вашей сети сетевых атак, включая: SYN ICMP UDP Сканирование портов Спуфинг Подмена адресов и др. Есть возможность настроить отправку предупреждений и оповещений об атаках администратору по почте. VPN Используя возможности построения VPN в DFL-1000 вы можете установить безопасные соединения между удаленными офисами или подключить к вашей сети мобильных пользователей, находящихся вдалеке от вашего офиса. DFL-1000 генерирует зашифрованный трафик и организовывает туннель между сетями, защищенными DFL-1000 или продуктами других производителей, поддерживающих Ipsec. АНТИВИРУСНАЯ ЗАЩИТА D-Link DFL-1000 среди прочих возможностей имеет возможность антивирусной защиты вашей сети, просматривая на наличие тела вируса E-mail и Web файлы следующих типов: Исполняемые (com, exe, bat) VB (vbs) Сжатые (zip, gzip, tar, hta, rar) Хранители экрана (scr) Библиотеки (dll) Файлы Microsoft Office Firewall настраивается как на блокировку вышеуказанных типов файлов, так и на их сканирование. УПРАВЛЕНИЕ Web –управление DFL-1000 имеет удобный интерфейс с защитой паролем, доступ к которому можно получить с любого компьютера с браузером. Более того, правила работы с входящим и выходящим потоком данных межсетевого экрана наряду с другими параметрами конфигурации устройства полностью задаются средствами web -интерфейса. Кроме этого, возможно и управление через командную строку с компьютера, подключенного через RS-232. |  | Характеристики Порты: - Три порта с автоопределением 10/100 Base-TX Ethernet Аппаратные средства: Процессор: 300 MHz - 256MB –системная память - 64MB Flash Memory Поддерживаемые стандарты: ARP, TCP/IP, FTP, DNS, SMTP, UDP, ICMP, DHCP, HTTP, RIP1, RIP2, IKE, IPSec Фукнкции - Поддержка до 300 туннелей - Поддержка до 25000 сессий - Поддержка аутентификации через RADIUS - Антивирусная защита - Фильтрация содержимого - Web-Based Management - Support DMZ Port - Firewall Reset Setting - Software Update (via Browser) - Detect Hackers, DoS Attacks - Ping and Web GUI /Enable or Disable - Synchronize System Clock with Client - NAT/PAT (IP Sharing) - SPI (Stateful Packet Inspection) - Detect DoS (SYN/UDP/ICMP) Attacks - Drop intruding packets - E-mail Alert Notification - DHCP Client/Server - DHCP Management - Address Book / Address Group Book Setting - Service Book / Service Group Book Setting - Pre-defined Service / Custom Service Group - Support Group Setting - Static Route - Fixed IP Assigned by DHCP Server - Support Policies - External to Internal Access Control - External to DMZ Access Control - Internal to DMZ Access Control - Support VPN (IPSec) - Support Schedule of Access Control - Multiple Mapped IP (Software DMZ Host) - Multiple Virtual Server - Traffic/Event Log - Log Report/Mail - Traffic/Event Alarm - Statistics - LAN/WAN Browser Management - Status Report - ARP Table Светодиодные индикаторы 6шт - для сетевых подключений 1шт – включение питания 1 шт – статус Другие параметры -Питание 100- 240V - Потребляемая мощность 11 Watt max - Размеры : 441 x 250 x 44 mm , высота 1U - Температура о/с при работе: 0°C ~ 45°C - Сертификация EMI : FCC Class A, CE Class A, BSMI Class A, UL, TUV |  |
|  |  | Информация для заказа DFL-1000 - Интернет-шлюз для рабочих групп c 3 портами 10/100 Ethernet. |  |