|  | Как подключиться к Интернет, используя Wan 1? |
| --- | --- |
|  | Примечание: Этот FAQ актуален для прошивок версии 2.05 и выше. Примечание: Вам необходимо перед началом работы выключить функции блокировки pop up-окон на Вашем компьютере. Подключение с помощью протокола DHCP Шаг 1: Включите Ваш компьютер в один из LAN-портов DFL. Шаг 2: Назначьте статический IP-адрес следующим образом: IP Address: 192.168.1.2 Subnet Mask: 255.255.255.0 Default Gateway: 192.168.1.1 Кликните по OK. Шаг 3: Откройте Web-браузер и введите IP-адрес DFL в адресную строку (по умолчанию, 192.168.1.1) и нажмите на Enter. Шаг 4: Введите имя пользователя (usernamе) и пароль. По умолчанию, установлено имя пользователя и пароль - admin. Шаг 5: Web-интерфейс управления GUI запустит D-Link setup wizard. Кликните по Next. Шаг 6: Здесь Вы можете установить новый пароль, введя новый пароль и его подтверждение, затем кликните по Next. Шаг 7: Выберите соответствующий часовой пояс, затем кликните по Next. Шаг 8: Выберите WAN1 в выпадающем меню, затем кликните по Next. Шаг 9: Выберите DHCP-automatic configuration, затем кликните по Next. Шаг 10: Выберите Enable DHCP Servers (по желанию) и выполните следующие настройки: IP range: Выберите нужный диапазон IP-адресов для DHCP-клиентов Subnet Mask: введите соответствующую маску подсети Default Gateway: введите IP-адрес LAN межсетевого экрана DNS Server: введите нужный IP-адрес DNS Кликните по Next. Шаг 11: Настройте NTP Server соответствующим образом (по желанию), затем кликните по Next. Шаг 12: Для сохранения конфигурации кликните по Activate. Подключение с помощью PPPoE Шаг 1: Подключите Ваш компьютер к одному из LAN-портов межсетевого экрана DFL. (По умолчанию, DFL-800 не принимает соединения с других интерфейсов, кроме LAN-интерфейса.) Шаг 2: Назначьте статический IP-адрес следующим образом: IP Address: 192.168.1.2 Subnet Mask: 255.255.255.0 Default Gateway: 192.168.1.1 Кликните по OK. Шаг 3: Откройте Web-браузер и введите IP-адрес DFL в адресную строку (по умолчанию, 192.168.1.1) и нажмите на Enter. Шаг 4: Введите имя пользователя (username) и пароль. По умолчанию, задано имя пользователя и пароль - admin. Шаг 5: Web-интерфейс управления запустит D-Link setup wizard. Кликните по Next. Шаг 6: Вы можете установить здесь новый пароль, введя пароль и его подтверждения, затем кликните по Next. Шаг 7: Выберите нужный часовой пояс, затем кликните по Next. Шаг 8: Выберите WAN1 в выпадающем меню, затем кликните по Next. Шаг 9: Отметьте опцию PPPoE-account details needed, затем кликните по Next. Шаг 10: Введите предоставленную Вашим провайдером информацию по Вашей учетной записи DSL, затем кликните по Next. Шаг 11: Выберите опцию Enable DHCP Servers (по желанию). IP range: введите нужный диапазон IP-адресов для DHCP-клиентов Subnet Mask: введите соответствующую маску подсети Default Gateway: введите IP-адрес LAN межсетевого экрана DNS Server: введите нужный IP-адрес DNS Кликните по Next. Шаг 12: Настройте NTP Server (по желанию), затем кликните по Next. Шаг 13: Кликните по activate, чтобы сохранить конфигурацию. Шаг 14: Кликните по Close после завершения сохранения конфигурации межсетевого экрана. |

Подключение с помощью статического IP-адреса

Шаг 1: Подключите Ваш компьютер к одному из LAN-портов межсетевого экрана DFL.
(По умолчанию, DFL-800 не принимает соединения с других интерфейсов, кроме LAN-интерфейса.)

Шаг 2: Назначьте статический IP-адрес следующим образом:

- IP Address: 192.168.1.2

- Subnet Mask: 255.255.255.0

- Default Gateway: 192.168.1.1

Кликните по OK.



Шаг 3: Откройте Web-браузер и введите IP-адрес межсетевого экрана DFL в адресной строке (по умолчанию, 192.168.1.1) и нажмите на Enter. 

Шаг 4: Введите имя пользователя (username) и пароль. По умолчанию, заданы имя пользователя и пароль - admin.



Шаг 5: Web-интерфейс управления GUI запустит D-Link setup wizard. Кликните по Next. 



Шаг 6: Здесь Вы можете установить новый пароль, введя новый пароль дважды (в полях Password и Confirm password), затем кликните по Next.



Шаг 7: Установите соответствующий часовой пояс, затем кликните по Next. 



Шаг 8: Выберите WAN1 в выпадающем меню, затем кликните по Next.



Шаг 9: Выберите опцию Static-manual configuration, затем кликните по Next. 



Шаг 10: Настройте WAN1 для статического публичного IP-адреса следующим образом:

- IP address: введите публичный IP-адрес, выданный Вашим провайдером

- NetMask: введите соответствующую маску подсети, выданную Вашим провайдером

- Gateway: введите IP-адрес шлюза, выданный Вашим провайдером

- Primary DNS: введите IP-адрес DNS, выданный Вашим провайдером

- Secondary DNS: введите IP-адрес DNS, выданный Вашим провайдером

Кликните по Next. 



Шаг 11: Отметьте опцию enable DHCP Servers (по желанию).

- IP range: введите нужный диапазон IP-адресов для DHCP-клиентов

- Subnet Mask: введите соответствующую маску подсети

- Default gateway: введите IP-адрес LAN межсетевого экрана

- DNS Server: введите нужный IP-адрес DNS

Кликните по Next. 



Шаг 12: Настройте NTP-сервер (по желанию), затем кликните по Next. 



Шаг 13: Кликните по Activate для сохранения конфигурации. 



Шаг 14: Кликните по Close после завершения процесса сохранения конфигурации межсетевого экрана.