| 117607, Мичуринский проспект 49 | Tel: (095) 737-3389, 737-3390 |
| --- | --- |

# DMI-128E/ST, DMI-128E/U

Внешний ISDN адаптер

| Возможности Асинхронное-Синхронное PPP преобразование Поддерживается MLPPP для использования полной емкости ISDN 128k Поддерживается BACP/BOD для динамического выделения требуемой полосы пропускания Скорость до 230.4k DTE Выбор сопротивления терминатора (100 Ом) Два стандартных разъема RJ45 для интерфейса S/T Два аналоговых порта с разъемами RJ11 Один порт данных RS232 с разъемом DB9 Жидкокристаллический дисплей Световая индикация Возможность питания от батареек Программное обеспечение для Win 95/98/NT Внутренние соединения Идентификатор звонящего отображается на жидкокристаллическом дисплее Функции приоритета приема, быстрого набора, блокировки звонка Протоколы ITU-T V.110, V.120, X.75, X.25 on D Функция OCN (Open Computer Network) Функция объединения каналов Функция программного факса Выбор типа переключения Контроль потока: аппаратный CTS/RTS, программный XON/XOFF Дополнительные сетевые сервисы Внутренние дополнительные сервисы Простая настройка с помощью клавиатуры телефонного аппарата |  |
| --- | --- |

##### Технические параметры

| Каналы : | 2В + D стандартные каналы (BRI) |
| --- | --- |
| Порт данных: | 1 порт (соединитель DB-9) Автоопределение скорости Скорость соединения (Асинхронная: 1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2/230.4Kbps) Аппаратный контроль потока RTS/CTS Программный контроль потока XON/XOFF |
| Аналоговый порт: | 2 аналоговых порта соединитель RJ11 протокол ITU-T G.711 a-law/u-law набор DTMF |
| Функции для сопровождения | - Самотестирование при запуске Flash EPROM для программного обновления Минимум операций Заводские установки Установки пользователей в энергонезависимой памяти Работа от батареек |
| S/T интерфейс (также доступен U интерфейс) | Стандарт ITU-T I.430 4-проводная медная линия AMI линейное кодирование 2 разъема RJ45 Переключение сопротивления терминатора (100 Ом или нет) |
| Соединение | Точка - к - точке Точка - к - множеству точек |
| Протоколы | V.110 V.120 PPP ML-PPP X.75 X.25 on D-channel RVSCOM программный факс 128K объединение каналов BACP/BOD |
| Коммутация | National ISDN (NI-1,NI-2) AT&T 5ESS CUSTOM Nortel DMS 100 CUSTOM Japan INS64 Euro ISDN (EDSS1) Germany 1TR6 France VN3 Australian TS-013 |
| Поддерживаемые сервисы | Внутренние коммуникации Дополнительные сетевые сервисы Ожидание звонка Передача звонка Конференция для троих участников Перенаправление звонков Дополнительные внутренние сервисы Ожидание звонка Переадресация звонка Конференция для троих участников |
| Индикаторы | PW: Индикатор питания ER: Готовность DTE DA: Передача/Прием данных |
| Индикационная панель | Индикационная панель 2х10 символов 5 значков |
| Питание | 230В, 50-60 Гц 6х А3 батареек |
| Габариты | 55мм x 170мм x 130мм |
| Вес | 0,8кг. |
| Рабочая температура | 0 – 40 °C |
| Температура хранения | -10 – 50 °C |
| Влажность | 10% - 95% без образования конденсата |

###### Информация для заказа

| Модель | Описание |
| --- | --- |
| DMI-128E/ST | Внешний терминальный адаптер ISDN с интерфейсом S/T. Комплектуется встроенным блоком питания со шнуром под используемый в России тип силовых розеток |
| DMI-128E/U | Внешний терминальный адаптер ISDN с интерфейсом U. Комплектуется встроенным блоком питания со шнуром под используемый в России тип силовых розеток |

Для функционирования оборудования специальная измерительная аппаратура не требуется.

Оборудование соответствует требованиям ВСС России