| 117607, Мичуринский проспект 49 | Tel: (095) 737-3389, 737-3390 |
| --- | --- |

# DM-560E

PCMCIA аналоговый факс-модем

| Аналоговый модем PCMCIA предназначен для подключения к слоту PCMCIA ноутбука. Он подключает ноутбук к стандартным телефонным линиям для передачи данных, факсов и подключения к Интернет. Модем поддерживают стандартную скорость 56 Kбод для протокола V.90 K56flex. В нем реализован протокол сжатия и коррекции ошибок V.42bis и MNP2-5 для быстрой и надежной передачи данных. Полнодуплексный телефон и набор команд AT поддерживаются. Программное обеспечение для работы с факсами прилагается. |  |
| --- | --- |

###### Технические параметры

| Стандарты: | PCMCIA v2.x, PC Card 95 and JEIDA v4.x Type II & III |
| --- | --- |
| Коммуникационный интерфейс: | 16C550 UART |
| Поддерживаемые протоколы передачи данных: | V.90, K56Flex V.34bis V.34 V.32bis V.32 V.22bis V.23 V.22/Bell 212A V.21/Bell 103 V.42 and MNP Class 2 to 4 V.42bis and MNP Class 2 to 5 |
| Поддерживаемые протоколы передачи факсов: | V.17 (14400 bps FAX) V.29 (9600 bps FAX) V.27ter (4800 bps FAX) |
| Операционные системы | Windows 95, 95 OSR2, 98 Windows NT 3.x, 4.x Windows 3.x Novell NetWare Client Microsoft LAN Manager Artisoft LANtastic IBM LAN Support DOS |
| Энергопотребление | Факс-модем: 640 mВт Режим сна: 80 mВт |
| Габариты | 85.6 x 54 x 5 мм |
| Вес |  |
| Рабочая температура | 0 - 50 °C |
| Температура хранения | -20 – 60 °C |
| Влажность | 10% - 95% без образования конденсата |

###### Информация для заказа

| Модель | Описание |
| --- | --- |
| DM-560 | Аналоговый факс-модем для PCMCIA |