Интернет-камера для видеонаблюдения за безопасностью дома/малого офиса

Со встроенным Web-сервером и детектором движения

Интернет-камера DСS-900 разработана как экономически эффективная система обеспечения безопасности дома или малого офиса. Камера подключается к сети Ethernet в здании или широкополосному соединению Интернет. Оснащенная встроенным Web-сервером и программным обеспечением для просмотра изображений с нескольких камер одновременно, данная камера представляет собой завершенную систему для эффективного наблюдения с локального узла или из любой точки мира через Интернет.

Автономная система со встроенным Web-сервером

Интернет-камера имеет встроенный процессор и Web-сервер, обеспечивая недорогое решение проблемы наблюдения за безопасностью дома или офиса. Встроенный Web-сервер устраняет необходимость подключения к камере компьютера. После установки камеры, можно использовать встроенный IP-адрес для получения доступа к ней, изменения ее настроек и просмотра видео в режиме реального времени.

Удаленный доступ на основе Web

Для удаленного наблюдения за безопасностью можно установить камеру дома или в офисе, а просматривать изображение в любом месте через компьютер и браузер Internet Explorer или Netscape. Непосредственно подключаемая к Интернет без помощи компьютера, камера проста в установке и легко интегрируется в существующее сетевое окружение.

### Детектор движения

Вместо непрерывной записи 24 часа в день, 7 дней в неделю, изображение может быть записано только при обнаружении движения. Это сохраняет дисковое пространство и исключает  затраты времени на просмотр ненужного изображения. Изображение может быть записано в сжатом виде на жесткий диск компьютера или на сетевое устройство хранения данных.

Просмотр изображения одновременно с нескольких камер

Прилагаемая программа просмотра изображения “IPView Lite” позволяет просматривать изображение с 4 камер на одном экране компьютера. Получаемое изображение может быть записано на жесткий диск компьютера вручную или по заданному расписанию.

### Видеоизображение высокого качества

DCS-900 поддерживает разрешение видео до 640 x 480 точек на дюйм. Камера использует потоковое видео формата M-JPEG с частотой 20 кадров в секунду для передачи видео в режиме реального времени.

Основные характеристики

- Автономная Интернет-камера со встроенным процессором и оперативной памятью, не требует подключения к ПК

- Удобна для наблюдения в режиме реального времени

- Локальный доступ через сеть Ethernet

- Удаленный доступ через Web-браузер

- Поддерживает ОС  Windows и MAC

- ПО для управления 4 камерами

- Запись изображения по срабатыванию детектора движения или по расписанию

- Запись и сжатие данных в формате Motion JPEG

- Встроенный датчик движения с непрерывным захватом изображения (снимки) и система предупреждений по электронной почте

- Мощное ПО для захвата изображения и записи видео

- Запись изображения по расписанию для каждой камеры

Мастер установки для Win98, XP, 2000, ME

Характеристики камеры

- Разрешение 640 x 480,  цвет 24-бит RGB

- 1/3’’ цветной CMOS датчик,  покадровый режим захвата изображения

- Операционная система: RTOS (ОС реального времени)

- Автоматический контроль усиления (AGC)

- Автоматическая настройка экспозиции (AE)

- Автоматическая настройка баланса белого

- Отношение сигнал/шум: 56 дБ

- Объектив: несъемные линзы

Изображение (настройки видео)

- Формат сжатия Motion-JPEG

- Степень сжатия: 5 уровней

- Максимальная  кадровая частота изображения: 20 кадров/с

- Регулируемый размер изображения, качество и скорость передачи в битах

- Наложение временных отметок и текста

##### Подключение

- Порт RJ-45 с автоопределением режима работы для подключения к сети 10/100 Мбит/с Ethernet

- Поддерживаемые протоколы: HTTP, FTP, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS

##### Системные требования (для просмотра изображения)

- Internet Explorer 5.x или выше

- Netscape 6.x или выше

##### Безопасность

- Защита учетной записи администратора и группы пользователей

- Аутентификация по 8-значному паролю

Индикаторы

- Power

- Activity

Управление и обновление ПО

- Управление и доступ через Web-браузер

- Обновление firmware через TCP/IP

- Кнопка сброса к установкам по умолчанию

### Физические параметры

Адаптер питания от переменного тока

напряжением 100–240 В и частотой 50-60 Гц

Постоянный ток

5B / 2,5А

Через внешний адаптер питания

Размеры

66 мм (диаметр) x 73 мм (высота) (только камера)

66 мм (диаметр) x 135 мм (высота) (включая стойку камеры)

Вес

270 г (камера со стойкой)

Рабочая температура

От  5( до 50( C

##### Температура хранения

От -25( до 50( C

##### Влажность

От 5% до 95% без образования конденсата

Сертификаты EMI

- FCC Class B

- CE Class B

- LVD (En60950)

Информация для заказа

DCS-900 Интернет-камера

129626, Москва, Графский пер., 14, 6 этаж

Тел./Факс +7 (095) 744-0099,

E-mail:mail@dlink.ru,

Web: www.dlink.ru