Существующая сеть Ethernet 10/100 Mбит/с

•  Web –браузер с поддержкой Java

•  Процессор: Pentium III, 450 MHz или выше

•  Размер памяти: 64 MB

•  Видеокарта VGA с разрешением: 800x600 или выше

•  Существующая сеть Ethernet 10/100 Mбит/с

Монтаж подставки для камеры

Найдите вертикальный разъем на нижней панели DCS-900 и присоедините штатив к основанию DCS-900.

# Подключение внешнего источника питания

Подключите внешний источник питания к разъему DC на задней панели камеры и включите его в электрическую розетку. Примечание: Наличие питания подтверждается индикатором питания (Power) камеры, расположенным справа от линз DCS-900, который должен загореться зеленым светом.

Подключение кабеля Ethernet

Подсоедините кабель Ethernet к соответствующему разъему, расположенному на задней панели DCS-900 и подключите его к вашей сети. Установление соединения подтвердит индикатор, расположенный под индикатором Power, который должен загореться оранжевым светом.

Вы должны изменить Admin ID и Password при первой настройке для обеспечения защиты камеры от неавторизованного доступа.  По умолчанию, поля Admin ID и Password пустые.  Чтобы изменить Admin ID и Password, выберите поле Change и введите новые значения ID и Password.

Для доступа к камере через сеть, IP -адрес, маска подсети и шлюз по умолчанию камеры должны соответствовать настройкам сети.  Если Вы не уверены, какими должны быть эти настройки, обратитесь к администратору сети.

Установка завершена! Нажмите Link для загрузки web-браузера и просмотра ваших изображений.

Воспользуйтесь любимым Web –браузером и наберите “http://address” в адресной строке IP –адрес, который Вы назначили камере в предыдущем разделе. Нажмите Enter. Примечание: Данный экран также доступен при настройке при помощи мастера установки при использовании кнопки Link.

Нажмите Active X или Java для просмотра видеоизображения.

•	Если Вы устанавливаете несколько камер, рекомендуется использовать

один компьютер для настройки каждой из них перед размещением их на

планируемые места. Чтобы избежать конфликта IP -адресов, используйте 		192.168.0.20 для последней камеры, которую Вы планируете настраивать.

•	Убедитесь, что Вы имеете последнюю версию Java, установленную на

компьютере для того, чтобы гарантировать правильность работы при

просмотре видео в режиме Java. Java можно бесплатно загрузить с

web-сайта Sun. (http://www.sun.com.download/)

•	Xplug Control включен в поставку DCS-900 и должен быть установлен на

компьютер, если Вы хотите использовать Active X для просмотра видео

изображения вместо Java. Xplug Control должен быть установлен на

компьютер, если Вы используете ПО для удаленного мониторинга.

Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя на CD за более

подробной информацией по установке Xplug Control на Ваш компьютер .

•	Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя находящемуся на

CD-ROM за дополнительной информацией обо всех характеристиках и

инструкциях относящихся к DCS-900.