| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| DI-514 –Беспроводной маршрутизатор 802.11b со встроенным 4-х портовым коммутатором |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Описание D-Link Air DI-514 – это идеальное сетевое решение для малого бизнеса, рабочих групп, домашнего офиса или школ. Этот беспроводный маршрутизатор сочетает доказанную на опыте стабильность беспроводной технологии 802.11b и надежные функции обеспечения безопасности межсетевых экранов D-Link. Это устройство идеально подходит как для тех, кто впервые создает беспроводные сети, так и для опытных пользователей, которым нужны дополнительные функции управления и фильтрации содержимого пакетов на основе заданных правил. Простота настройки Простой и достаточно интеллектуальный Мастер установки на основе Web позволяет пользователям легко и безопасно подключать компьютеры к DI-514 для совместного использования канала доступа в Интернет, файлов, ресурсов, игр и просто для общения. Встроенный коммутатор Fast Ethernet и поддержка беспроводных сетей Встроенный 4-х портовый коммутатор позволяет подключать до 4 компьютеров. Множество беспроводных клиентов также может безопасно подключиться к сети, используя шифрование 64-бит или 128-бит WEP. Встроенный межсетевой экран На маршрутизаторе могут быть настроены фильтры, ограничивающие доступ пользователей на основе MAC-адресов, IP-адресов, URL и/или доменного имени. Дополнительные расширенные функции включают в себя поддержку множества параллельных IPSec и PPTP VPN сессий для удаленных пользователей или для всех, кто желает передавать важную информацию более безопасно. |  | Характеристики Интерфейсы WAN и LAN Интерфейс WAN - Порт 10/100BASE-TX Ethernet - Допускает подключение DSL модема - Поддерживает режимы “Always-on” (bridged) и PPPoE для PPP соединения по требованию Интерфейс LAN - 4 порта 10/100BASE-TX Ethernet с поддержкой Auto MDI/MDIX - Беспроводные сети 802.11b Индикаторы диагностики - Power - Status - Link/Activity для порта WAN - Link/Activity для WLAN - Link/Activity для 4 портов LAN Маршрутизатор и межсетевой экран Маршрутизация IP-пакетов Протоколы маршрутизации - RIP-1, RIP-2 - Статическая маршрутизация Поддержка VPN L2TP, PPTP, IPSec pass through Функции Интернет-шлюза - Network Address Translation (NAT) - DHCP-сервер (для автоматического назначение параметров IP) Количество портов DMZ 1 порт (выбираемый пользователем один из портов LAN) Количество записей Virtual Server 13 записей Межсетевой экран и безопасность - Stateful Packet Inspection - Защита от атаки Ping of Death - Система обнаружения вторжений (Intrusion Detection) - Протоколирование событий системы безопасности Управление доступом на маршрутизаторе - Списки управления доступом (ACL) - Планирование применения правил безопасности - Поддержка протоколов PAP, CHAP Управление доступом в Интернет - Фильтрация по имени домена - Фильтрация по URL Настройка и управление - Web-утилита настройки - Утилита установки для Windows 98SE, ME, 2000, XP - Поддержка протокола Network Timing Protocol (NTP) - Поддержка UPnP - Протоколирование состояния системы Обновление ПО TFTP Встроенный интерфейс беспроводной LAN Технология передачи DSSS Техника модуляции BPSK, QPSK, CCK Cкорость передачи данных - 11 Мбит/с - 5.5 Мбит/с - 2 Мбит/с - 1 Мбит/с - Автоматическое восстановление после сбоя Скорость передачи и схема модуляции - 11 Мбит/с: CCK - 5.5 Мбит/с: CCK - 2 Мбит/с: DQPSK - 1 Мбит/с: DBPSK Рабочие каналы - Северная Америка (FCC): 11 - Канада (DOC): 11 - Европа (ETSI): 13 - Япония (MKK): 14 Диапазон частот от 2.4 до 2.4835 ГГц Частотная стабильность +/- 125 ppm Антенны - 1 внешняя съемная дипольная антенна (реверсный SMA разъем) - 1 внутренняя антенна Чувствительность приемника (типичный PER (процент пакетов с ошибками) < 8% для пакетов размером 1024 байт при 25○ C +/- 5○ C) - 11 Мбит/с < - 82 dBm (CCK) - 5.5 Мбит/с < - 84 dBm (CCK) - 2 Мбит/с < - 87 dBm (DQPSK) - 1 Мбит/с < - 90 dBm (DBPSK) Мощность передатчика от 15 dBm до 17 dBm (типичная) Радиус действия (открытое пространство) - В помещении: до100 м * - Вне помещения: до 300 м * * На радиус действия могут влиять факторы окружающей среды Шифрование данных - 64, 128-бит WEP (Wired Equivalent Privacy) шифрование Физические параметры Питание Постоянный ток 5В/ 2.5A через внешний адаптер питания 100В - 240В Размеры 142 x 109 x 31 мм (только устройство) Вес 200 г (только устройство) Рабочая температура От 0( до 55( C Температура хранения От -20( до 70( C Влажность 5% - 95% без образования конденсата Сертификаты EMI - FCC Part 15 Class B, Sec. 15.247, 15.109 - ETS 300 328, ETS 301 489-1&17, CE mark - EN 60950, EN 55022 Class B, EN 50082-1 1998 Комплект поставки - Маршрутизатор DI-514 - Внешний адаптер питания - Кабель Ethernet - Руководство по быстрой установке - Руководство пользователя на CD |  |
|  |  | Информация для заказа Беспроводной маршрутизатор 2.4 ГГц DI-514 1 порт 10/100BASE-TX WAN беспроводный интерфейс 802.11b 4 коммутируемых порта 10/100BASE-TX |  |