| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| DI-704P Многофункциональный маршрутизатор для малого офиса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Описание DI-704P специально предназначен для использования в малом или домашнем офисе. Он обеспечивает полное решение по навигации в Интернет и совместного использования ресурсов офиса. Прост в конфигурировании и сопровождении, он ориентирован на неквалифицированных пользователей. Функциональные возможности Широкополосный модем и разделение IP Подключение множества компьютеров к широкополосному (кабельному или DSL) модему для навигации по Интернет. Коммутатор Fast Ethernet с автоопеределнием Оборудован 4-портовым коммутатором Fast Ethernet, каждый порт поддерживает режим автоопределения максимально возможной скорости передачи. Поддержка VPN Поддерживает множество сессий PPTP и позволяет задавать VPN –сервер и VPN -клиентов. Разделение принтера (опционально) Встроенный принт-сервер для совместного использования принтера множеством компьютеров в локальной сети. Межсетевой экран Нежелательные пакеты, поступающие из глобальной сети, могут блокироваться для защиты локальной сети Поддержка DHCP -сервера Все компьютеры в локальной сети могут получать установки TCP/IP автоматически от DI-704P. Конфигурирование посредством Web -интерфейса Допускает конфигурирование с любого компьютера в сети средствами web –браузера, например Netscape или Internet Explorer. Поддержка контроля доступом Позволяет задавать различные права доступа для различных пользователей. Поддержка виртуального сервера Позволяет открывать WWW, FTP и другие сервисы локальной сети для доступа пользователям из Интернет. Определяемые пользователем туннели для заданных приложений Пользователь может определять атрибуты для поддержки специальных приложений требующих множественных подключений, например Интернет -игры, виеоконференции, Интерент –телефония и т.д. Благодаря этому DI-704P может распознавать приложения и открывать многопортовые туннели для них. Поддержка DMZ -хоста Позволяет подключенным в локальную сеть компьютерам стать полностью доступными со стороны Интернет. Эта функция используется для специальных приложений требующих наличия туннелей и необходима для их правильного функционирования. |  | Характеристики Порты: Локальный сетевой 4 портов RJ-45, 10/100 Ethernet (MIX) Глобальный сетевой 1 порт RJ-45, 10Mбит/с Ethernet (MIX) Консольный 1 порт DB-9, RS-232 Принтерный 1 принтерный порт, DB-25 Стандарты: IEEE 802.3 10BASET-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet Управление потоком IEEE 802.3x Автосогласование NWay IEEE 802.3 Приоретизация очередей IEEE 802.1p Сетевые протоколы для локальных портов: ARP, IP, ICMP, TCP, UDP DHCP –сервер NAT –сервер DNS кэш и прокси-сервер PPPoE Сетевые протоколы для глобального порта: PPPoE DHCP –клиент PPTP –клиент ARP, IP, ICMP, TCP, UDP Управление средствами Web Telnet Функции доступа VPN PPTP L2TP IPSec Маршрутизация IP RIP II Межсетевой экран (firewall): Фильтрация пакетов IP IP Spoofing Светодиодные индикаторы WAN активность LAN активность соединения M1 – статус M2 – статус Блок питания Внешний, выход: постоянное 5В, 2A Габариты 300(длина) x 142(глубина) x 40(высота) мм Вес 1.74 кг |  |
|  |  | Информация для заказа DI-704P/E Интернет-шлюз для малого офиса с совмещенным 3-х портовым коммутатором 10/100 Ethernet и принт-сервером. Комплектуется внешним блоком питания под используемый в России тип силовых розеток |  |