| Основные характеристики продукта - Подключение до 1 м - Скорость передачи данных до 100 Гбит/с |  |
| --- | --- |

DEM-CB100Q28 Пассивный кабель 100G QSFP28 длиной 1 м с 2 разъемами QSFP28 для прямого подключения коммутаторов DXS-3610

Твинаксиальный пассивный 100G QSFP28 кабель предназначен для соединения1 между собой коммутаторов с 100G портами. Кабель DEM-CB100Q28 оснащен разъемами QSFP28 и используется для подключения на расстоянии до 1 м. Идеальное решение для высокопроизводительных систем Кабель DEM-CB100Q28 поддерживает скорость передачи данных до 100 Гбит/с, а также обеспечивает крайне низкий уровень перекрестных наводок и потребления электроэнергии по сравнению с другими типами кабелей. Таким образом, данный кабель является оптимальным решением, предоставляющим широкую полосу пропуcкания на коротких расстояниях, что идеально подходит для использования, например, в дата-центрах. Формат Quad Small Form-factor Pluggable 28 Кабель DEM-CB100Q28 использует формат Quad Small Form-factor Pluggable 28 (QSFP28), объединяющий четыре независимых канала передачи и приема. QSFP28 кабель может заменить десять стандартных кабелей SFP+, позволяя достичь более высокой плотности портов, экономичности и снижения потребления энергии в сравнении со стандартным SFP+ кабелем. Экономичность Кабель DEM-CB100Q28 оснащен разъемами QSFP28, устраняя, таким образом, необходимость использования дорогостоящих трансиверов QSFP28. В конечном счете, применение такого кабеля является более экономичным вариантом по сравнению с волоконно-оптическими кабелями, используемыми вместе с трансиверами QSFP28.

| Технические характеристики |
| --- |
| Общие |
| Скорость передачи данных | 100 Гбит/с |
| Тип разъема | QSFP28 |
| Калибр провода AWG | 30 AWG |
| Физические параметры и условия эксплуатации |
| Длина кабеля | 1 м |
| Минимальный радиус изгиба кабеля | 34,5 мм |
| Волновое сопротивление кабеля | 100 Ом |
| Макс. номинальное напряжение | 30 В переменного тока |
| Рабочее напряжение | 3,3 В постоянного тока |
| Ток | 0,5 А |
| Рабочая температура | От -40 до 75 °C |
| Комплект поставки |
| Кабель DEM-CB100Q28 |

|  | DEM-CB100Q28 Пассивный кабель 100G QSFP28 длиной 1 м с 2 разъемами QSFP28 для прямого подключения коммутаторов DXS-3610 |
| --- | --- |

| Прочее |
| --- |
| Сертификаты | SFF-8436 SFF-8636 SFF-8665 EIA-364 EIA-364-1000.01 UL 94 |
| Информация для заказа |
| Модель | Описание |
| DEM-CB100Q28 | Пассивный кабель 100G QSFP28 длиной 1 м с 2 разъемами QSFP28 для прямого подключения коммутаторов DXS-3610 |

1 Рекомендуется использовать пассивный кабель 100G QSFP28 для прямого подключения только с продуктами D-Link.

Обновлено 15/12/2021

Характеристики могут быть изменены без уведомления.

D-Link является зарегистрированной торговой маркой D-Link Corporation/D-Link System Inc.

Все другие торговые марки являются собственностью их владельцев.