DES-1218
Неуправляемый 10/100Мбит/с
коммутаторы

Коммутатор 10/100 Мбит/с с портами Gigabit Ethernet
Данный неуправляемый коммутатор предназначен для повышения производительности рабочей группы и имеет порты 10/100 Мбит/с для подключения рабочих станций и порты Gigabit Ethernet для доступа к серверам. Простой в использований и вместе с тем обладающий высокой производительностью, коммутатор DES-1218G является эффективным решением для быстрорастущих сетей с различными требованиями к пропускной способности.

16 портов 10/100 Мбит/с
Коммутатор имеет 16 портов 10/100 Мбит/с, обеспечивающих простоту подключения к ним и интеграцию Ethernet/Fast Ethernet. Эти интеллектуальные порты определяют сетевую скорость и автоматически настраиваются на поддержку100BASE-TX или 10BASE-T, а также на ражим передачи полу- или полнодуплексный. Порты 10/100 Мбит/с предназначен для сегментации сети на небольшие, соединяемые подсети, что обеспечивает повышенную пропускную способность. Коммутатор делает возможным использование сети для наиболее ресурсоемких мультимедийных и приложений для обработки изображений.

Дополнительные оптические порты Gigabit Ethernet
Эти порты поставляются как дополнительные модули, которые могут быть установлены в свободный слот на передней панели коммутатора. Имеются порты 1000BASE-SX и GBIC (для большей гибкости оптических подключений). Оптические порты Gigabit предназначены для обработки больших массивов данных, обеспечивая соединение с корпоративной магистралью или высокопроизводительными серверами.

Дополнительные медные порты 1000 Мбит/с
Эти порты также поставляются как дополнительный модуль, они поддерживают стандарты 1000BASE-T. Подключения осуществляются посредством медного кабеля витой пары используя разъемы RJ-45. Данные порты поддерживают полу/полнодупдексный режим и управление потоком. В режиме полного дуплекса 2000 Мбит/с эти порты предназначены для подключения к высокоскоростным серверам подразделений.

Высокопроизводительное аггрегатирование портов
Несколько портов может быть объединены в высокопроизводителый, полнодуплексный “транк” для соединения коммутатор-коммутатор или сервер-коммутатор. Аггрегатирование портов обеспечивает высокопроизводительное соединение с разделением нагрузки.

VLAN для обеспечения безопасности и повышения производительности
Коммутатор поддерживает множество основывающихся на портах VLAN’ов, что расширяет возможности широковещательного домена, обеспечивает сегментацию траффика и увеличивает производительность и управляемость сети. Данная возможность позволяет создавать, уничтожать и изменять рабочие групп. Виртуальные рабочие группы обеспечивают безопасность данных путем ограничения широковещательных доменов и траффика в различных сегментах и подсетях, путем чего обеспечивается максимальная пропускная способность и защита сети от несанкционированного доступа.

Простота установки и конфигурирования
Коммутатор обеспечивает “plug&play” подключение к рабочим группам с различной сетевой загрузкой, одновременно с этим позволяя администратору легко конфигурировать аггрегатирование портов и виртуальные рабочие группы посредством встроенного консольного порта.

| Характеристики 16 портов 10/100 Мбит/с Дополнительные оптические Gigabit порты 1000BASE-SX или GBIC Дополнителные медные порты 100/1000 Мбит/с Схема коммутации “store-and-forward” Поддержка полу- и полного дуплекса Аггрегатирование 10/100 Мбит/с и Gigabit портов Основанные на портах VLAN’ы Управление потоком IEEE 802.3x Приоритезация потока IEEE 802.1p для поддержки мультимедийных приложений Простота конфигурирования через консольный порт Технические характеристики Стандарты IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (для медной витой пары) IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (для медной витой пары) IEEE 802.3z 1000BASE-SX Gigabit Ethernet (оптика) IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (для медной витой пары) ANSI/IEEE 802.3 режим автоопределения NWay IEEE 802.3x управление потоком в режиме полного дуплекса IEEE 802.1p для приоритезации очередей Протокол CSMA/CD Скорость передачи данных Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс) 20 Мбит/с (полный дуплекс) Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс) 200 Мбит/с (полный дуплекс) Gigabit Ethernet: 2000 Мбит/с (полный дуплекс) Топология Звезда Сетевые кабели 10BASE-T: 2-парная неэкранированная витая пара UTP Категории 3, 4, 5 (100 метров) EIA/TIA-586 100-Ом экранированная витая пара STP (100 метров) 100BASE-TX: неэкранированная витая пара UTP Категории 5 (100 метров) EIA/TIA-568 100-Ом экранированная витая пара STP (100 метров) 1000BASE-T: неэкранированная витая пара UTP Категории 5 или 5e (100 метров) EIA/TIA-568 100-Ом экранированная витая пара STP (100 метров) 1000BASE-SX: 62.5/125 мкм многомодовый оптический кабель (275 метров) 50/125 мкм многомодовый оптический кабель (550 метров) 1000BASE-LX: 62.5/125 мкм многомодовый оптический кабель (550 метров) 50/125 мкм многомодовый оптический кабель (550 метров) 9 мкм одномодовый оптический кабель (5 км) Long Haul Одномодовый оптический кабель (70 км) Режим полного/полудуплекса Полный/полудуплекс для портов 10/100 Мбит/с Полный/полудуплекс для портов 1000 Мбит/с Полный дуплекс только для оптических портов 1000 Мбит/с Управление потоком Совместимое с IEEE 802.3x управление потоком для полного дуплекса полудуплекса Изменение интерфейса среды передачи Кнопка коммутатора MDI-X для 1-го порта 10/100 Мбит/с Изменение полярности Rx витой пары автоопределение | Индикаторы на порт 10/100 Мбит/с: скорость 100 Мбит/с Link/Act на порт Gigabit: Link Act на устройство: Power Характеристики производительности Метод передачи Store-and-forward Таблица фильтрации адресов 17k записей на устройство Обучение MAC-адресам автоматическое обновление максимальное время жизни таблицы адресов: около 600 секунд Фильтрация пакетов/Скорость передачи (полный дуплекс) Ethernet: 14,880 pps на порт Fast Ethernet: 148,810 pps на порт Gigabit Ethernet: 1,488,100 pps на порт Приоритезация очередей поддержка 802.1p 4 уровня приоретизации очередей Буфер ОЗУ 2Mb на 8 портов 10/100 Мбит/с 2Mb на порт Gigabit Количество портов в транке До 4 портов 10/100 Мбит/с (800 Мбит/с для полного дуплекса) До 2 портов Gigabit (4000 Мбит/с для полного дуплекса) Консольный порт RS-232 DB-9 Физические параметры Питание 100 - 240 Вольт, 50/60 Герц Внутренний универсальный блок питания Потребление энергии 21 Ватт (максимально) Вентиляция Два вентилятора постоянного тока 40 x 40 мм Рабочая температура 0° - 50° C Температура хранения -25° - 55° C Влажность 5% - 95% без конденсата Габариты 441 x 207 x 44 мм Ширина 19" шкафа, высота 1 U Вес 2.6 кг Электормагнитное излучение (EMI) FCC Class A CE Class A C-Tick VCCI Class A BSMI Class A Безопасность UL/CUL TUV/GS (EN60950) Информация для заказа: DES-1218: 16 10/100 Мбит/с портов Дополнительные модули: DES-122G: 2 1000BASE-SX оптических порта (SC соединитель) DES-122GM: 2 1000BASE-SX оптических порта (MT-RJ соединитель) DES-122T: 2 1000BASE-T порта на витую пару DES-122GB: 2 GBIC порта DGS-701: 1000BASE-SX GBIC FTR-8519-3A (Finisar), длина волны 850 нм, тип оптического волокна 50/125 мкм, 500 MHz-km многомодовое волокно, расстояние до 550 метров. DGS-702: 1000BASE-LX GBIC FTR-1319-3A (Finisar), длина волны 1310 нм,тип оптического волокна 9 мкм одномодовое волокно, расстояние до 5 километров. |
| --- | --- |