| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| DES-7000 модульный EoVDSL -коммутатор |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Описание DES-7000 – является устройством, предназначенным для работы в центре крупной сети. Он обеспечивает подключение по технологии Ethernet поверх VDSL (EoVDSL) удаленных клиентов (офисам) к центральному офису посредством EoVDSL – модемов. Далее этот коммутатор может подключаться к сети провайдера по оптическим каналам связи, используя оптические гигабитные интерфейсы. Таким образом, DES-7000 обеспечивая подключение на «последней миле», существенно увеличивает пропускную способность при обеспечении взаимодействия в кампусных сетях. Коммутатор имеет 14 слотов расширения, первые два из которых (CPU-A и CPU-B) используются для установки управляющих модулей. Имеется возможность сконфигурировать коммутатор с одним или с двумя модулями управления для обеспечения избыточности и отказоустойчивости. Оставшуюся часть свободных слотов можно использовать для установки интерфейсных EoVDSL- модулей и получить до 288 портов на одном коммутаторе в максимальной конфигурации. DES-7000 поддерживает одновременную установку модулей с портами EoVDSL и Fast Ethernet. В этом случае можно одновременно подключить клиентские устройства EoVDSL (модемы) и рабочие станции локальной сети. На модулях управления имеются встроенные гигабитные GBIC слоты для высокоскоростного подключения к сети провайдера или публичным оптическим сетям, а также серверов в локальной сети предприятия. Модули для установки в коммутатор: Модуль управления содержит ЦПУ, агент управления, память, консольный порт и один выделенный порт для управления устройством по протоколу SNMP. Также на нем расположены 6 GBIC слотов для высокоскоростных подключений. Модуль EoVDSL с 24 портами EoVDSL, подключаемыми посредством одного разъема RJ-21 (Telco-50). Этот модуль также содержит 24 встроенных сплиттера EoVDSL и телефонной сети (ТСОП). Подключение к публичной телефонной сети обеспечивается посредством другого разъема RJ-21 на этом же модуле. Модуль питания. Каждый модуль питания обеспечивает работу до 10 интерфейсных модулей EoVDSL. В случае, если вам необходимо установить 12 модулей EoVDSL, потребуется приобрести второй модуль питания. Для обеспечения избыточности также может быть использован третий дополнительный модуль питания. Внешние модули питания. Альтернативно установке внутренних модулей питания внутрь коммутатора, вы можете подключить до 3-х внешних модулей питания. Для смешанных конфигураций, в случае одновременного подключения к коммутатору клиентов EoVDSL и рабочих станций локальной сети Ethernet, можно использовать следующие модули: Модуль 10/100 Мбит/с с 24 портами 10/100 Мбит/с (24 RJ-45). Модуль 100BASE-FX, с 24 оптическими портами Fast Ethernet (SFF-коннекторы). |  | Основные характеристики Скорость передачи данных – до 15 Мбит/с (согласно EoVDSL) Расстояние – до 1.5 км (по линии EoVDSL) 14-слотовое шасси с высокой плотностью портов Производительность матрицы коммутации - 24 Гбит/с Максимальное количество портов EoVDSL – 288 Модуль управления имеет 6 встроенных GBIC слотов Возможна установка до 2-х модулей управления в избыточной конфигурации Допускается одновременная установка модулей с портами EoVDSL и Fast Ethernet Качество сервисов: поддержка очередей 802.1p и контроль пропускной способности на каждом порте Поддержка 802.1Q VLAN Поддержка IGMP snooping (мультикастинг) Power back-off algorithm support Встроенный EoVDSL/POTS сплиттер на каждом EoVDSL порте Безопасность: 802.1x Удаленное управление по протоколам SNMP и HTTP, а также RMON Горячая замена интерфейсных модулей, кнопка «Сброс» на каждом модуле Допускается конфигурация с избыточными источниками питания Техническая информация Модуль управления имеет один консольный порт с разъемом RJ-45 (подключение к консоли через переходник – RJ-45 <-> RS-232) и один порт с разъемом RJ-45 для in-band управления Светодиодные индикаторы: загрузка по трафику, готовность системы и состояние порта Поддержка протокола IEEE 802.1D Spanning Tree Метод коммутации: store-and-forward Размер таблицы MAC адресов: 32 000 записей на каждый модуль управления Размер ОЗУ: 2MБ на каждом модуле управления Группы RMON: 1, 2, 3, Отчет о событиях: ведение файла событий (log- file) Обновление ПО: по протоколу TFTP Внутренние и внешние универсальные блоки питания Стандартный размер для установки в 19-дюймовый шкаф ЭМС: FCC Class A, CE Class A, BSMI Class A, C-Tick Безопасность: CSA International |  |
|  |  | Информация для заказа VDSL модульный коммутатор DES-7000 Шасси, один модуль управления DES-7003 и один блок питания DES-7011 Дополнительные модули DES-7003 – модуль управления с 6-ю GBIC слотами DES-7005 – модуль с 24 портами RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX DES-7006 – модуль с 24 одномодовыми оптическими портами 100BASE-FX Fast Ethernet (до 15 км.) DES-7010 – модуль с 24 EoVDSL портами, 24 EoVDSL/POTS портами (2 Telco 50 разъема) DES-7011 – внутренний блок питания (модуль) DES-7012 – внешний блок питания Дополнительные GBIC DGS-703 – 1000BASE-LX, одномодовое волокно, до 10 км, питание 3.3В DGS-704 – 1000BASE-LHX, одномодовое волокно, до 30 км, питание 3.3В DGS-707 – 1000BASE-SX, многомодовое волокно, до 550 м., питание 3.3В DGS-708 – 1000BASE-LX, одномодовое волокно, до 70 км, питание 3.3/5В DGS-711 – 1000BASE-T, Витая пара 5 Категория, до 100 м. |  |