| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |
| DGS-1004T Неуправляемый коммутатор с 4 Гигабитными портами |  |  |  |
| Описание DGS-1004T – это 4-х портовый коммутатор с портами, обеспечивающими скорость 10/100/1000Mbps, спроектированный для легкой установки в сетях, где число пользователей и сетевой трафик неуклонно растет. При небольших размерах коммутатор обладает высочайшей производительностью. DGS-1004T полностью соответствует стандартам IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX и IEEE 802.3ab 1000BASE-T. Дополнительно, DGS-1004T поддерживает режим полного дуплекса и управления потоком. DGS-1004T обеспечивает высокоскоростную коммутацию 10/100 Мбит/с Fast Ethernet и максимальную гибкость посредством возможности подключения с динамическим автоопределением к 10/100/1000 Мбит/с сегменту, серверу или рабочей станции. DGS-1004T использует метод коммутации «store and forward» для поддержки адаптации к скорости передачи и преобразования протоколов. Коммутатор оборудован встроенными портами с автоопределением NWay, которые автоматически опознают правильную скорость передачи и режим полного -/полудуплекса в зависимости от работы подключенного устройства, а также авмоматически выбирают тип подключения MDI/MDI-X. Размер таблицы MAC-адресов с возможностью автообучения. DGS-1004T – 8К MAC-адресов. Встроенный механизм автообучения. |  | Характеристики 4 порта 10/100/1000Mbps с автоопределением скорости Автоматическая коррекция MDI/MDI-X для каждого порта Поддержка режимов Полу- /полного дуплекса для всех портов на скорости 10/100Mbps Поддержка режима полного дуплекса для всех портов при скорости 1000Mbps Метод коммутации Store-and-Forward Встроенный механизм поиска MAC адресов для составления таблицы. Размер таблицы 8K записей. Буфер данных 2.5Mbits RAM Светодиоды диагностики на передней панели Контроль потока для полнодуплексного режима - IEEE 802.3x Контроль потока для полудуплексного режима – метод обратного давления Возможность установки в стойку 19” с помощью набора Rackmount Kit Стандарты: IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX FAST Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet Автосоглосования NWay ANSI/IEEE 802.3 Управление потоком IEEE 802.3x Скорость передачи данных Ethernet: 10 МБит/с (полудуплекс); 20 МБит/с (полный дуплекс) Fast Ethernet: 100 МБит/с (полудуплекс); 200 МБит/с (полный дуплекс) Gigabit: 1000 МБит/с (полудуплекс); 2000 МБит/с (полный дуплекс) Питание 100-240 В, 50/60 Гц Потребляемая мощность – 8Ватт Габаритные размеры 280(W) x 180(D) x 44(H) мм (11” x 7” x 1.7”) |  |
|  |  | Информация для заказа DGS-1004T/E - коммутатор с 4-мя портами 10/100/1000Mbps. Поставляется со шнуром питания под установленный в России силовых розеток. . |  |