| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| DGS-1016TL Неуправляемый коммутатор с 16 медными портами Gigabit Ethernet |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Описание Монтируемый в стойку коммутатор D-Link DGS-1016TL предлагает экономичный способ для малого и среднего бизнеса (SMB) воспользоваться преимуществами от увеличения полосы пропускания до Gigabit Ethernet. Он обеспечивает 16 портов Gigabit Ethernet для высокоскоростного подключения к серверам или магистрали сети. Поддерживая установку plug-and-play и медные порты Gigabit Ethernet, позволяющие подключать кабель на основе витой пары категории 5, коммутатор значительно увеличивает производительность рабочей группы, не требуя прокладки дорогого оптического кабеля или сложной переконфигурации сети. 16 портов Gigabit Ethernet на витой паре 16 гигабитных портов обеспечивают недорогую альтернативу решению на оптике. Использование существующей витой пары категории 5 в качестве среды передачи позволяет сразу же подключить серверы к портам Gigabit Ethernet без необходимости прокладки нового оптического кабеля. Все порты поддерживают автоопределение скорости 10/100/1000Mбит/с и автосогласование полуду/ полнодуплексного режима работы. Для расширения сети, так же можно подключить эти гигабитные порты к портам 10/100Mбит/с других коммутаторов, которые обеспечивают рабочим станциям доступ к сети. Полнодуплексный Gigabit Ethernet для подключения серверов Порты Gigabit Ethernet предоставляют выделенную полосу пропускания в 2000 Мбит/с в режиме полного дуплекса для подключения серверов. Это позволяет устранить узкие места в сети и повысить ее производительность. Управление потоком IEEE 802.3x Эта функция позволяет подключать серверы напрямую к коммутатору с целью получения высокоскоростного и сверхнадежного канала связи. Работая на скорости 2000Мбит/с в режиме полного дуплекса, коммутатор предоставляет высокоскоростной канал для передачи данных серверам с минимальной потерей данных. Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах Все порты поддерживают автоматическое определение полярности MDI/MDIX. Это исключает необходимость в использовании кроссированных кабелей или портов uplink. Любой порт можно подключить к серверу, маршрутизатору или коммутатору, используя прямой кабель на основе витой пары. Простота интеграции Коммутатор без проблем работает с любым существующим сетевым оборудованием, будь то Ethernet, Fast Ethernet или Gigabit Ethernet. Заменять оборудование или программное обеспечение при его установке не потребуется. Установка Plug-and-Play Автоопределение скоростей 10/100/1000 Мбит/с, автосогласование режима полный/полу дуплекс, плюс возможность подключить ранее проложенный кабель 5-й категории - все эти факторы делают установку устройства простой. Все что требуется - подключить кабели сетевого оборудования к устройству, и в считанные минуты сеть начнет свою работу. |  | Характеристики Стандарты - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (медная витая пара) - IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медная витая пара) - IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (медная витая пара) - ANSI/IEEE 802.3 NWay определение скорости и режима работы - IEEE 802.3x управление потоком Количество портов 16 портов 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Протокол CSMA/CD Скорости передачи данных - Ethernet: 10Мбит/с (полудуплекс) 20Мбит/с (полный дуплекс) - Fast Ethernet: 100Мбит/с (полудуплекс) 200Мбит/с (полный дуплекс) - Gigabit Ethernet: 2000Мбит/с (полный дуплекс) Топология Звезда Сетевые кабели - 10BASE-T: UTP категорий 3, 4, 5 (100 м макс.) EIA/TIA-586 100 Ом STP (100 м макс.) - 100BASE-TX, 1000BASE-T: UTP категорий. 5, 5e (100 м макс.) EIA/TIA-568 100 Ом STP (100 м макс.) Полный/полудуплекс - Полный/полудуплекс для скоростей 10/100Мбит/с - Полный дуплекс для скорости Gigabit Ethernet Расширенные возможности интерфейса Автоопределение полярности MDI/MDI-X для каждого порта Индикаторы - На порт: скорость 10Мбит/с, 100Мбит/с, скорость 1000Мбит/с, Full/half Duplex, Link/Act - На устройство: Power Производительность Метод коммутации Store-and-forward Размер таблицы MAC-адресов 4K записей на устройство Изучение MAC -адресов Автоматическое обновление Скорость фильтрации/передачи пакетов (полудуплекс) - Ethernet: 14,880 пакетов в сек. на порт - Fast Ethernet: 148,810 пакетов в сек. на порт - Gigabit Ethernet: 1,488,100 пакетов в сек. на порт (макс.) Буфер RAM 272Кб на устройство Физические параметры Питание 100 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц Внутренний универсальный источник питания Потребляемая мощность 37,5 Ватт (макс.) Рабочая температура 0( до 40( C Температура хранения -10( до 70( C Влажность От 5% до 90% без образования конденсата Размеры 440 x 210 x 44 мм Высота 1U для монтажа в стандартную 19 ( стойку Вес 3,3 кг Электромагнитное излучение - FCC Class A - CE Class A - C-Tick Class A - BSMI Class A - VCCI Class A Безопасность - CUL(1950) - CB (IEC 60950) |  |
|  |  | Информация для заказа Неуправляемый коммутатор с медными портами Gigabit Ethernet DGS-1016TL 16 портов 10/100/1000Мбит/с |  |