| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| DEM-340MG – 4-х портовый Mini GBIC (SFP) модуль расширения для DGS-3312SR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Описание DEM-340MG – это 4-х портовый Mini GBIC (SFP) модуль, разработанный для управляемого коммутатора 3-го уровня D-Link DGS-3312SR. Он имеет 4 порта SFP для подключения к серверам или корневым коммутаторам корпоративной сети. Характеристики Совместимость с IEEE 802.3z Поддержка полнодуплеского режима работы |  | Характеристики Спецификация портов SFP - 4 порта SFP - Совместимость с IEEE 802.3z - Поддержка режима полного дуплекса - Поддержка управления потоком IEEE 802.3x для полнодуплексного режима работы Индикаторы - Link/Act : не горит – нет связи горит зеленым светом – порт подключен к сети мигает зеленым – во время активности Рабочая температура От 0( до 40( C Температура хранения От -25( до 55( C Влажность От 5% до 95% без образования конденсата |  |
|  |  | Информация для заказа DEM-340MG – Модуль расширения для DGS-3312SR, 4 порта Mini GBIC (SFP). |  |