| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| DHS-3224V - масштабируемый Ethernet-over-VDSL коммутатор |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Описание Коммутатор ориентирован на корпоративный рынок и провайдеров Интернет, и его появление означает продолжение курса D-Link на активную работу в сфере телекоммуникаций и, прежде всего, доступа по «последней миле». DHS-3224V воплощает в себе все последние достижения в этой области. Он имеет 24 VDSL-порта (разъем RJ-21), слот для 1-портового Uplink-модуля и консольный порт RS232. Коммутатор снабжен развитой системой индикации состояния портов, имеет компактные размеры (высота 1,5U - 66 миллиметров) и монтируется в стандартную 19-дюймовую стойку. До 6 коммутаторов могут быть объединены в стек, имеющий средства обеспечения отказоустойчивости. Размер динамически распределяемого буфера пакетов составляет 8 мегабайт, таблица MAC-адресов - 8К. Коммутатор способен обрабатывать 4 очереди приоритетов (по стандарту 802.1p), поддерживает до 64 виртуальных локальных сети (IEEE 802.1Q), а также стандартные для такого класса коммутаторов, алгоритм покрывающего дерева (Spanning Tree), протокол управления группой Internet Group Management Protocol (IGMP), «зеркалирование» портов, автоопределение скорости работы и защиту от "штормов широковещательных пакетов". Мощная система управления и обеспечения отказоустойчивости позволяют без сложностей создавать на его основе мощные провайдерские сети или включать его в существующие. Это достигнуто благодаря: Простой, наглядной и интуитивно понятной системе конфигурирования, которое может быть произведено через систему меню на основе web и telnet; SNMP-управление (поддерживаются D-Link MIB, SNMP v1 MIB RFC1157, MIB-II RFC 1213, Bridge MIB RFC 1493, RMON MIB RFC 1757, RFC1643 Ethernet like MIB, RFC 1155 SMI) и RMON групп 1, 2, 3, 4 и 9; контроль состояния стека; управление выделяемой пользователям полосой пропускания на каждом порту, гарантированный класс обслуживания и управление широковещательной и многоадресной рассылкой. Коммутаторы обеспечивают высокую отказоустойчивость и поставляются полностью готовыми к подключению, с комплектом для монтажа в стойку. Обновление их программного обеспечения коммутаторов возможно по TFTP, конфигурационный файл с действующими установками может быть сохранен в сети. |  | Характеристики Основные характеристики 1.1 Аппаратная часть Описание DHS-3224V Rev.A1 Число портов VDSL 24 Число портов в модуле расширения 1 Консольный порт RS-232 Индикаторы состояния коммутатора Power, Console Индикаторы состояния VDSL-портов Link Индикаторы Uplink-порта Link, Act Размеры 441 x 388 x 66(ширина х глубина х высота), монтируется в стойку 19-дюймов , 1.5U высота Динамический буфер 8 Мб 1.2 Описание функций коммутатора Описание DHS-3224V Rev.A1 Число MAC-адресов 8K Приоритезация 802.1p 4 очереди Протокол IEEE802.1D Spanning Tree Да VLAN 802.1Q VLAN, 255 статических VLAN и поддержка протокола GVRP Управление полосой пропускания Для каждого порта поддерживаются режимы 5, 10 или 15 мегабит в секунду на прием и передачу Контроль состояния стека Есть, до 6 коммутаторов в стеке Автоопределение скорости Да IGMP Snooping Да Метод коммутации Store and forward Управление «штормами» широковещательных пакетов Да Поддержка протокола GVRP Да Поддержка обеспечения качества обслуживания Да, CoS Зеркалирование портов Да 1.3 Функции управления Описание DHS-3224V Rev.A1 Меню-управление через консольный порт Да Кофигурирование через встроенный web-сервер Да Управление по Telnet Да TFTP-клиент Да Bootp/DHCP-клиент Да Парольная защита управления + Множественные права доступа для различных пользователей Да SNMP v1 Да Возможность обновления программного обеспечения Да Сохранение и восстановление конфигурационного файла Да Поддержка MIB D-Link MIB, SNMPv1 MIB RFC1157, MIB-II RFC 1213, Bridge MIB RFC 1493, RMON MIB RFC 1757, RFC1643 Ethernet like MIB, RFC 1155 SMI RMON Группы 1,2,3,9 4 Остальные характеристики Питание 100-240 В, переменный ток 50/60 Гц Внутренний универсальный источник питания Поддержка внешнего отказоустойчивого источника питания 100-240 В, переменный ток 50/60 Гц Рабочие температуры 0 ~ 50 °C Температуры складирования -25 ~ 55 °C Влажность 5% ~ 95 % Корпус Металлический,1.5U высоты Физические размеры: 441 x 388 x 66 (ширина, глубина и высота) мм Электрическая совместимость FCC Class A BSMI Class A Электробезопасность UL/CUL |  |
|  |  | Информация для заказа DHS-3224V: масштабируемый Ethernet-over-VDSL коммутатор 24 порта Дополнительные модули DHS-321TX Модуль 1-порт 10/100Base-TX DHS-321FX Модуль 1-порт 100Base-FX (multi-mode, 2км) DHS-321FL Модуль 1-порт 100Base-FX (single-mode, 15км) DHS-321GL Модуль 1-порт 1000Base-LX (single-mode, 5км) |  |