В данном руководстве дается описание D-Link DPH-100 IP (Интернет протокол) телефона и  разъяснение по его установке и эксплуатации.

DPH-100 – это полностью оснащенный IP телефон, позволяющий извлекать выгоду из телефонной службы, как для бизнеса так и для домашнего пользования. Он позволяет снизить затраты, обеспечивая при этом доступ к локальным и междугородним голосовым и информационным службам через единую сеть.

Этот легкий в использовании IP телефон подсоединяется напрямую в локальную сеть через стандартный RJ-45 разъем. IP телефон  поддерживает все возможности телефонной сети. В дополнение к этому, он обеспечивает доступ к большому количеству функций для делового использования, включая hold, mute, и громкую связь. The DPH-100 оснащен 2x16 LCD панелями для более легкой установки и  использования.

Возможности

- Работает как Internet IP телефон

- Оснащен MGCP 1.0 и NCS 1.0

- Оснащен H.323v2

- Напрямую подсоединяется к 10/100-Mbps Ethernet

- DHCP клиентская или статичная IP адресация

- Большая LCD панель (2 линии x 16 символов)

- Реконфигурируемый через LCD-управляемое меню подсказок

- Функция громкой связи с автоматическим отключением при ответе

- Подавление тишины и удобный регулятор шума для  эффекта полностью натурального использования

- DTMF регулятор звука

- Поддержка дистанционная программной модернизации

- Индикаторы визуального статуса

- Интерфейс связи:

  - LAN разъем: RJ-45 для Ethernet (MDI-II)

  - PC разъем: RJ-45 для Ethernet (MDI-X)

- Протоколы связи: TCP/IP, UDP

- Голосовая компрессия: подчиняется G.711 (-law, G.711 A-law, G.723 and G.729

- Регулировка голоса

Распаковка

Open the shipping carton and carefully remove all items. In addition to this user's guide, make sure you have received all of the following items:

Откройте упаковочный картон и осторожно выньте содержимое. Помимо данной инструкции, убедитесь в наличии следующих предметов:

- IP телефон

- Телефонная трубка

- Шнур

- Адаптер (12V DC at 1A)

Если какой-либо предмет отсутствует или поврежден, пожалуйста, свяжитесь со своим поставщиком.

Эксплуатационные требования

- Связь через интернет (via ISP)

- Местный выход

Наружные части и их функции

Рис 1.  Детали телефона

|  | включатель | Рычаг вкл/выкл телефона |
| --- | --- | --- |
|  | LCD экран | Показывает принятые сообщение и установки |
|  | HOLD индикатор | ON когда работает функция HOLD. |
|  | Функции | Выбор установок меню. |
|  | Обзор вверх/вниз | Передвигается по меню, передвигает курсор вниз и вверх |
|  | Удаление | Удаляет символ слева от курсора |
|  | Повтор | Набирает последний набранный вами номер |
|  | Память | Изменяет имя и номер для Ускоренного Набора и в Адресной Книге, или хранит установки в постоянной памяти. |
|  | MUTE | Вкл/выкл звука |
|  | FLASH | Переправляет звонки или обрабатывает входящие звонки |
|  | HOLD | Вкл/выкл передачи и приема звука |
|  | DIAL PAD | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,*, #. |
|  | RING/ SPEAKER регулировка звука | Уменьшает или увеличивает громкость звонка или громкой связи во время звонка |
|  | Громкая связь | Вкл/выкл функции громкой связи |
|  | ENTER | Подтверждение ввода данных или вход в субменю |
|  | ESC | Отмена ввода данных или возврат к предыдущему меню |

Рис 2  Управление телефонной трубкой

|  | HANDSET VOLUME CONTROL | Регулировка уровня звука в трубке - низкий, средний, или высокий (начальная установка - средний уровень громкости) |
| --- | --- | --- |
|  | HANDSET CONNECTOR | Разъем для шнура |

Рис 3  Соединители

|  | Энергия | Разъем для адаптера |
| --- | --- | --- |
|  | LAN ETHERNET | 10/100BASE-TX LAN для ITSP Интернет соединения |
|  | PC ETHERNET | 10/100BASE-TX подключение с PC. |

Инсталляция телефона и функции индикатора

Процедура инсталляции

Для инсталляции и подключения DPH-100 IP телефона необходимо проделать следующее:

- Подключите RJ-45 Ethernet кабель в LAN разъем.

- Подключите адаптер в подходящую розетку

- Подключите адаптер в энергетический разъем (DC 12V/1A).

Рис 4  Соединители для инсталляции

LED индикаторы

|  | Состояние | Цвет | Мигает/постоянный |
| --- | --- | --- | --- |
| LAN Port LED | соединение OK | зеленый | постоянный |
|  | работа (соединение в действии) | зеленый | мигающий |
|  | скорость 10/100 Mbps | зеленый | вкл: 100 Mpbs откл: 10 Mbps |
| PC Port LED | соединение OK | зеленый | постоянный |
|  | работа (соединение в действии) | зеленый | мигающий |
|  | скорость 10/100 Mbps | зеленый | вкл: 100 Mpbs откл: 10 Mbps |