IP-телефон DPH-140S

Руководство пользователя

Версия 1.0

Содержание

1.0 	ВВЕДЕНИЕ	4

2.0 	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	4

3.0 	ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА	5

4.0	ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ	6

5.0 	ПОДКЛЮЧЕНИЕ IP-ТЕЛЕФОНА	7

6.0	НАСТРОЙКИ IP-ТНЛЕФОНА	8

6.1	Краткое меню	8

6.2 	Отображение имени	10

6.3	ADSL	10

6.4	DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)	11

6.5	IP-адрес DNS-сервера	13

6.6	IP-адрес SNTP-сервера	13

6.7	Не беспокоить	14

6.8 	Перенаправление звонков (CF)	14

6.9	Пользователь занят	14

6.10 	Нет ответа	15

6.11	Анонимный звонок	15

6.12	Отклонение анонимных звонков (Anonymous Call Rejection)	15

6.13	Тип звонка	15

6.14	MAC Address	16

6.15	Версия	16

6.16 	Выбор языка	16

6.17	Формат времени	17

6.18	Регулировка громкости	17

6.18.1	Громкость звонка	17

6.18.2	Громкость звука говорящего	17

6.18.3	Громкость звука в телефонной трубке	17

7.0	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ КОНФИГУРАЦИИ	18

7.1 	Доступ в Configuration Menu	18

7.2 	Web Login Setting	19

7.3 	Management Setting – Restore Factory Setting	20

7.4	Management Setting – Firmware update	20

7.5 	Network Setting – DHCP	21

7.6 	Network Setting – PPPoE	21

7.7 	Network Setting – Static IP	22

7.8 	SIP Setting – SIP Phone Setting, Registrar Server and Outbound Proxy Server	23

7.9	SIP Setting – Others	23

7.10	SIP Account Setting	25

7.11 	Stun Setting – Stun Server Setting, UPnP Setting	26

7.12 	Voice Setting and QoS	27

7.13 	Phone Settings – Phone Setting	28

7.14 	Phone Setting – Timer	29

7.15 	Call Tracing Log	30

7.16 	Phone Book	31

7.17 	Speed Dial	31

7.18	Line Key Settings	32

7.19 	Restart System	33

8.0	ОПЕРАЦИИ	34

8.1	Набор номера	34

8.1.1	IP-адрес	34

8.1.2	SIP-номер	34

8.2 	Скоростной набор	35

8.3 	Ответ на телефонный звонок	35

8.4 	Switching to Another Line	35

8.5 	Mute	35

8.6	Перенаправление звонка	36

8.7	Повторный набор	36

8.7.1	Последний набранный номер	36

8.7.2	Список набранных номеров	36

8.8	Режим ожидания	37

8.9	Call Forwarding	37

8.10	Call Waiting (Internal/External)	37

8.11	One Touch Dial	37

8.12	Трёхсторонняя конференция	38

9.0 	USING THE PHONEBOOK	39

9.1	Набор номера из телефонной книги	39

9.2	Сохранение номера	39

9.3	Редактирование номера	39

9.4	Удаление номера	40

10.0	Решение проблем	41

# 1.0 	ВВЕДЕНИЕ

VoIP-технология (также известная как Интернет-телефония) – технология, которая позволяет сделать телефонный звонок через Интернет. Это руководство пользователя по IP-телефону DPH-140S предназначено для того, чтобы помочь быстро сконфигурировать телефон и начать работать. Пожалуйста, аккуратно следуйте инструкция данного руководства, т.к. поиск неисправностей может быть очень сложным и трудоёмким.

# 2.0 	КОМПЛЕКТ	ПОСТАВКИ

В комплект поставки включены следующие составляющие. Пожалуйста, убедитесь в том, что все нижеприведённые компоненты присутствуют в комплекте. Если какой-либо компонент отсутствует немедленно свяжитесь с Вашим поставщиком.

# 3.0 	ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Схема IP-телефона (модель: DPH-140S)

# 4.0	ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ

| Keys | Functions |
| --- | --- |
| (1) LCD Display | Отображение меню, времени, имени, номера телефона, состояние |
| (2) Menu | Вызов меню телефона |
| (3) OK | Подтверждение изменений установок, выход из меню, набор, сохранение изменений |
| (4) Control Pad | Возврат на позицию, прокрутка вверх и вниз, выбор или отмена. |
| (5) 3-Way Conference | Выбор 3-сторонней конференции |
| (6) Local Multiline | Переключение на другие линии |
| (7) Numeric Keypad | Ввод IP/номера телефона/буквенных символов |
| (8) Speaker Phone | Выбор пользователя для использования телефона в режиме громкоговорящей связи |
| (9) Speaker Phone Indicator | Отображает, что в настоящий момент телефон находится в режиме громкоговорящей связи. |
| (10) Phonebook | Вызов адресной книги |
| (11) Speed Dial | Набор скоростного номера |
| (12) Cancel | Сброс изменений, звонков, вызовов |
| (13) Voice Message Indicator | Показывает, что есть голосовое сообщение |
| (14) Voice Message | Проверка голосового сообщения |
| (15) Mute/Func. | Отключение микрофона для того, чтобы человек на другом конце линии ничего не слышал. |
| (16) Transfer | Переключение звонка на другую линию с другим номером. |
| (17) Redial/Call History | Повторный набор номера, вызов списка для повторного вызова. |
| (18) Hold | Перевод звонка на другую линию в режим ожидания |
| (19) On Hold Indicator | Показывает, что человек на другом конце линии сейчас находится в режиме ожидания. |

# 5.0 	ПОДКЛЮЧЕНИЕ IP-ТЕЛЕФОНА

IP-телефон подключается по следующей схеме:

# 6.0	НАСТРОЙКИ IP-ТНЛЕФОНА

## Краткое меню

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Если у Вас другая модификация, Вы можете выйти из установок путём нажатия  +  сохранить и выйти или  +  для выхода без сохранения. Телефон автоматически выйдет из меню, если пользователь не осуществляет никаких манипуляций.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Используйте левую  и   правую стрелки для ВЫБОРА или ОТМЕНЫ.

ПРИМЕЧАНИЕ 3: Кнопка  может использоваться как клавиша возврата (Backspace).

## 6.2 	Отображение имени

## 6.3	ADSL

Некоторые провайдеры (особенно ADSL) используют PPPoE, который требует, чтобы пользователь для входа в Интернет ввёл ID и пароль. В этом случае выберите ADSL DIALUP и введите PPPoE ID и PPPoE-пароль.

ВЫБОР ADSL Dialup

1

2

3

ОТМЕНА ADSL Dialup

## 6.4	DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

DHCP позволяет системному администратору автоматически распределять IP-адреса, когда компьютер подключается в различные сети. Если ваш ISP предоставляет статические IP-адреса, Вы можете отменить DHCP и ввести IP-адрес.

ВЫБОР DHCP

1

2

3

4

ОТМЕНА DHCP

1

2

3

4

## 6.5	IP-адрес DNS-сервера

Domain Name System (DNS) - механизм, позволяющий транслировать имена доменов, в IP-адреса. Как правило, DNS сервер выдается Вашим провайдером или администратором сети.

## 6.6	IP-адрес SNTP-сервера

Simple Network Time Protocol (SNTP) – протокол, использующийся для синхронизации Вашего системного времени с точным источником.  Если Вам неизвестен Ваш SNTP-сервер, пожалуйста, пропустите этот пункт.

IP -адрес SNTP -сервера может быть задан как URL или IP.

## 6.7	Не беспокоить

Данный параметр позволяет пользователю игнорировать все вызовы.

## 6.8 	Перенаправление звонков (CF)

Выберите CF Unconditional для перенаправления всех вызовов на другой номер. В противном случае – отключите эту функцию. Чтобы задать номера телефонов, на которые будут перенаправляться вызовы, Вам понадобится WEB-браузер. Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу 7.0.

## 6.9	Пользователь занят

Перенаправление входящих вызовов на другой номер, если данный номер занят.

## 6.10 	Нет ответа

Перенаправление всех входящих вызовов на другой номер в случае, если абонент не отвечает.

## 6.11	Анонимный звонок

Даёт возможность скрыть имя и номер звонящего от получателя.

## 6.12	Отклонение анонимных звонков (Anonymous Call Rejection)

Отклонение любых анонимных звонков.

## 6.13	Тип звонка

Выберите тип звонка. Существует четыре варианта звонков.

ПРИМЕЧАНИЕ: В этом пункте можно сохранить установки и выйти. Следующие два пункта объясняют, как получить МАС-адрес и версию встроенного программного обеспечения (прошивки).

## 6.14	MAC Address

Данное меню отображает MAC-адрес. Пользователь не может изменить MAC-адрес.

## 6.15	Версия

Версия меню соответствует версии прошивки. Вы можете изменить номер версии прошивки, установленной в Вашем аппарате.

## 6.16 	Выбор языка

VoIP-телефон (DPH-140S) поддерживает два языка: японский и английский.

## 6.17	Формат времени

Вы можете установить 12-ти или 24-х часовой формат времени.

## 6.18	Регулировка громкости

### 6.18.1	Громкость звонка

Когда трубка телефона не снята

Нажмите    для увеличения звука       для уменьшения звука.

### 6.18.2	Громкость звука говорящего

Когда трубка телефона не снята,

- Нажмите

Нажмите    для увеличения звука говорящего и     для уменьшения звука.

### 6.18.3	Громкость звука в телефонной трубке

- поднимите трубку и нажмите    для увеличения звука или нажмите    для уменьшения звука

# 7.0	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ КОНФИГУРАЦИИ

Меню конфигурации доступно из WEB-браузера. Некоторые функции, такие как CF Unconditional, CF User Busy и CF No Answer должны устанавливаться через WEB-браузер.

## 7.1 	Доступ в Configuration Menu

| Откройте WEB-браузер (Internet Explorer, Netscape…) Введите IP Address телефона, номер порта : 9999 |  |
| --- | --- |

IP-адрес предоставляется провайдером (ISP). Если Ваш ISP поддерживает DHCP, Вы можете получить IP-адрес с Вашего телефона. Нажмите MENU и спуститесь до пункта IP- адрес.

| Введите User Name и Password (по умолчанию эти поля пустые) Кликните OK |  |
| --- | --- |

## 7.2 	Web Login Setting

| User Name | Имя пользователя для доступа к WEB-интерфейсу |
| --- | --- |
| Password | Пароль |
| NTP Server IP | Network Time Protocol (NTP) – протокол. использующийся для синхронизации системного времени с точным источником (эталонные часы, сервер). Применяется для синхронизации всех компьютеров сети с одним сервером. |
| Time Zone | Выберите ваш временной пояс. Если в Вашем поясе есть переход на летнее время, установите флажок. |
| TFTP Server | Выберите или отмените TFTP для возможности передачи файлов с компьютера на IP-телефон. |
| FTP Client | Выберите или отмените IP-телефон для загрузки файлов с FTP-сервера и обновления прошивки автоматически. |
| Remote Config Password | Возможность удаленной настройки устройства, через утилиту, поставляемую в комплекте. Удалённый пароль для доступа в конфигурационное меню через VoIP программное обеспечение. (Вы можете загрузить это программное обеспечение с сайта Вашего поставщика) Пароль по умолчанию 1234. |

## 7.3 	Management Setting – Restore Factory Setting

Кликните по Management. Выберите Restore Factory Setting после произойдёт сброс всех настроек телефона, к заводским установкам..

| Restore Factory Setting | Restores all the settings back to factory default settings. |
| --- | --- |

## 7.4	Management Setting – Firmware update

FTP-сервер, ID, пароль и имя файла прошивки задаются предварительно. когда Вы покупаете телефон. Это требуется для загрузки обновления версии программного обеспечения.

| FTP Server | Адрес FTP-сервера. |
| --- | --- |
| Login ID | ID, предоставленный Вашим поставщиком. |
| Login Password | Пароль, предоставленный Вашим поставщиком. |
| Firmware Filename | Имя файла для обновления прошивки. Не меняйте это имя, если только оно не задано Вашим поставщиком. |

## 7.5 	Network Setting – DHCP

Выберите DHCP если у Вас проводной Интернет для получения IP-адреса в автоматическом режиме.

| DHCP Server | Адрес DHCP-сервера. Этот адрес предоставляется Вашим провайдером автоматически. |
| --- | --- |
| DNS Server | DNS-адрес предоставляется Вашим провайдером. |

## 7.6 	Network Setting – PPPoE

Выберите PPPoE, если Ваш провайдер использует PPPoE. Большинство DSL-пользователей используют PPPoE.

| PPPoE ID | PPPoE ID/имя пользователя предоставляется Вашим провайдером. |
| --- | --- |
| PPPoE Password | PPPoE пароль. |
| DNS Server | DNS-адрес предоставляется Вашим провайдером. |

## 7.7 	Network Setting – Static IP

В установках сети выберите статический IP. если все Wide Area Network IP предоставляются Вашим провайдером.

| IP Address | IP-адрес предоставленный Вам Вашим провайдером. |
| --- | --- |
| Router IP | IP-адрес маршрутизатора |
| Subnet Mask | Маска подсети. |
| DNS Server | Адрес DNS-сервера, предоставленный Вашим провайдером. |

ПРИМЕЧАНИЕ: ПЕРЕГРУЗИТЕ систему для того, чтобы вступили в силу настройки после изменения IP-адреса.

## 7.8 	SIP Setting – SIP Phone Setting, Registrar Server and Outbound Proxy Server

| SIP Phone Port Number |  | Номер порта SIP телефона |
| --- | --- | --- |
| Registrar Server Domain Name/IP Address |  | Зарегистрированное имя сервера домена или IP-адрес или доменное имя сервера регистрации. |
| Registrar Server Port Number |  | Номер порта сервера регистрации. |
| Authentication Expire Time |  | Время ожидания при соединении с SIP-сервером после того, как пользователь набрал номер. Если в течение этого времени соединение не произошло. телефон разорвёт соединение и сделает новый вызов. |
| Outbound Proxy Domain Name/IP Address |  | IP-адрес или доменное имя сервера регистрации для исходящих звонков. |
| Outbound Proxy Port Number |  | Номер порта сервера исходящих звонков. |

## 7.9	SIP Setting – Others

Этот раздел предназначен для сетевого администратора.

| Session Timer |  | Временной интервал, в течение которого телефон периодически обновляет SIP-сессии путём посылки INVITE-запросов. Эти запросы позволяют пользователя или прокси определить статус SIP-сессии. |
| --- | --- | --- |
| Media Port |  | Номер порта для передачи голосового потока. |
| Prack |  | Позволяет проверить состояние сети перед установлением соединения. Выберите Enable для более надёжного подключения. |
| Session Refresher |  | Выберите None для отключения поддержки таймера SIP-сессии. Выберите UAC для инициации SIP-запроса клиентом Выберите UAS для получения SIP-запроса и возвращения ответа. |
| Session Timer Method |  | Выберите метод SIP-запроса: метод по умолчанию – Invite. |
| UDP/TCP |  | Выберите протокол для передачи SIP сообщений. Метод по умолчанию UDP. |

## 7.10	SIP Account Setting

Вы можете создать до 4-х учётных записей, т.е. IP-телефон может включать до четырёх различных номеров.

| Default Account | Когда Вы набираете номер, набор идёт с учётной записи по умолчанию. Имя пользователя учётной записи по умолчанию отображается на дисплее телефона. |
| --- | --- |
| Account Active | Выбор текущей учётной записи. |
| Display Name | Отображать имя на IP-телефоне. |
| SIP User Name | Имя пользователя. |
| Authentication User Name | Имя, использующееся для доступа к SIP-серверу. |
| Authentication Password | Пароль пользователя для доступа к SIP-серверу. |
| Register Status | Отображает, зарегистрирован ли данный телефон на SIP-сервере. |

## 7.11 	Stun Setting – Stun Server Setting, UPnP Setting

Установите STUN и UPnP, если VLAN (см. пп.7.12) установлен в ENABLE.

| STUN |  | Simple Traversal of User Datagram Protocol Through Network Address Translators – протокол, позволяющий приложениям определять тип NAT и межсетевых экранов. STUN также даёт возможность приложениям определять публичные IP-адреса назначенные через NAT. |
| --- | --- | --- |
| STUN Domain Name/IP Address |  | Введите имя домена или IP-адрес STUN сервера |
| UPnP |  | Выбор или отмена universal plug and play. некоторые NAT поддерживают UPnP, таким образом, STUN сервер не требуется и может быть отключен. |

## 7.12 	Voice Setting and QoS

| Codec | Выбор последовательности использования голосовых кодеков. |
| --- | --- |
| RTP Packet Length | Длина пакета RTP (Real-Time Transfer Protocol) |
| VAD | VAD определяет наличие звукового сигнала и корректирует его. Это гарантирует, снижение помех или эхо. |
| DTMF Method | Выберите метод передачи DTMF сигналов. |
| Voice TOS | Type of Servis – тип обслуживания. Служит для приоритезации голосового трафика. |
| VLAN VLAN Priority VLAN ID | Выбор или отмена виртуального LAN Установка приоритета виртуального LAN Виртуальный LAN ID |

ВНИМАНИЕ, включение данной функции может привести к потере доступа к телефону.

## 7.13 	Phone Settings – Phone Setting

Вы можете запретить или разрешить перенаправление повторного вызова. В WEB-браузере (в меню Phone Setting) можно задать номера телефонов, на которые будут перенаправляться вызовы.

| Tone Setting |  | Выберите тональность для конкретной страны. |
| --- | --- | --- |
| Ringer Type |  | Задайте тип гудка (от 1 до 4) |
| Hold Tone |  | Выберите мелодию или тон, когда нажата кнопка HOLD. |
| Do Not Disturb |  | Игнорирование всех входящих вызовов. |
| Call Waiting |  | Выбор или отмена ожидания вызова. |
| Anonymous Call |  | Если выбрано значение DISABLE, то при звонке пользователя полный URI и имя передаются на принимающий телефон. URI и имя звонящего отображаются на принимающем телефоне. Если выбрано значение Full URI, то при звонке на принимающем телефоне отображается только URI. Когда выбрано значение Display Name при звонке на принимающем телефоне отображается только имя звонящего. |
| Anonymous Call Reject |  | Выберите Enable для игнорирования анонимных звонков. |
| Call Forward |  | Кликните No Answer для перенаправления звонка на другой номер, в случае, когда данный номер не отвечает в течение 180 с. Таймер может принимать значения от 0 до 600с. Click No Answer to enable call forward to another number when no one answers the phone after 180s (default). The timer can be changed from 0-600s. Для получения подробной информации обратитесь к разделу 7.14. Кликните Busy для перенаправления вызова на другой номер в случае, когда текущий номер занят. Кликните Unconditional для перенаправления всех входящих вызовов на другой номер. В текстовом поле задайте номер телефона, на который будут перенаправляться вызовы. |

## 7.14 	Phone Setting – Timer

| NTP Recycle |  | Время, через которое будет производится синхронизация с сервером NTP. |
| --- | --- | --- |
| Inter Digit |  | Временной интервал, в течение которого IP-телефон ожидает обнаружения окончания набора номера. По истечению данного периода, если ни одна цифра не будет больше набрана, телефон перейдёт к набору номера. |
| Originating Not Accept |  | Временной интервал, в течение которого звонящий телефон ожидает установления соединения. Если принимающий телефон не отвечает в течение этого интервала, вызывающий телефон автоматически разрывает связь. |
| Incoming No Answer |  | Временной интервал, в течение которого принимающий телефон будет звонить. Если принимающий телефон не отвечает в течение этого интервала, вызывающий телефон автоматически разрывает связь. |
| Hold Recall |  | Временной интервал, в течение которого звонящий ожидает ответа, после чего телефон автоматически разрывает соединение. |
| Auto Speaker Off |  | Временной интервал, в течение которого динамик телефона остаётся включённым, перед автоматическим отключением (отключение, когда динамик не используется). |

## 7.15 	Call Tracing Log

Call Tracing Log хранит все записи о работе телефона. Этот журнал используется для того, чтобы Ваши инженеры могли обнаружить проблемы.

## 7.16 	Phone Book

Меню телефонной книги позволяет пользователю добавлять, изменять, и удалять телефонные номера. Для добавления введите имя и номер, затем кликните NEW. Для изменения/удаления  выберите имя из списка и кликните изменить/удалить.

| Name | Имя, которое надо добавить. |
| --- | --- |
| Number | Номер соответствующего телефона. |

## 7.17 	Speed Dial

С IP-телефона доступен номер скоростного набора. Для получения более детальной информации обратитесь к разделу 8.2 .

| Number 0x | Номер скоростного набора. 0x – формат номера скоростного набора. |
| --- | --- |

## 7.18	Line Key Settings

Позволяет запрограммировать клавишу на занятие линии Line или на быстрый набор заданного номера телефона one touch dial. Для получения более детальной информации обратитесь к разделу 8.11.

| Key Type | local multiline key (M2~M10) в качестве выбора линии. |
| --- | --- |
| Telephone Number | Задайте номер телефона, когда клавиша запрограммирована на набор номера. Enter the phone number when key type selects to one touch dial function. |

## 7.19 	Restart System

Кликните Restart для перезагрузки телефона.

# 8.0	ОПЕРАЦИИ

## 8.1	Набор номера

### 8.1.1	IP-адрес

1.	Поднимите трубку			или нажмите кнопку SPEAKER

- Наберите IP-адрес.

Например: набор 192.168.0.1

3.	Нажмите OK      или подождите до тех пор, пока не истечёт время по таймеру.

### 8.1.2	SIP-номер

Примечание: Для использования SIP-номера Вы должны быть зарегистрированы на SIP-сервере.

1.	Поднимите трубку			или нажмите кнопку SPEAKER

2.	Наберите SIP-номер.

Например: набор 1866

3.	Нажмите OK       или подождите до тех пор. пока истечёт время по таймеру.

## 8.2 	Скоростной набор

1.	Поднимите трубку			или нажмите кнопку SPEAKER

2.	Сделайте скоростной набор.

Например: скоростной номер 08

## 8.3 	Ответ на телефонный звонок

Примечание:  кнопка CANCEL может использоваться для сброса звонка.

Когда звонит телефон:

1.	Поднимите трубку			или нажмите кнопку SPEAKER

для разговора.

## 8.4 	Switching to Another Line

Во время беседы:

1.	Нажмите M1  - M10  для переключения на другую линию.

## 8.5 	Mute

Примечание: когда активизирована данная функция, Вы будете слышать звонящего, но звонящий не будет слышать Вас.

Во время беседы:

1.	Нажмите Mute    . Вы можете нажать Mute снова для продолжения беседы.

## 8.6	Перенаправление звонка

Во время беседы:

1.	Нажмите Transfer       для удержания звонящего в режиме ожидания.

- Набор в виде IP-адреса или добавочного номера, на который нужно перенаправлять вызов.

3.	Нажмите Transfer       для перенаправления звонка.

## 8.7	Повторный набор

Примечание: Для возврата в режим ожидания нажмите кнопку CANCEL

### 8.7.1	Последний набранный номер

1.	Поднимите трубку			или нажмите кнопку SPEAKER

2.	Нажмите Redial	    для набора последнего набранного номера.

### 8.7.2	Список набранных номеров

1.	Нажмите Redial	  . Не поднимайте трубку, когда нажата кнопка Redial.

2.	Нажмите Redial	   снова для просмотра набранных, пропущенных и принятых звонков.

3.	Нажмите DOWN     для прокрутки списка набранных, пропущенных и принятых звонков пока нужный номер не отобразится на экране.

4.Нажмите LEFT     или  RIGHT  для просмотра детальной информации по каждому звонку.

5.	Поднимите трубку                          или нажмите OK

## 8.8	Режим ожидания

Во время беседы:

1.	Нажмите HOLD      (Нажмите HOLD снова для продолжения беседы)

## 8.9	Call Forwarding

Пожалуйста, для настройки перенаправления звонка,  обратитесь к разделу IP Phone Setup и Web Browser Configuration.

## 8.10	Call Waiting (Internal/External)

Во время беседы:

- Нажмите local multiline key M1  - M10  для принятия других звонков. Первый звонящий автоматически становится в режим ожидания.

- Нажмите local multiline key M1  - M10  для перевода первого звонящего обратно в режим разговора.

## 8.11	One Touch Dial

Когда одна из кнопок local multiline key (M2~ M10) настроена на набор номера:

- Нажмите заранее запрограммированную кнопку local multiline key (M2~ M10) чтобы сделать звонок.

## 8.12	Трёхсторонняя конференция

1.	Поднимите трубку                          и позвоните Персоне A.

2.	После того, как  Персона A поднимет трубку, нажмите 3-way conference                  для перевода Персоны A в режим ожидания.

- Наберите дополнительный или полный номер Персоны B и подождите, пока  Персона B поднимет трубку.

- Нажмите 3-way conference              для начала 3-х сторонней конференции.

# 9.0 	USING THE PHONEBOOK

## 9.1	Набор номера из телефонной книги

1.	Нажмите PHONE BOOK кнопку      для доступа в телефонную книгу.

2.	Нажимайте      до тех пор пока на экране не отобразится нужное имя.

3.	Нажмите OK        для вызова.

## 9.2	Сохранение номера

1.	Нажмите и удерживайте PHONE BOOK кнопку      до тех пор, пока “Name:” не отобразится на экране.

- Введите имя и нажмите OK

- Enter the number that corresponds to the name and press OK

4.	Нажмите OK        снова для сохранения телефонной книги.

5.	Повторите  шаги с 1 по 4 для других телефонных номеров.

## 9.3	Редактирование номера

1.	Нажмите PHONE BOOK кнопку       для доступа в телефонную книгу.

2.	Нажимайте       до тех пор, пока на экране не высветится нужное имя.

- Нажмите PHONE BOOK кнопку       снова.

4.	Выберите “Edit” и нажмите OK          для редактирования.

5.	Введите новое имя и нажмите OK

6.	Введите новый номер телефона и нажмите OK

7.	Нажмите OK          для сохранения или отмены предыдущего имени и номера телефона.

## 9.4	Удаление номера

1.	Нажмите  PHONE BOOK кнопку         для доступа в адресную книгу.

2.	Нажимайте          до тех пор, пока не высветится имя, которое нужно удалить.

3.	Нажмите PHONE BOOK кнопку          снова.

4.	Выберите “Delete” и нажмите OK        для удаления.

5.	Нажмите OK        снова для сохранения нового списка телефонной книги.

# 10.0	Решение проблем

Данная информация может помочь при решении наиболее часто встречающихся проблем.

| ВОПРОС | РЕКОМЕНДАЦИИ |
| --- | --- |
| Не слышно тока в трубке | 1. Проверьте, нет ли потерянных соединений. |
| На LCD дисплее ничего не отображается | 1. Проверьте, хорошо ли подключен шнур питания. 2. Убедитесь, что питание 120V AC переменного тока. |
| Как обновить прошивку на телефоне? | 1. IP-телефон автоматически обновляет прошивку при включении (если он соединён с Интернетом). |
| Почему я не могу установить соединения с другим абонентом SIP сети? | 1. Проверьте Registrar Server Domain Name/IP-адрес и Outbound Proxy Domain Name/IP-адрес (в разделе SIP Settings в Configuration Menu). Убедитесь, что задано верное имя или IP-адрес. 2. Проверьте LCD-дисплей на вашем телефоне, убедитесь, что на нём отображаются ваши имя или номер. Если имя или номер не отображаются используйте WEB-браузер для доступа в меню конфигурации. убедитесь. что Registrar Server Domain Name/IP-адрес верные. 3. Проверьте статус регистрации в меню конфигурации, пункт SIP Account Settings (через WEB-браузер). Если Ваш статус unregistered, это означает, что у Вас нет SIP учётной записи. Свяжитесь с Вашим SIP провайдером для получения учётной записи. |
| Почему не происходит обновление прошивки? | 1. Ваш IP-телефон автоматически определяет наличие новой прошивки при включении питания. Если новая версия подходит, то телефон автоматически обновит прошивку. 2. Убедитесь, что FTP-адрес верный. 3. Уточните у Вашего поставщика имя файла прошивки. |
| Телефон не загружается после включения функции PPPoE | 1. Отключите шнур питания от IP-телефона. подождите 2 секунды и подключите шнур питания к телефону. Нажмите и удерживайте кнопку MENU. Вы должны попасть в меню установок. Измените установки телефона, прежде чем выйти, убедитесь, что изменения сохранены. |
| Почему появляется надпись «Невозможно сохранить настроки» после нажатия клавиши Submit в меню настроек? | 1. Убедитесь, что Вы вышли из режима установки (phonebook, menu, speed dial…) до того, как кликнули [Submit] в меню конфигурации. |

# Text boxes

IP Phone (Model: DPH-140S)

CD

Power Adaptor (5V DC)

Ethernet Cable (1.8 metre)

Subnet Mask:

255.255.254.000

SNTP Cycle:

01

Wall Mount

- Нажмите

- Введите ADSL-пароль

Cable/xDSL Modem

(19) Mute Indicator

(18) Hold

(17) Redial/Call History

(16) Transfer

(15) Mute/Func.

(14) Voice Message

(13) Voice Message Indicator

(12) Cancel

(11) Speed Dial

(10) Phone Book

(2) Menu

ADSL Password:

*******

- Нажмите

- Введите маску подсети

- Нажмите

- Нажмите  для выбора DISABLE

- Нажмите

- MAC -адрес отображается на экране

ADSL DIALUP:

DISABLE

IP Address:

061.063.083.019

- Нажмите

- Введите IP-адрес

MAC Address:

00D0E9017DB

(5) 3-Way Conference

(8) Speaker Phone

(1) 2 x 16 Characters LCD Display

(6) Local MultiLine

(9) Speaker Phone  Indicator

(7) Numeric Keypad

(3) OK

(4) Control Pad

Ethernet Cable

Router/HUB

Power Adapter

Wide Area Network / Internet

Нажмите кн. MENU

SNTP Server IP:

216.133.140.77

DNS Server IP:

061.063.082.001

Disable

Enable

Router IP:

061.063.083.254

Subnet Mask:

255.255.254.000

Router IP:

AUTO

Subnet Mask:

AUTO

IP Address:

061.063.083.079

IP Address:

AUTO

DHCP:

ENABLE/DISABLE

ADSL Password:

********

ADSL ID:

mike_2004

Disable

ADSL DIALUP:

DISABLE

ADSL DIALUP:

ENABLE

ADSL DIALUP:

ENABLE/DISABLE

Display Name:

kevin

Enable

ENABLE/DISABLE – выберите enable or disable

AUTO – IP-адрес, данный маршрутизатором или ISP

SNTP Server IP – IP или URL

Do Not Disturb:

ENABLE/DISABLE

CF Unconditional:

ENABLE/DISABLE

CF User Busy:

ENABLE/DISABLE

CF No Answer:

ENABLE/DISABLE

Anonymous Call:

ENABLE/DISABLE

Anony Call Rej:

ENABLE/DISABLE

Ring Tone:

Ringing1/2/3/4

MAC Address:

00D0E90137DB

Version:

V: 1.0

Нажмите MENU

UPDATE CHANGES?

<OK> OR <CANCEL>

Ringing1/2/3/4 – выберите 1, 2 , 3 или 4

- Нажмите

- Введите имя

Display Name:

kevin

DHCP:

DISABLE

ADSL ID:

My_ID

- Нажмите

- Введите ADSL ID

- Нажмите

- Используйте  или  для выбора ENABLE или DISABLE

ADSL DIALUP:

ENABLE

CF Unconditional:

DISABLE

- Нажмите

- Используйте   или  для установки DHCP в DISABLE

- Нажмите

- Используйте  для выбора ENABLE

- Нажмите

- Используйте  или  для выбора типа звонка

Router IP:

61. 63. 83.254

- Нажмите

- Router IP задастся автоматически

Language:

English

Subnet Mask:

255.255.254.  0

- Нажмите

- Маска подсети задастся автоматически

Version:

V: 02.08

DHCP:

ENABLE

- Нажмите

- Используйте  или  для выбора ENABLE или DISABLE

- Нажмите

- Версия прошивки отобразится на экране

CF User Busy:

DISABLE

CF No Answer:

ENABLE

- Нажмите

- Введите IP-адрес маршрутизатора

SNTP Server IP:

216.133.140.78

Router IP:

061.063.082.019

- Нажмите

- Используйтеили для установки DHCP в ENABLE

- Нажмите

- Используйте  или  для выбора ENABLE или DISABLE

- Нажмите

- Введите IP или URL SNTP-сервера

Ringing Type:

Ringing4

Do Not Disturb:

DISABLE

- Нажмите

- Используйте  или  для выбора ENABLE или DISABLE

Персона A

- Нажмите

- Исплльзуйте или  для выбора ENABLE или DISABLE

Anonymous Call:

ENABLE

- Нажмите     далее

- Используйте     или    для выбора формата времени

- Нажмите

- Нажмите

- Используйте или  для выбора ENABLE или DISABLE

- Нажмите       далее

- Используйте  или   для выбора предпочитаемого языка

- Нажмите

- Нажмите        чтобы выйти из меню

- При запросе – сохранить или отменить, нажмите      для СОХРАНЕНИЯ

Time Format:

24Hours

IP Address:

61. 63. 83. 96

- Нажмите

- IP –адрес  задастся автоматически

Anony Call Rej:

DISABLE

DNS Server IP:

061.063.082.001

Персона B

- Нажмите

- Введите IP-адрес DNS server

Вы

Вы

Персона A