| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (495) 744-00-99 |
| --- | --- |

| DVG-5004S –VoIP-шлюз |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Описание DVG-5004S представляет собой идеальное решение Интернет-телефонии для бизнеса. Этот шлюз преобразует голосовые данные в пакеты для передачи через Интернет и полностью совместим с сервисами Интернет-телефонии SIP. Шлюзы с высокой плотностью портов и низкой себестоимостью, обеспечивают удобство в работе и гарантируют экономию средств компаний, нуждающихся в частых междугородних и международных деловых звонках. Снижение затрат и защита инвестиций Шлюз DVG-5004S обеспечивает легкую и недорогую модернизацию для Интернет-телефонии, позволяя пользователям сохранить ранее приобретенные телефоны и факсимильные аппараты. Защита инвестиций компании достигается благодаря использованию существующей инфраструктуры и возможности ее поэтапной модернизации. Гарантированное качество голоса Шлюз DVG-5004S передает голос и факсимильные сообщения в соответствии с общепринятыми международными стандартами передачи голоса и данных. Поддержка функции качества обслуживания (QoS) обеспечивает качество связи, сравнимое с аналоговой телефонией. Функции вызова Удержание вызова, ожидание, переадресация, пересылка вызова Удобный контроль с системой регистрации телефонных вызовов Отображение идентификатора вызывающего абонента (Caller ID) Настройка/Обновление Легкая настройка IVR или Web- интерфейсом Обновление программного обеспечения на основе Web-интерфейса |  | Характеристики Интерфейсы устройства 4 порта FXS c 1 разъемом RJ-11 Порт 10/100BASE-TX RJ-45 WAN 4 Порта 10/100BASE-TX RJ-45 LAN Типы подключений DHCP-клиент PPPoE-клиент PPTP Кабель BigPond (Австралия) Функции маршрутизации DHCP-сервер Виртуальный сервер DMZ Фильтрация на основе портов, IP, MAC, URL RIP v.1, v.2, Static route DDNS: DynDns.org, TZO, 3322.ORG NAT Traversal: pass-through NAT, клиент STUN, UPnP Телефонная книга Сервер управления телефонной книгой, до 200 записей IAD SIP Регистрация порта "By Port" "By machine Набор номера в стандарте E.164 Поддержка резервного SIP PROXY (регистрация) SIP PING Настраиваемый порт NAT binding interval CLIR (Анонимный идентификатор вызывающего абонента) Функция hot line/warm line Поддержка односторонней системы связи (SIP 183 Функции группового вызова Удержание, ожидание вызова Переадресация вызова: с сопровождением/без сопровождения Переадресация вызова: безусловная, занято, нет ответа 3-сторонняя конференция T.30 fax pass-through T.38 fax relay Регулируемый уровень обнаружения тонов факса Out of band DTMF: RFC2833, SIP INFO Голосовые функции G.711 a/u, G.726 (32K), G.729A, G.723.1 Регулируемый jitter-буфер Регулируемый размер пакета (в зависимости от кодека) Обнаружение и подавление шума Эхоподавление Локальная телефонная книга позволяет вызывать другие VoIP-устройства без регистрации Скоростной набор Фильтр вызовов - принимать/отказывать от звонков по IP-адресам ID-генерация FXS-вызовов: DTMF, FSK (Bell core/ETSI) Поддержка кнопки FLASH Управление Web-интерфейс и Telnet, IVR Резервным сервером 2 привилегии регистрации аккуантов 3 языка по умолчанию (английский, традиционный китайский, упрощенный китайский) Отображение системной информации о статусе устройства и статусе регистрации Per call RTP packet summary Тест PING Запросы STUN Индикаторы Power Reset Alarm Run От 1 до 4 Физические параметры и условия эксплуатации Входное напряжение От 100 до 240 В переменного тока , 50/60 Гц, 12 В постоянного тока внутреннего источника питания Размеры 202 x 172 x 35 мм Вес 430 гр. Рабочая температура От 0( до 45( C Температура хранения От -25( до 75( C Влажность До 95% без конденсата Излучение (EMI) FCC Class A CE Сертификат безопасности UL |  |
|  |  | Информация для заказа DVG-5004S – Шлюз VoIP |  |