| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |
| ANT24-1200 - Широконаправленная панельная антенна для внутреннего использования, 12 dBi |  |  |  |

| Описание Широконаправленная антенна D-Link ANT24-1200 подключается к беспроводным устройствам, имеющим реверсный SMA разъем и позволяет увеличить площадь покрытия беспроводной сети. Антенна работает в диапазоне частот 2,4 -2,5 ГГц, что позволяет ее использовать совместно с аппаратурой, выпускаемой для медицины и науки. В комплект поставки антенны включен набор крепежа и 3-метровый кабель расширения. Горизонтальная ДНА Вертикальная ДНА |  | Характеристики Рабочие частоты 2,4 –2,5ГГц Усиление сигнала 12 dBi VSWR 1,5 max Поляризация Линейная, вертикальная HPBW • по горизонтали 80° • по вертикали 23° Подводимая мощность 50 Вт (cw) Сопротивление 50 Ом Разъем SMA («мама») Кабель расширения 3 м Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с* до 2 км (FCC) до 1 км (ETSI) Теоретическое расстояние передачи при скорости 11 Мбит/с* до 600 м (FCC) до 300 м (ETSI) * 1. Расчет расстояния основан на мощности передатчика 14dbm со стандартными потерями в кабеле 2. Расстояние передачи может зависеть от обеих антенн с одинаковыми характеристиками с учётом стандартных потерь в кабеле 3. На радиус действия могут влиять факторы окружающей среды. Физические характеристики Диапазон рабочих температур От -40°C до 80°C Влажность 100% при 25°C Цвет кожуха Белый Материал кожуха ABS, UV resistant Вес 190 г Размеры 330 х 93 х 20 мм |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | Информация для заказа ANT24-1200 –Направленная антенна 12dBi для диапазона 2,4 ГГц. |  |
| --- | --- | --- | --- |