DWL-3260AP_QIG

| English | Translation |
| --- | --- |
| Page1 |
| Quick Install Guide | Руководство по быстрой установке |
| Managed Wireless Access Point | Управляемая беспроводная точка доступа |
| Page2 |
| System Requirements | Системные требования |
| Minimum System Requirements: • CD-ROM Drive • Computers with Windows, Macintosh, or Linux-based operating systems • Installed Ethernet Adapter Internet Explorer version 6.0 or Netscape Navigator version 7.0 and above. | Минимальные системные требования: • Привод CD-ROM • Компьютеры с операционными системами Windows, Macintosh или Linux • Установленный Ethernet-адаптер и Internet Explorer версии 6.0 или Netscape Navigator версии 7.0 или выше |
| Package Contents | Комплект поставки |
|  D-Link AirPremierTM DWL-3260AP Managed Wireless Access Point |  Управляемая беспроводная точка доступа D-Link AirPremierTM DWL-3260AP |
| Power over Ethernet base unit | Базовое устройство PoE |
|  Power Adapter-DC 48V, 0.4A |  Адаптер питания – 48В постоянного тока, 0.4A |
| Power Cord | Шнур питания |
|  Manual and Warranty on CD |  Руководство пользователя и гарантия на компакт-диске |
|  Quick Installation Guide |  Руководство по быстрой установке |
| Ethernet Cable | Кабель Ethernet |
| Mounting Plate | Монтажная плата |
| Note: Using a power supply with a different voltage than the one included with the DWL-3260AP will cause damage and void the warranty for this product. | Примечание: Использование источника питания с другими характеристиками может привести к повреждению DWL-3260AP и аннулированию гарантийных обязательств. |
| If any of the above items are missing, please contact your reseller. | Если какой-либо из указанных предметов отсутствует, пожалуйста, обратитесь к поставщику. |
| Page3 |
| Installing the Hardware | Установка устройства |
| status LED | Индикатор status |
| reset button | Кнопка reset |
| external antenna | внешняя антенна |
| Notice: DWL-3260AP has embedded antenna inside, if you need to use external antenna,please turn the switch button to Ext. and attach the antenna. | Замечание: DWL-3260AP имеет встроенную антенну, но если необходимо использовать внешнюю антенну, пожалуйста переключите кнопку в положение Ext. и подключите антенну. |
| Page 4 |
| Connecting the Ethernet and Power Cables | Подключение кабеля питания и Ethernet- кабеля |
| The access point receives power through the Ethernet cable or an external power adapter. And also, this product intended only for installation in Environment A as defined in IEEE 802.3af, Power over Ethernet (PoE). | Точка доступа получает питание через кабель Ethernet или внешний адаптер питания. Это устройство предназначено для подключения только в соответствии с методом Alternative A, как определено стандартом IEEE 802.3af, Power over Ethernet (PoE). |
| The access point power options: | Варианты подключения питания точки доступа: |
| Option 1: Connect with a D-Link wireless switch or other 802.3af PoE compliant switch. | Вариант 1: Подключение к беспроводному коммутатору D-Link или к другому коммутатору, совместимому с 802.3af PoE. |
| Option 2: Use the PoE Base Unit to connect to a switch that lacks PoE capabilities. | Вариант 2: Подключение к коммутатору, не поддерживающему стандарт PoE, при помощи базового устройства PoE. |
| Option 3: Connect to available power using the included power adapter . Note: This product and all interconnected equipment must be installed indoors, including all associated LAN connections. | Вариант 3: Подключение к электрической розетке с помощью адаптера питания (входит в комплект поставки). Замечание: Этот продукт и все оборудование должны быть установлены внутри помещения, включая все сетевые соединения. |
| Page5 |
| Physical Installation for Your Access Point:(optional) | Физическая установка точки доступа: (дополнительно) |
| Junction Box Installation: 1.Attach the bracket to the junction box. 2.attach the DWL-3260AP to the mounting bracket. | Установка соединительной коробки: 1.Прикрепите скобу к соединительной коробке. 2.Прикрепите DWL-3260AP к монтажной плате. |
| Solid Wall or Ceiling Installation: 1.Mount the bracket on the appropriate position on the wall or Ceiling. 2.Mount the AP to the bracket on the wall or ceiling. | Установка точки доступа на стену или потолок: 1. Закрепите скобы в подходящем месте на стене или потолке. 2. Закрепите точку доступа скобами к стене или потолку. |