| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| DWL-6000AP Внутриофисная* беcпроводная точка доступа с возможностью работы в 2-х стандартах (802.11 a/b) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Описание Точка доступа DWL-6000AP способна работать в беспроводных сетях стандартов и 802.11a, и 802.11b. Работает на 11 неперекрывающихся каналах (в общей сложности). Является идеальным устройством для работы в сети, включающей устройства обоих стандартов. Преимущество новейшей двух- диапазонной технологии 2,4Ггц и 5Ггц, состоит в возможности организовывать сети общего доступа в публичных местах (образовательных заведениях и пр.). Устройство незаменимо для беспроводных сетей в аэропортах, кафе, универмагов, университетов и мест с большой концентрацией людей. При максимальной скорости обмена данными в 72Mbps для частоты 5Ггц, и 22Mbps для частоты 2,4Ггц, пользователи DWL-6000AP получат наилучшее качество связи для передачи файлов и общения при помощи e-mail. DWL-6000AP создана с использованием новейших технологий и с учетом последних разработк. Она построена на контроллере 802.11b от Texas Instruments, использующего фирменную технологию Digital Signal Processing, и чипсета от Atheros для 802.11a. DWL-6000AP может выполнять роль моста между сетями 802.11a и 802.11b, или связывать их с традиционными, "проводными" сетями, для чего в устройстве есть встроенный порт 10/100 Ethernet. Для соблюдения необходимой безопасности при передаче данных, пользователю предоставлена возможность включить WEP- шифрацию трафика – до 152 бит WEP в 5Ггц диапазоне, и до 256 бит WEP в 2,4Ггц диапазоне. Все настройки и управление DWL-6000AP просты и производятся через Веб-интерфейс или программу AP Manager. |  | Характеристики Параметры устройства Управление Веб-интерфейс – Internet Explorer версии 5 и выше; Netscape Navigator версии 4 и выше, или любой другой Интернет-браузер с поддержкой Java Программа Acess Point Manager Управление доступом CSMA/CA с ACK Порты Один порт 10/100 Base-T Ethernet, RJ-45(UTP) Индикаторы Power (индикатор зеленого цвета) 10/100 Link/Act (зеленый) 11a VLAN(зеленый) 11b VLAN(зеленый) Стандарты • IEEE 802.11 • IEEE 802.1d • IEEE 802.11a • IEEE 802.3 • IEEE 802.11b • IEEE 802.3u Доступные каналы 11 неперекрывающихся каналов Тип антенны Двойная 5dBI антенна (стандартная) Мощность передатчика 15dBM  2dB Стандарты 802.11a Скорости передачи 6, 9, 12, 24, 36, 48, 54, 72 Mbps Безопасность данных 64, 128, 152-битный протокол WEP Список разрешенных соединений Частотный диапозон 5,150 – 5,350Ггц Принцип модуляции Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) Способы модуляции • BPSK • QPSK • 16 QAM • 64 QAM Расширенные стандарты 802.11b Скорости передачи 1, 2, 5.5, 11, 22Mbps Безопасность данных 64, 128, 256-битный протокол WEP Список разрешенных соединений Частотный диапозон 2.4 – 2.462Ггц Радиус действия До 100 метров на открытой местности Принцип модуляции PBCC - Packet Binary Convolutional Coding Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) 11-chip Barker sequence Способы модуляции Barker (1Mbps/0db) Barker (2Mbps/3db) CCK (5.5Mbps/5.5db) PBCC (5.5Mbps/1.5db) CCK (11Mbps/8.5db) PBCC (11Mbps/4.5db) PBCC (22Mbps/8.5db) Потреляемая энергия Внешний блок питания постоянного тока – 5В, 2.5А Температура Рабочая: от 0ОC до 55ОC Хранение: от 25ОC до 65ОC Влажность 5%-95% без конденсата Размеры Длина – 91мм Ширина – 54мм Высота – 36мм Вес 907 грамм Сертификаты FCC раздел 15b UL1950-3 |  |
|  |  | Информация для заказа DWL-6000AP – Внутриофисная* Двух- стандартная точка беспроводного доступа IEEE 802.11а и IEEE 802.11b с возможностью работы в качестве моста между сетями разных стандартов. *Нарушение условий эксплуатации продуктов D-Link влечет потерю гарантии |  |