Замечание: Копии экранов при установке получались в среде Windows 2000.  Для других ОС процесс установки полностью аналогичен, но вид экранов может отличаться.

# Состав поставки:

Беспроводный Cardbus адаптер D-Link AirPro DWL-A650

Брошюра данного Краткого руководства по установке

CD с Руководством пользователя (Manual) и драйверами

Если что-то из перечисленного  отсутствует, то обратитесь к поставщику..

# Аппаратные требования

Компьютер со свободным 32-битным Cardbus слотом PC Card

Как минимум процессор 300 МГц и 32 МБ ОЗУ

Установленный и работающий контроллер Cardbus

Точка доступа 802.11a (режим инфраструктуры) или другой беспроводный адаптер 802.11a (режим точка-точка).

- Включите компьютер.

- Вставьте беспроводный адаптер Cardbus D-Link AirPro DWL-A650 в свободный 32-битный слот Cardbus PC Card

Установка программного обеспечения идет в два этапа. Первый – установка драйвера а второй – установка конфигурационной утилиты.

Когда DWL-A650 вставлен в  32-bit Cardbus слот, Вы увидите на экране запущенный мастер обнаружения новых устройств ( Found New Hardware Wizard ).

Продолжите установку, вы увидите следующий экран. Нажмите ДА (Yes) для продолжения установки

Вставьте CD с драйверами в накопитель CD-ROM.  Если Вы не вставили  Driver CD в CD-Rom , то Вы увидите следующий экран.  Нажмите OK.

В противном случае инсталляция продолжится самостоятельно.

Найдите файл с названием “Setup” на инсталляционном  CD-Rom

Дважды-Нажмите на нем для запуска программы установки утилиты.

Когда увидите такой экран,  Нажмите Далее (Next).

  - Для установки в папку C:\Program Files\D-Link\AirPro Utility.  нажмите Next.  Иначе Нажмите на кнопку Обзор (Browse) для выбора другой папки (директории).

  - Нажмите Далее (Next) для начала процесса установки

  - Окно Установки появится на экране:

  - Экран, предупреждающий о том, что все резервные файлы будут удалены появится следующим:

  - После того, как  AirPro Utility будет установлена на Ваш компьютер, мастер установки (InstallShield Wizard) запросит перезагрузку компьютераВыберите «Да, я хочу перезагрузить компьютер сейчас» (“Yes, I want to restart my computer now,”) and Нажмите кнопку Завершить (Finish).

  - После перезагрузки Вы увидите следующий экран. Нажмите Далее (Next) для продолжения.

  - Выберите подходящие установки вна экране, как изображено ниже, для подключения к беспроводной сети (Имя сети и установки шифрования WEP-network name to connect and WEP settings).  Нажмите Далее (Next) чтобы установки возымели эффект.

  - Инсталляция DWL-A650 завершена.

  - Сейчас нажмите Завершить (Finish) для окончания процедуры установки и можете начать пользоваться вашей беспроводной картой.

После того, как DWL-A650 полностью инсталлирован, появятся представленные ниже значки в нижней правой части экрана ( task bar).

Дважды-Нажмите на иконке.  Вы должны увидеть следующее окно управления:

Добавьте или выберите Точку Доступа, к которой Вы хотите подключиться , подсветив ее мышью и Нажмите Add - Добавить.

Следующий экран отобразится «Свойства беспроводного подключения» - “Wireless Network Properties”.

Введите ключи WEP шифрования (encryption keys) для установки связи между Точкой Доступа и беспроводным сетевым адаптером.

WEP – это  Wireless Encryption Protocol (протокол безопасности данных), работает как ключ, позволяющий или нет связь с Точкой Доступа. Без правильного ключа Точка Доступа не сможет читать или посылать информацию,  преграждая доступ к сети..

WEP ключи – это шестнадцатиричные цыфры. Разрешенные значения – цифры от 0 до  9, и буквы от  A до F.  64 bit WEP ключ – это  (40+24) bit длиной, или 10 hex цыфр.  128 bit WEP ключ - это (104+24) bits длиной, или 26 hex цыфр.

Запомните, что одинаковые ключи должны быть установлены и на беспроводном адаптере ( Wireless WLAN Cardbus Adapter) и на беспроводной Точке Доступа  (WLAN Access Point ) для работы алгоритма WEP.

Пользователь может включить шифрацию и ввести до 4 ключей.  Ключ по умолчанию (default key) может быть пустым.  После окончания установок шифрации нажмите OK.

Вы можете  найти последние версии программного обеспечения и пользовательской документации на web-сайте D-Link.

D-Link обеспечивает бесплатную техническую поддержку пользователям стран СНГ и Балтии в течение гарантийного периода.

Пользователи стран СНГ и Балтии могут получать техническую поддержку D-Link посредством web-сайта, по электронной почте или по телефону.

# Web: http://www.dlink.ru

Email: support@dlink.ru

Телефон: (095)744-0099

Building Networks for People

# Text boxes

Нажмите Далее Next

# Установка драйверов

Установка конфигурационной утилиты

Или нажмите Browse

# Подключение DWL-A650

## Подключение к беспроводной сети

Техническая поддержка

Нажмите Завершить Finish

Нажмите  Далее Next

Нажмите Далее Next

Нажмите Next.

Нажмите  ДА  Yes

Нажмите Далее Next

Нажмите Завершить Finish

Выберите AP и

Нажмите Add - Добавить