D-Link DSL-200

USB ADSL - модем

Прежде чем начать

Это руководство по быстрой установке предоставляет пошаговые инструкции

для настройки ADSL-модема D-Link DSL-200. Приобретенная модель может незначительно отличаться от тех, которые показаны на рисунках. За более подробной информацией об ADSL-модеме, его компонентах, создании сетевых соединений и технических параметрах, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя, прилагаемому к ADSL-модему.

Проверьте содержимое комплекта

В комплект поставки DSL-200 входит следующее:

©2006 D-Link Systems, Inc. Все права защищены. Торговые марки или зарегистрированные торговые марки являются собственностью их владельцев. Программное обеспечение и спецификации могут изменяться без уведомления

Установка драйвера модема

Перед началом установки программного обеспечения закройте все окна и завершите работу любых выполняемых прикладных программ.

1.1  Windows 98/ME

1) Поместите установочный компакт-диск DSL-200 в привод CD-ROM. Система должна обнаружить программу установки и автоматически запустить ее. Если установка не началась автоматически по истечении нескольких секунд, найдите значок start.exe, находящийся на компакт-диске, и дважды щелкните на нем. Для просмотра содержимого компакт-диска щелкните на значке “Мой компьютер”, расположенном на рабочем столе. Далее, правой кнопкой мыши  щелкните на диске CD-ROM и выберите пункт «Проводник»  для просмотра папок и файлов на CD-диске.

2) Выберите соответствующий драйвер из списка и щелкните на нем. Появится уведомляющее сообщение, указывающее, что процесс установки начался.

3) Появится приветственное окно Welcome. Удостоверьтесь, что все другие приложения закрыты и нажмите Next.

4) В окне Select Service Provider выберите Other Service Provider и нажмите Next.

5) В окне Select Driver Type выберите драйвер, который лучше всего подходит для ADSL-соединения и затем нажмите Next.

- В окне Communication Settings укажите настройки PVC, методы инкапсуляции (Encapsulation) и модуляции (Modulation), используемые для настройки модема. Впишите значения VPI и VCI в соответствующие поля.

- В этом же окне, выберите из выпадающего меню соответствующий метод инкапсуляции (Encapsulation). Необходимо выбрать настройку инкапсуляции, которая подходит для установленного драйвера.

Для RFC 2516 PPPoE, выберите инкапсуляцию RFC 2516 PPPoE. Если используется RFC 2364 PPPoATM и сервис – провайдер не указал настройки инкапсуляции, используйте инкапсуляцию RFC 2364 PPPoATM NULL Encapsulation.

Если используется драйвер для LAN (LAN driver), выберите соответствующую RFC 1483 настройку инкапсуляции. Если сервис-провайдер не определил настройку инкапсуляции, используйте RFC 1483 IPoATM Bridged LLC Encapsulation.

- В этом же окне выберите из выпадающего меню настройки модуляции (Modulation).  Сервис-провайдер должен предоставить соответствующие данные. Выберите T1.413, Multimode, G.Lite или G.DMT. Если провайдер услуг не указал метод модуляции, используйте Multimode. Нажмите Next для продолжения.

|  | В этом пункте выберите метод инкапсуляции и технику модуляции, используемые для ADSL-соединения. Убедитесь, что имеете правильную информацию |
| --- | --- |

- Появится окно Ready To Install. Нажмите Next для копирования необходимых файлов драйвера.

- После нажатия Next, появится приведенный ниже экран Installing, уведомляющий, что компьютер загружает файлы и готовится к установке.

- После загрузки файлов, другой экран Installing предложит подключить модем к компьютеру. Подключите прямоугольный конец USB-кабеля к порту USB ПК, а квадратный конец USB-кабеля к USB-порту ADSL-модема. Система обнаружит USB-модем и выдаст соответствующее сообщение, так как программное обеспечение модема установлено.

- Если используется Win98SE, пожалуйста, поместите компакт-диск Win 98SE в привод CD-ROM. Если используется Win ME, пожалуйста, перейдите к следующему шагу.

- Появится экран Найдено новое оборудование (Found New Hardware), уведомляющий, что компьютер обнаружил модем и сейчас устанавливает его.

- По завершении этого процесса появится экран Reboot, предлагая перезагрузить компьютер. Выберите Yes, reboot the computer now, так как необходимо перезагрузить компьютер для продолжения установки и нажмите Close.

- После перезапуска компьютера должен появиться приведенный ниже экран Finished, уведомляя, что установка  модема DSL-200 прошла успешно. Нажмите Finish для завершения процесса установки.

После перезагрузки компьютера, в системной панели задач появится новый значок . Если используется PPP (только для драйвера WAN) после перезагрузки на рабочем столе появится значок D-Link Dial-up PPP Connection .

  - Windows 2000/XP

1) Поместите установочный компакт-диск DSL-200 в привод CD-ROM. Система должна обнаружить программу установки и автоматически запустить ее. Если установка не началась автоматически по истечении нескольких секунд, найдите значок start.exe, находящийся на компакт-диске и дважды щелкните на нем. Для просмотра содержимого компакт-диска щелкните на значке «Мой компьютер», расположенном на рабочем столе. Далее, правой кнопкой мыши щелкните на диске CD-ROM и выберите пункт «Проводник» для просмотра папок и файлов на CD-диске.

2) Выберите соответствующий драйвер из списка и щелкните на нем. Появится уведомляющее сообщение, указывающее, что процесс установки начался.

3) Появится приветственное окно Welcome. Удостоверьтесь, что все другие приложения закрыты и нажмите Next.

4) В окне Select Service Provider выберите Other Service Provider и нажмите Next.

- В окне Select Driver Type выберите драйвер, который лучше всего подходит для ADSL-соединения и затем нажмите Next.

- В окне Communication Settings укажите настройки PVC, методы инкапсуляции (Encapsulation) и модуляции (Modulation), используемые для настройки модема. Впишите значения VPI и VCI в соответствующие поля.

- В этом же окне, выберите из выпадающего меню соответствующий метод инкапсуляции (Encapsulation). Необходимо выбрать настройку инкапсуляции, которая подходит для установленного драйвера.

Для RFC 2516 PPPoE, выберите инкапсуляцию RFC 2516 PPPoE. Если используется RFC 2364 PPPoATM и сервис – провайдер не указал настройки инкапсуляции, используйте инкапсуляцию RFC 2364 PPPoATM NULL Encapsulation.

Если используется драйвер для LAN (LAN driver), выберите соответствующую RFC 1483 настройку инкапсуляции. Если сервис-провайдер не определил настройку инкапсуляции, используйте RFC 1483 IPoATM Bridged LLC Encapsulation.

- В этом же окне выберите из выпадающего меню настройки модуляции (Modulation).  Сервис-провайдер должен предоставить соответствующие данные. Выберите T1.413, Multimode, G.Lite или G.DMT. Если провайдер услуг не указал метод модуляции, используйте Multimode. Нажмите Next для продолжения.

|  | В этом пункте выберите метод инкапсуляции и технику модуляции, используемые для ADSL-соединения. Убедитесь, что имеете правильную информацию |
| --- | --- |

- Появится окно Ready To Install. Нажмите Next для копирования необходимых файлов драйвера.

- После нажатия Next, появится приведенный ниже экран Installing, уведомляющий, что компьютер загружает файлы и готовится к установке.

- После загрузки файлов, другой экран Installing предложит подключить модем к компьютеру. Подключите прямоугольный конец USB-кабеля к порту USB ПК, а квадратный конец USB-кабеля к USB-порту ADSL-модема. Система обнаружит USB-модем и выдаст соответствующее сообщение, так как программное обеспечение модема установлено.

- Появится экран Найдено новое оборудование (Found New Hardware), уведомляющий, что компьютер обнаружил модем и сейчас устанавливает его.

- Появится экран Finished, уведомляющий об успешной установке  модема DSL-200. Нажмите Finish для завершения процесса установки.

После завершения процедуры установки, в системной панели задач появится новый значок . Если используется PPP (только для драйвера WAN) после перезагрузки на рабочем столе появится значок D-Link Dial-up PPP Connection .

  - Windows XP 64bit

- Поместите установочный компакт-диск DSL-200 в привод CD-ROM. Система должна обнаружить программу установки и автоматически запустить ее. Если установка не началась автоматически по истечении нескольких секунд, найдите значок start.exe, находящийся на компакт-диске и дважды щелкните на нем. Для просмотра содержимого компакт-диска щелкните на значке «Мой компьютер», расположенном на рабочем столе. Далее, правой кнопкой мыши щелкните на диске CD-ROM и выберите пункт «Проводник» для просмотра.

- Выберите соответствующий драйвер из списка и щелкните на нем. Появится уведомляющее сообщение, указывающее, что процесс установки начался.

- Появится приветственное окно Welcome. Удостоверьтесь, что все другие приложения закрыты и нажмите Next.

4) В окне Select Service Provider выберите Other Service Provider и нажмите Next.

- В окне Select Driver Type выберите драйвер, который лучше всего подходит для ADSL-соединения и затем нажмите Next.

- В окне Communication Settings укажите настройки PVC, методы инкапсуляции (Encapsulation) и модуляции (Modulation), используемые для настройки модема. Впишите значения VPI и VCI в соответствующие поля.

- В этом же окне, выберите из выпадающего меню соответствующий метод инкапсуляции (Encapsulation). Необходимо выбрать настройку инкапсуляции, которая подходит для установленного драйвера.

Для RFC 2516 PPPoE, выберите инкапсуляцию RFC 2516 PPPoE. Если используется RFC 2364 PPPoATM и сервис – провайдер не указал настройки инкапсуляции, используйте инкапсуляцию RFC 2364 PPPoATM NULL Encapsulation.

Если используется драйвер для LAN (LAN driver), выберите соответствующую RFC 1483 настройку инкапсуляции. Если сервис-провайдер не определил настройку инкапсуляции, используйте RFC 1483 IPoATM Bridged LLC Encapsulation.

- В этом же окне выберите из выпадающего меню настройки модуляции (Modulation).  Сервис-провайдер должен предоставить соответствующие данные. Выберите T1.413, Multimode, G.Lite или G.DMT. Если провайдер услуг не указал метод модуляции, используйте Multimode. Нажмите Next для продолжения.

|  | В этом пункте выберите метод инкапсуляции и технику модуляции, используемые для ADSL-соединения. Убедитесь, что имеете правильную информацию |
| --- | --- |

9) Появится окно Ready To Install. Нажмите Next для копирования необходимых файлов драйвера.

10) После нажатия Next, появится приведенный ниже экран Installing, уведомляющий, что компьютер загружает файлы и готовится к установке.

- После загрузки файлов, другой экран Installing предложит подключить модем к компьютеру. Подключите прямоугольный конец USB-кабеля к порту USB ПК, а квадратный конец USB-кабеля к USB-порту ADSL-модема. Система обнаружит USB-модем и выдаст соответствующее сообщение, так как программное обеспечение модема установлено.

- Появится экран Найдено новое оборудование (Found New Hardware), уведомляющий, что компьютер обнаружил модем и сейчас устанавливает его.

- Появится экран Finished, уведомляющий об успешной установке  модема DSL-200. Нажмите Finish для завершения процесса установки.

После завершения процедуры установки, в системной панели задач появится новый значок . Если используется PPP (только для драйвера WAN) после перезагрузки на рабочем столе появится значок D-Link Dial-up PPP Connection .

#### Установление соединения

Фиксированный IP-адрес

В этом окне необходимо указать фиксированный IP-адрес и другие параметры, требуемые для установки соединения.

Динамический IP-адрес

Проверка ADSL-соединения

Прежде чем выполнить последний шаг, убедитесь, что ADSL-соединение установлено. Это можно  сделать с помощью функции контроля соединения  ADSL -модема, описанной ниже

Контроль на рабочем столе

В системной панели задач рабочего стола появится новый значок. Эти цветные стрелки помогут контролировать статус ADSL-соединения. Приведенная ниже таблица описывает состояния значка.

| Значок в системной панели задач | Статус ADSL-соединения |
| --- | --- |
|  |  | Training Обе стрелки изменяют свой цвет на желтый и коричневый во время согласование ADSL- соединения |
|  | Connection Established Обе стрелки становятся темно-зелеными, когда соединение установлено (и данные не передаются в каком -либо направлении) |
|  | Transmitting Data Стрелка Вверх становится светло-зеленой, когда данные передаются |
|  | Receiving Data Стрелка Вниз становится светло-зеленой, когда данные принимаются |
|  | Error Две красные стрелки указывают, что произошла ошибка. Связь возможно потеряна. |

Индикаторы

Еще один способ проверки установления ADSL- соединения - посмотреть на  индикатор  ADSL Link на модеме. Этот индикатор загорится, когда ADSL-соединение установлено. Другой индикатор на передней панели устройства, Power,  загорится, когда подключен USB- кабель.

ЗАМЕТКИ

# Text boxes

Нажмите Next

Нажмите Next

НажмитеNext

Нажмите Next

Поместите компакт-диск с драйвером

В привод CD-ROM.

Введите значения VPI и VCI

Выберите инкапсуляцию Encapsulation

•DSL-200 ADSL-модем (с USB-интерфейсом)

•CD-ROM, содержащий драйвер и руководство пользователя

• Руководство по быстрой установке

•Кабель USB

•Телефонный кабель

Нажмите Next

Выберите модуляцию Modulation

Нажмите Install Drivers

Нажмите Next

Выберите ATM, WAN или LAN Driver

Нажмите Next

Нажмите Next

Нажмите Finish для завершения установки

Подключите модем.

Подготовка к установке.

Нажмите Next

Выберите модуляцию Modulation

Выберите инкапсуляцию Encapsulation

Введите значения VPI и VCI

Нажмите Next

Выберите модуляцию Modulation

Если что-либо из перечисленного отсутствует, обратитесь к вашему поставщику.

Выберите WAN Driver или LAN Driver

Нажмите Next

Нажмите Next

Индикатор Power

Дважды щелкните на иконке  Connect D-Link Dial-Up PPP Connection, находящейся на рабочем столе. Введите имя пользователя и пароль, предоставленные провайдером услуг для установления соединения.

Нажмите Dial

Введите имя пользователя и пароль

Пожалуйста, поместите компакт-диск Win 98 в привод CD-ROM.

Нажмите Install Drivers

Нажмите OK

Техническая поддержка

Обновления программного обеспечения и документация доступны

на Интернет-сайте D-Link.

D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение

гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link

по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка D-Link:

(495) 744-00-99

Техническая поддержка через Интернет

http://www.dlink.ru

email: support@dlink.ru

Это устройство может быть настроено с помощью любого современного Web-браузера например, Internet Explorer 6 или Netscape Navigator 6.2.3.

Нажмите Next

Индикатор ADSL

Введите адреса предпочитаемого и/или  альтернативного DNS-сервера

Введите IP-адрес, маску подсети и адрес шлюза по умолчанию

Подготовка к установке.

Выберите этот драйвер и нажмите на нем

Нажмите  Install Drivers

Выберите этот драйвер и щелкните на нем

Выберите этот драйвер и щелкните на нем

Нажмите Finish для завершения установки

Подключите модем.

Подготовка к установке.

Поместите компакт-диск с драйвером

В привод CD-ROM.

После перезагрузки нажмите Finish для завершения установки

Нажмите Close для перезагрузки компьютера

Подключите модем.

Нажмите Next

Выберите инкапсуляцию Encapsulation

Введите значения VPI и VCI

Нажмите Next

Выберите WAN Driver или LAN Driver