| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| Медиаконвертер Gigabit Ethernet «Витая пара – оптика» DMC-805G |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Описание Этот конвертер осуществляет преобразование интерфейсов "витая пара – одномодовый/многомодовый оптический кабель" для сетей Gigabit Ethernet 1000BASE-T и 1000BASE-SX/LX. Максимальная длина оптического кабеля – 550м для1000BASE-SX * и 20 км для 1000BASE-LX. Устройство оснащено 1 портом RJ-45 на витой паре и 1 SFP портом (mini GBIC). * Поддерживается следующая максимальная длина оптического кабеля: - Для многомодового оптического кабеля 62.5/125 micron: до 220 м - Для многомодового оптического кабеля 50/125-micron: до 550 м Характеристики медиаконвертера Один канал преобразования среды передачи между 1000BASE-T и 1000BASE-SX/LX (SFP mini GBIC трансивер) Поддерживаемая оптическая среда: многомодовое и одномодовое оптоволокно с разъемом LC Поддержка функции Link Pass Through Автосогласование режима дуплекса на порте TX Поддержка автоматического определения полярности Auto MDI/MDIX для порта TX Передача данных на скорости канала Индикаторы состояния на передней панели Использование как отдельного устройства или установка в шасси DMC-1000 Горячая замена при установке в шасси |  | Характеристики Кабели - 1000BASE-T: Cat. 5 UTP, EIA/TIA-568 100-ом экранированная витая пара (STP), до 100 м - 1000BASE-SX: многомодовый оптический кабель 62.5/125-micron, до 220 м; многомодовый оптический кабель 50/125-micron, до 550 м - 1000BASE-LX: одномодовый оптический кабель 9/125-micron, до 20 км Разъемы - RJ-45 - LC (для SFP трансивера) Индикаторы - Power - Link/Act Питание на входе - 7.5В 1.5A - Через внешний адаптер питания Мощность 5,5 Ватт (макс) Размеры 120 x 88 x 25 мм Вес 305 г. Рабочая температура От 0( до 40( C Температура хранения От -25( до 75( C Влажность От 10% до 95% без образования конденсата Сертификат EMI - FCC Class B - CE Class B - VCCI Class B |  |
|  |  | Информация для заказа DMC-805G Медиаконвертер 1000BASE-T на 1000BASE-SX/LX (SFP mini GBIC трансивер) |  |